|  | Организация и юридическое сопровождение кадастровых, проектных и производственных работ в строительстве | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 78 +7 (964) 904 22 67 mail@astroy.net www.astroy.net +7 (909) 448 46 40 |
| --- | --- | --- |

Свидетельство № СРО ПСЗ 01-07-10-035-П-016 от 01 июля 2010г. _______________________________________________________

Квартал многоэтажной жилой застройки в

п. Новомихайловский по ул. Парковой Туапсинского района Краснодарского края.Корректировка

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

АСТ-2019-1-ППТ

Заказчик: ООО "Национальная инвестиционная компания"

Заместитель директора					О.Н. Ворона

Исполнитель							А.С. Гапша

СОДЕРЖАНИЕ

| Материалы по обоснованию проекта планировки |
| --- |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |
| 1 | Сбор исходных данных, в том числе инженерные изыскания |  |
| 1.1 | Общая часть |  |
| 1.2 | Схема расположения элемента планировочной структуры |  |
| 1.3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  |
| 1.4 | Схема границ территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территорий |  |
| 1.5 | Местоположение и краткая геоморфологическая характеристика района |  |
| 1.6 | Грунты территории |  |
| 1.7 | Гидрогеология территории |  |
| 1.8 | Сейсмичность территории |  |
| 1.9 | Климат территории |  |
| 1.10 | Топографо-геодезические изыскания территории |  |
| 2 | Проектные решения |  |
| 2.1 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства |  |
| 2.1.1 | Определение параметров архитектурно-планировочных решений |  |
| 2.1.1.1 | Определение параметров жилой застройки |  |
| 2.1.1.2 | Учреждения социального и культурно-бытового обслуживания |  |
| 2.1.1.3 | Технико-экономические показатели |  |

| 2.2.1 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1.1 | Схема организации улично-дорожной сети |  |
| 2.2.1.2 | Продольные и поперечные профили, дорожная одежда |  |
| 2.2.1.3 | Схема движения транспорта на соответствующей территории |  |
| 2.2.2 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  |
| 2.2.3 | Схема сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.2.3.1 | Водоснабжение |  |
| 2.2.3.2 | Бытовая канализация |  |
| 2.2.3.3 | Электроснабжение |  |
| 2.2.3.4 | Газоснабжение |  |
| 2.3 | Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории |  |
| 3 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности |  |
| 3.1 | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 3.2 | Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности |  |
| 4 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |

1. Сбор исходных данных, в том числе инженерные изыскания

1.1 Общая часть

Проект планировки территории разработан ООО «Альфа Строй» на основании:

–инженерных изысканий, выполненных ООО «Черномор УБПР»;

–архивных данных инженерных и геодезических изысканий;

–материалов схем территориального планирования;

–материалов правил землепользования и застройки;

Проект разработан в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством.

1.2	Схема расположения элемента планировочной структуры

Планировочная структура территории, которая является объектом разработки проекта планировки, принята в соответствии с решениями генерального плана Новомихайловского городского поселения Туапсинского района.

Проектируемая территория имеет неправильную геометрическую форму, вытянутую вдоль в южном и северном направлениях. Территория, которая является объектом разработки проекта, расположена в юго-западной части территории Новомихайловского городского поселения Туапсинского района. На территорию организовано два въезда - с севера, и юга.

Размеры элементов генерального плана (ширина местных проездов, разрывы между зданиями и сооружениями и т. п.) приняты с учетом прокладки сетей инженерно-технического обеспечения в пределах проектируемой территорий общего пользования с соблюдением нормативных санитарных и противопожарных разрывов.

Предусмотрена возможность реализации принятых проектных решений поэтапно.

Технико-экономические показатели:

Площадь участка 25250,0 м²

Площадь участка в границах благоустройства 27624,0 м²

Площадь застройки 5803,9 м²

Площадь покрытий 13455,00 м²

Площадь озеленения 8365,1 м²

Коэффициент застройки 23%

Жилая застройка располагается равномерно по всей территории земельного участка.

Объекты инженерно-технического и социально-бытового назначения сосредоточены вдоль основного местного проезда.

В планировочную структуру жилого комплекса входит: компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости; зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой; эффективное использование территории в зависимости от ее градостроительной ценности; допустимую плотности застройки, размеров земельных участков; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей; охрану окружающей среды.

Градостроительная выразительность построена на контрасте жилой застройки по краям транспортно-пешеходных улиц, а также архитектурно-планировочного решения в целом.

Квартал многоэтажной жилой застройки в п. Новомихайловский по ул. Парковой Туапсинского района Краснодарского края представляет собой комплексную застройку, состоящую из взаимосвязанных функциональных территориальных зон:

-территориальная зона жилой застройки;

-площадка для отдыха взрослых, площадка игр детей дошкольного возраста;

-площадка для детей младшего школьного возраста;

-спортивная площадка;

-площадка для выгула собак;

-спортивная площадка для воркаута;

-универсальная спортивная площадка.

Размеры элементов генерального плана (ширина местных проездов, разрывы между зданиями и сооружениями и т. п.) приняты с учетом прокладки сетей инженерно-технического обеспечения в пределах проектируемой территорий общего пользования с соблюдением нормативных санитарных и противопожарных разрывов.

Схема расположения элемента планировочной структуры представлена в графической части проекта планировки.

1.3 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

Схема использования территории, которая является объектом разработки проекта планировки, в период подготовки проекта планировки территории представлена в графической части проекта планировки.

1.4 Схема границ территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территорий

Расположение объектов культурного наследия должно быть учтено в обязательном порядке на этапе осуществления проектно-изыскательских работ по каждому отдельному объекту капитального строительства лицами, осуществляющими градостроительную деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

Решение о сохранении, либо ликвидации объектов культурного наследия должно быть принято до начала проектно-изыскательских работ по каждому отдельному объекту капитального строительства уполномоченным органом государственной власти либо органом местного самоуправления. Расположение объектов капитального строительства, предусмотренных проектом планировки предполагает организационно-правовую возможность ликвидации объектов культурного наследия в установленном законом порядке.

Таким образом, проектные решения, принятые в проекте планировки являются лишь основой для определения в дальнейшем точного перечня объектов культурного наследия, охранных, санитарно-защитных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон, устанавливаемых в соответствии с законодательством в соответствии с официальными данными государственного земельного кадастра, а также в соответствии с официальными сведениями информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Новомихайловского городского поселения Туапсинского района с целью последующего соблюдения режима таких зон, либо реализации в порядке, предусмотренном законом мероприятий по их учету (сохранению, выносу из зон производства строительных работ, ликвидации) в соответствии с решениями уполномоченных органов государственной власти и органов местного самоуправления при осуществлении проектно-изыскательских и производственных работ в отношении отдельных объектов капитального строительства, предусмотренных проектом планировки.

1.5	Местоположение и краткая геоморфологическая характеристика района

Местоположение и краткая геоморфологическая характеристика района определены техническим отчетом ООО «Черномор УБПР» («Квартал жилой застройки в п. Новомихайловском Туапсинского района Краснодарского края». Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям» 5-18-ИГИ), не являются предметом проекта планировки.

1.6 Грунты территории

Геологическое строение территории, которая является объектом проектирования, определена техническим отчетом ООО «Черномор УБПР» («Квартал жилой застройки в п. Новомихайловском Туапсинского района Краснодарского края». Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям» 5-18-ИГИ), не являются предметом проекта планировки.

1.7 Гидрогеология территории

Геологическое строение территории, которая является объектом проектирования, определена техническим отчетом ООО «Черномор УБПР» («Квартал жилой застройки в п. Новомихайловском Туапсинского района Краснодарского края». Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям» 5-18-ИГИ), не являются предметом проекта планировки.

1.8 Сейсмичность территории

Сейсмичность территории, которая является объектом разработки проекта планировки, определена техническим отчетом ООО «Черномор УБПР» («Квартал жилой застройки в п. Новомихайловском Туапсинского района Краснодарского края». Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям» 5-18-ИГИ), не являются предметом проекта планировки.

1.9 Климат территории

Согласно климатическому районированию для строительства [5] район изысканий относятся к району IV и подрайону IV-Б. Район исследований характеризуется низкогорным и среднегорным сильно расчлененным рельефом с абсолютными отметками горных вершин 200-1000м.

Климат побережья формируется под воздействием физико-географических условий - незамерзающего Черного моря с юго-запада, Главного Кавказского хребта с северо-востока и обильной солнечной радиации в течение большей части года. Для Черноморского побережья характерно наличие сухого периода в летнее время, положительная температура самого холодного месяца, значительное количество осадков и высокая влажность воздуха.

Для зимнего периода характерны затяжные дожди обложного типа, а также осадки в холодный период могут выпадать в виде снега. В период с декабря по март, в среднем, бывает до 20 дней со снегом. В апреле и октябре снег выпадает довольно редко - от 1 до 6 раз в 10 лет Обычно он бывает неустойчивым и наблюдается не каждый год. Лежит снег 1-3 дня и тает.

Морозы случаются ежегодно, но бывают непродолжительными. Гололед наблюдается не каждый год.

Отмечается он в период с ноября по март. Продолжительность его бывает от нескольких часов до нескольких дней.

Для летнего периода характерны грозовые кратковременные дожди и ливни. При этом за короткий срок выпадает достаточно много осадков. Наиболее интенсивные и продолжительные ливни, как правило, приносят ущерб, особенно в гористой части района Туапсе. Мелкие почти пересохшие речки и ручьи превращаются в бурные грязевые потоки. Заливаются долины рек, улиц, подвалы жилых домов. В данном случае сказывается орография местности и стоковый эффект.

Грозы наблюдаются в любой из месяцев. В зимние месяцы грозы могут быть лишь в отдельные годы, по сравнению с летним периодом, на долю которых приходится 70% гроз. Туманы в районе Туапсе возникают редко, главным образом весной. Град выпадает очень редко. Смерчи формируются у Черноморского побережья и устремляются к берегу или далеко в море, иногда разрушаются на водоразделе главного Кавказского хребта, что приводит к опасному паводку на реках.

Характерной особенностью района является большая изменчивость температуры воздуха. Даже в наиболее холодные месяцы года (январь, февраль) температура воздуха в дневное время может повышаться до плюс 20-240. В это же время бывают случаи очень сильного понижения температуры воздуха до минус 17-180.

Преобладающими в течение всего года по МС Туапсе являются ветры северо-восточного направления, несколько реже повторяются ветры северного и южного и юго-восточного направления. На его долю приходится 37% всех случаев с ветром; еще 28% случаев – юго-восточный и южный ветер, и только 17% приходится на юго-западный, западный. 10% случаев составляет штиль. В период с марта по июнь ветры южного направления усиливаются.

Абсолютная влажность воздуха имеет хорошо выраженный годовой ход с максимумом в мае-июне и минимумом в феврале. Годовая амплитуда равна 14,3 мб. В любой из месяцев относительная влажность воздуха может опускаться ниже 30%. В летние месяцы минимум относительной влажности ниже 20% не опускался, что нельзя сказать обо всех остальных месяцах. Однако в марте и октябре минимальная влажность была даже ниже 10%.

Климатическая норма годового количества осадков в районе составляет 1297 мм. В конкретные годы годовая сумма осадков варьирует в широких пределах.

Отметим, что сравнительно высокая влажность воздуха и значительное количество осадков в районе не создают непосредственной экологической угрозы строительству сооружений и их эксплуатации. Косвенная опасность связана только лишь с интенсивными дождями, поскольку они являются типичной причиной паводков на реках Краснодарского Причерноморья. Интенсивность осадков бывает очень велика, причем в летние месяцы она значительно больше, чем в зимние.

На изучаемом участке преобладают осадки в виде дождя, мороси. В виде снега, крупы почти ежегодно осадки наблюдаются с ноября по апрель. Снежный покров неустойчив. Устойчивый снежный покров, т.е. такой, который сохраняется непрерывно в течение месяца, наблюдается очень редко, меньше, чем 3-5 % зим.

Климат района по имеющейся квалификации можно отнести к средиземноморскому типу. Это значит, что максимум осадков приходится на осенне-зимний период, а летом – минимум. Именно это распределение осадков формирует годовой ход уровня воды в реках. Эта закономерность иногда нарушается выпадением обильных осадков, до месячной нормы за сутки, и приводящих к катастрофическим паводкам на реках Туапсинского района.

В холодный период Северный Кавказ находится во власти антициклонического режима, а в теплое его атакуют циклоны с восточного Средиземноморья, которые упираются в полосу высокого давления и не могут пройти на Европейскую Россию. Вследствие этого атмосферное давление имеет четко выраженный годовой ход.

В соответствии с приложение Е [6] территория изысканий относится:

- ко II району по весу снегового покрова (карта 1);

- к IV району по давлению ветра (карта 2г);

- к IV району по толщине стенки гололеда (карта 3а);

- к район с минимальной температурой воздуха минус 20º (карта 4);

- к район с максимальной температурой воздуха плюс 34º (карта 5).

В соответствии с таблицей 10.1. [6] расчетное значение веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли рекомендуется принять равным 1.2кПа (120кгс/м2).

В соответствии с таблицей 11.1 [6] расчетное значение ветрового давления рекомендуется принять равным 0,48 кПа (48 кгс/м2).

Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле:

dfn = d0 * √Mt

где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СП по строительной климатологии [5] и геофизике, а при отсутствии в них данных для конкретного пункта или района строительства - по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;

Согласно СП [7] для расчета принимаем значения по г.Сочи Mt = 0

d0 - величина, принимаемая равной, м, для:

суглинков и глин - 0,23;

супесей, песков мелких и пылеватых - 0,28;

песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30;

крупнообломочных грунтов - 0,34.

Значение d0 для грунтов неоднородного сложения определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания и принимаем равной 0,29.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 0см.

1.10 Топографо-геодезические изыскания территории

Топографо-геодезические работы территории, которая является объектом проектирования, выполнены ООО «Черномор УБПР» («Квартал жилой застройки в п. Новомихайловском Туапсинского района Краснодарского края». Технический отчет по результатам инженерно-геодезических работ» 5-18-ИГДИ), не являются предметом проекта планировки.

2 Проектные решения

2.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

2.1.1 Определение параметров архитектурно-планировочных решений

Архитектурно-планировочные решения определены в соответствии со следующими нормативными требованиями:

–Федеральный Закон РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

–Федеральный Закон РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

–Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

–СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

–СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства»;

–СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила территорий населенных мест»;

– Решение Совета муниципального образования Туапсинский район Краснодарского края от 28 марта 2014 г. N 91 «Об утверждении правил землепользования и застройки Новомихайловского городского поселения Туапсинского района».

Геометрические параметры образуемых земельных участков соответствуют требованиям Правил землепользования и застройки Новомихайловского городского поселения Туапсинского района.

Планировочная структура земельных участков, соответствует требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» как в части требований к обеспеченности транспортной, инженерно-технической, социально-бытовой инфраструктурами так и в части требований к определению площадей земельных участков, требуемых для их размещения.

Расчет обеспеченности жилого квартала площадками был выполнен согласно таблице №1 «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Туапсинское городское поселение Туапсинского района» от 24 октября 2017 г. №2.9.

Согласно требованиям табл.9 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденным постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 24.06.2009 №1381-П, количество проживающих в жилом квартале составит (исходя из плотности населения территории жилого района 210чел/га для Туапсинского городского поселения и с учетом высокой степени градостроительной ценности рассматриваемой территории) – 2,525га х 210чел/га=530чел.

1. Необходимость в площадках для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста составит: 530чел.х 0,7м2/чел.=371,0 м2. В проекте предусмотрены площадки общей площадью 700,0м2.

2. Необходимость в площадках для отдыха взрослого населения составит: 530чел.х0,1м2/чел.=53,0м2. В проекте предусмотрены площадки общей площадью 160,0м2.

3. Необходимость в площадках для занятий физкультурой и спортом составит: 530чел.х2,0м2/чел.=1060,0м2. В проекте предусмотрены площадки общей площадью 1284,0м2.

4. Необходимость в площадках для хозяйственных целей и выгула собак составит: 530чел.х0,3м2/чел.=159,0м2. В проекте предусмотрены площадки площадью 269,0м2.

5. Согласно пункту 2 таблицы 2 статьи 12 Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края, минимальное количество машино-мест для временного хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков для многоквартирных домов составляет 1 машино-место на 80м2 общей площади жилых домов. Для рассматриваемого квартала общая площадь жилых домов составляет S=25552,15м2. Необходимое количество м/мест: 25552,15м2:80м2=319 м/мест. Согласно примечанию 1, пункта 11.19, СП42.13330.2011, допускается предусматривать сезонное хранение 10-15% парка легковых автомобилей за пределами селитебных территорий. Исходя из этого минимальное количество машино-мест для временного хранения индивидуального автотранспорта на территории квартала составит: 319м/мест-32м/места=287м/мест.

Из них в проекте предусмотрено 246 м/мест в пятиэтажной открытой механизированной автостоянке. Еще 41м/место предусмотрено на открытых парковках для временного хранения легковых автомобилей на территории квартала (всего 287 м/мест).

6. Кроме этого согласно пункту 2.23.17 раздела 2.1 части 2 «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Туапсинское городское поселение Туапсинского района» вместимость открытых площадок (гостевых автостоянок) на придомовых территориях составит из расчета 40м/мест на 1000 жителей – 530 челх40м/мест:1000=21м/место. В проекте предусмотрено 32 м/места. Согласно таблице 42 «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Туапсинское городское поселение Туапсинского района» количество м/мест для открытых временных автостоянок легковых автомобилей для предприятий торговли (встроенные помещения коммерческого назначения) составит исходя из расчета 3м/мест на 100м2 торговой площади – 1506,0м2:100м2х3м/мест=45м/мест (условная торговая площадь встроенных помещений коммерческого назначения составляет 70% от общей площади торговых помещений: 2151,48м2х0,7=1506,0м2). В проекте предусмотрено 45 машино-мест.

2.1.1.1 Определение параметров жилой застройки

Застройка жилого квартала выполняется в 5 этапов:

I этап строительства.

В состав первого этапа входят следующие здания и сооружения:

- 6-ти этажный двухсекционный 70 квартирный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже (№1 по генплану);

- блочная контейнерная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (№13 по генплану);

- дизельная электростанция мощностью 100 кВт (№ 15 по генплану).

- газораспределительный пункт (ГРПШ среднего давления, №9 по генплану).

- локальные очистные сооружения ливневых сточных вод.

II этап строительства.

В состав второго этапа строительства входят:

- 6-ти этажный двухсекционный 70 квартирный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже (№2 по генплану);

- площадка для игр детей дошкольного возраста;

- спортивная площадка для воркаута.

III этап строительства.

В состав третьего этапа строительства входят:

- 6-ти этажный двухсекционный 70 квартирный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого назначения на первом этаже (№3 по генплану).

IV этап строительства.

В состав четвертого этапа строительства входят:

- 6-ти этажный двухсекционный 84 квартирный жилой дом (№5 по генплану);

- 6-ти этажный односекционный 42 квартирный жилой дом (№6 по генплану);

- площадка для игр детей дошкольного возраста;

- площадка для детей младшего школьного возраста.

V этап строительства.

В состав пятого этапа строительства входят:

- 6-ти этажный двухсекционный 84 квартирный жилой дом (№4 по генплану);

- три спортивных площадки + универсальная спортивная площадка.

Перспективное строительство.

Пятиэтажная механизированная открытая автостоянка для постоянного хранения 246 легковых автомобилей.

2.1.1.2 Учреждения социального и культурно-бытового обслуживания

Планировочная структура земельного участка, соответствует требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» как в части требований к обеспеченности транспортной, инженерно-технической, социально-бытовой инфраструктурами так и в части требований к определению площадей земельных участков, требуемых для их размещения.

В соответствии с Таблицей Б.1. Приложения Б. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», коэффициент плотности застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами составляет не более 1.2.

Расчетное количество жилой площади проектируемых домов на рассматриваемом земельном участке составляет 14853,56 кв. Предположительное количество жителей составляет 825 человек.

В соответствии с Таблицей Д.1. Приложения Д. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расчетное количество необходимых мест в ДДУ для проектируемой жилой застройки составляет 71 чел (825 – общая расчетная численность жителей; 83 места; 100 мест на 1000 расчетной численности жителей – количество требуемых мест в детских дошкольных учреждениях; расчетный уровень обеспеченности – 85%).

В соответствии с Таблицей Д.1. Приложения Д. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений расчетное количество необходимых мест в общеобразовательных организациях (школа) для проектируемой жилой застройки составляет 149 чел. (825 – общая расчетная численность жителей; 149 мест; 180 мест на 1000 расчетной численности жителей – количество требуемых мест в общеобразовательных школах; уровень обеспеченности – 100 %).

Вблизи земельного участка располагаются существующие объекты социального, бытового, культурного назначения (школа №30, районная больница №2, детская больница), в полной мере обеспечивающие жилую застройки требуемыми объектами социального, бытового, культурного назначения.

Геометрические параметры проектируемых местных проездов и магистральных улиц соответствуют требованиям Таблицы 11.4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ширина проездов главных улиц – 3,5 м, количество полос – 2-4, ширина пешеходной части тротуара – 1,5-2,25 м; ширина проезда местных дорог (переулков) – 2,75 м, количество полос – 2, ширина пешеходной части тротуара – 1 м (допускается размещение с одной стороны); ширина проездов – 4,5 м, количество полос – 1, ширина пешеходной части тротуара – отсутствует.

Геометрические параметры проектируемых территорий парковок соответствуют требованиям, указанным в Таблице Ж.1. Приложения Ж. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для поликлиник требуемое количество парковочных мест 2-3 из расчета на 100 посещений; для торговых центров с площадью торговых залов более 200 м2 5-7 парковочных мест на 100 м2 торговой площади.

На земельном участке предусмотрены следующие площадки:

-площадка для отдыха взрослых, площадка игр детей дошкольного возраста;

-площадка для детей младшего школьного возраста;

-спортивная площадка;

-площадка для выгула собак;

-спортивная площадка для воркаута;

-универсальная спортивная площадка.

Расчетное количество объектов социального, бытового, культурного, спортивного назначения соответствует требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и местным нормативам градостроительного проектирования Туапсинского района.

2.1.1.3 Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели:

Площадь участка 25250,0 м²

Площадь участка в границах благоустройства 27624,0 м²

Площадь застройки 5803,9 м²

Площадь покрытий 13455,00 м²

Площадь озеленения 8365,1 м²

Коэффициент застройки 23%

2.2.1 Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории

2.2.1.1 Схема организации улично-дорожной сети

Улично-дорожная сеть проекта планировки, принята в соответствии с решениями, предусмотренными транспортной схемой генерального плана Новомихайловского городского поселения Туапсинского района.

Геометрические характеристики (предельно допустимые радиусы кривых в плане, предельно допустимые продольные и поперечные уклоны) улиц местного значения, предназначенных для обеспечения транспортной и пешеходной связи на территории района и обеспечения транспортной связи с магистральными улицами и дорогами соответствуют требованиям СП 42.13330.2016.

План красных линий разработан на основании принятых проектных решений магистральных улиц общегородского значения.

Наличие, конфигурация, количество и параметры местных (внутренних) проездов могут быть изменены на этапе разработки проектной документации на строительство объектов и/или уточнения их проектных параметров.

После устройства местных (внутренних) проездов земельные участки, занятые указанными проездами, остаются в собственности, в аренде или ином владении и пользовании лиц, которым они принадлежали на соответствующем праве до их устройства.

При этом устройство местных проездов внутри территории, являющейся объектом проектирования, не является основанием для установления кем-либо сервитута и/или иных обременений в отношении указанных проездов в пользу третьих лиц, а также для внесения изменений и дополнений в действующие в отношении земельных участков, вошедших в проектируемую территорию, договоры и нормативные акты, с целью изменения сведений о площади таких земельных участков, сроках и условиях их использования, правах и обязанностях правообладателей указанных земельных участков.

В качестве эффективной меры, направленной на оптимизацию дорожно-транспортной ситуации в районе проектирования предлагается устройство открытых автомобильных стоянок.

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по обеспечению территории, которая является предметом разработки проекта планировки, стоянками транспортных средств в количестве, не менее, предусмотренного требованиями СП 42.13330.2016.

2.2.1.2 Продольные и поперечные профили, дорожная одежда

Продольные профили запроектированы с учетом требований соблюдения нормативов на проектирование, минимизации объемов работ, в сочетании с элементами плана.

Продольные профили запроектированы по обертывающей с максимальным вписыванием в рельеф и с минимально допустимыми рабочими отметками с учетом обеспечения водоотвода с проезжей части в проектируемые дождеприемные колодцы. Поперечный профиль дороги принят городского типа. При проектировании поперечного профиля выдержаны следующие требования:

–обеспечение безопасности дорожного движения;

–сохранение геометрических размеров;

–устойчивость к просадкам и морозному пучению;

–незаносимость снегом и песком;

–вписываемость в ландшафт местности (существующую ситуацию).

Геометрическая форма поперечных профилей принята обтекаемого очертания, с пологими откосами, сопрягающимися круговыми кривыми малых радиусов с поверхностью тротуаров и поверхностью прилегающей территории. Подобное очертание поперечных профилей способствует:

–незаносимости автомобильной дороги снегом;

–повышению безопасности;

–лучшему вписанию в окружающий ландшафт (существующую ситуацию).

Поперечные профили запроектированы с учетом характера движения, размеров движения транспорта и пешеходов, ширины между существующими линиями застройки, характера застройки и рельефа местности.

Пешеходное движение вдоль улиц во всех случаях отделено от транспортного движения, и производится на особых полосах (тротуарах) или пешеходных дорожках. В плане тротуары запроектированы в зависимости от технических категорий улиц, их ширины, характера застройки. Тротуары располагаются у линии застройки, у проезжей части и между полосами озеленения. Подобное решение защищает пешеходов от пыли и грязи со стороны проезжей части, обеспечивает безопасность движения и улучшает организацию движения пешеходов через проезжую часть. Поперечный уклон тротуаров и пешеходных дорожек принят от 0,020 до 0,030. Тротуары, в целях обеспечения безопасности движения пешеходов, запроектированы выше проезжей части на 15 см.

Сопряжение тротуаров с проезжей частью осуществляется при помощи бортовых камней. Бортовые линии служат упором и сопряжением проезжей части с тротуаром, газонами и создает между ними ясное и легко различимое разделение, что обеспечивает безопасность движения для транспорта и пешеходов. Предусматриваются гранитные и бетонные бортовые камни. Линии бортовых камней на прямых участках запроектированы параллельными оси проезжей части улицы. При подходах к перекресткам и на самих перекрестках, при подходах путепроводам линии бортовых камней запроектированы как по круговым, так и по параболическим кривым.

Поперечные профили запроектированы с учетом грунтово-геологических и гидрологических условий местности в соответствии со СНиП 2.02.05-85* и СП 42.13330.2016, согласно типовым проектным решениям серии 503-0-47.86.

Поперечные профили на участках проезжей части улиц приняты как двускатными, так и односкатными с поперечным уклоном от 10‰ до 20‰, с учетом вертикальной планировки, примыканий. На всем протяжении дорог предусмотрена зеленая зона шириной не менее 3,00 м.

Конструкции дорожных одежд приняты двух различных типов в зависимости от условий применения. Дорожная одежда по проектируемым улицам района запроектирована усовершенствованная, капитального типа.

Расчет конструкции дорожной одежды выполнен по ОДН 218.046-01. Тип I – требуемый модуль упругости 230 МПА; тип II – требуемый модуль упругости 220 МПА.

Проектом предусмотрены конструкции дорожных одежд:

–тип I:

–мелкозернистый асфальтобетон, тип Б, марки II – 0,05 м;

–крупнозернистый пористый асфальтобетон, марки I – 0,07 м;

–крупнозернистый высокопористый асфальтобетон,

марки I – 0,08 м;

–щебень фр. 40-70 мм, марки 600, уложенный по

способу заклинки – 0,34 м;

–песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-79 – 0,24 м;

–тип II:

–мелкозернистый асфальтобетон, тип Б, марки II – 0,05 м;

–крупнозернистый пористый асфальтобетон, марки I – 0,05 м;

–крупнозернистый высокопористый асфальтобетон,

марки I – 0,10 м;

–гравийно-песчаная смесь ГОСТ 8269.0-97 – 0,48 м.

Конструкция дорожной одежды разработана исходя из транспортно-эксплуатационных требований и категории дороги с учетом транспортных средств и перспективной интенсивности движения, климатических и грунтово-геологических условий, обеспеченностью строительными материалами.

2.2.1.3 Схема движения транспорта на соответствующей территории

Проектные решения по схеме организации движения транспорта на соответствующей территории разработаны в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004.

Знаки и светофоры размещены таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения. Принятое расстояние видимости знаков не менее 100 м.

Проектные решения ориентированы на качественно новый уровень транспортной системы – приоритетное развитие общественного транспорта с предоставлением ему преимуществ в движении.

Комплекс мер, направленных на обеспечение приоритетного движения общественного транспорта и позволяющих повысить его привлекательность для всех участников движения, в том числе владельцев индивидуального транспорта, включает в себя около десяти мероприятий различного характера: от изменения планировочных характеристик элементов улично-дорожной сети и нанесения разметки до внедрения специальных режимов светофорного регулирования.

Разработка конкретных мероприятий требует детального учета характеристик транспортного потока, условий движения транспорта, планировочных характеристик, схем организации движения и режимов регулирования.

Предусматривается обеспечение приоритетного движения общественного транспорта дорожными знаками, предусматривающими нераспространение на общественный транспорт действия запрещающих знаков 3.18.1 и 3.18.2 и предписывающих знаков 4.1, что способствует пропуску общественного транспорта по закрытым для других видов транспортных средств направлениям и улицам, а также путем введения ограничений для прочих транспортных средств на линии маршрута общественного транспорта, за счет запрещающих знаков 3.1 - 3.3, 3.18.1 - 3.19, 3.27 и предписывающих знаков 4.1.1 - 4.1.6.

Предусматривается обеспечение приоритетного движения общественного транспорта средствами дорожной разметки, включающее выполнение следующих мероприятий:

–выделение обособленных (приоритетных) полос, для движения на них исключительно общественного транспорта, на перегонах (не захватывая зоны перекрестка) и в зоне перекрестков (приоритетная полоса продлевается до стоп-линии перекрестка);

–оптимизация разметки в зоне перекрестка и на маршрутах движения общественного транспорта, направленная облегчение проезда общественного транспорта через регулируемый перекресток;

Мероприятия, обеспечивающие приоритетное движение общественного транспорта средствами светофорного регулирования являются важным резервом снижения задержек транспортных средств на перекрестках. К ним относятся:

–внедрение параметров регулирования и режимов координации, рассчитанных с учетом движения общественного транспорта;

–внедрение режимов вызывного приоритетного пропуска общественного транспорта через регулируемый перекресток.

Эффект применения подобных решений будет заключаться в следующем:

–повышение качества функционирования пассажирского транспорта города;

–снижение эксплуатационных издержек общественного транспорта, за счет увеличения производительности общественного транспорта, и, как следствие, снижения затрат на ед. продукции;

–уменьшение затрат времени на передвижения;

–обеспечение комфортабельности поездок;

–увеличение конкурентоспособности общественного транспорта;

–улучшение санитарного состояния воздушного бассейна, из-за уменьшения его загрязнения отработавшими газами, в результате сокращения остановок;

–снижение шума и вибрации из-за меньшего числа остановок;

–снижение количества ДТП.

2.2.2 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

План улично-дорожной сети определен направлением и линиями существующей и проектируемой застройки на основе технических изысканий и съемки плана, продольных и поперечных профилей. На плане улично-дорожной сети указаны красные линии застройки, примыкающие улицы, входы в здания, въезды во дворы, мачты и столбы, водоприемные колодцы, смотровые колодцы подземных сооружений, зеленые насаждения.

Примыкающие улицы сопряжены кривыми, радиусами не менее

20 м. На пересечениях улиц, бортовые камни, отделяющие тротуары от проезжей части, установлены по кривым, радиусом 5 – 10 м.

Вертикальная планировка улично-дорожной сети предусматривает изменение рельефа местности в соответствии с инженерно-техническими и архитектурными требованиями и установление высотных отметок поверхности улиц и площадей, расположения подземных сооружений, входов в здания, въездов во дворы.

Вертикальная планировка улично-дорожной сети обеспечивает систему поверхностного водоотвода к сети наружных и подземных водостоков. Для уменьшения объема земляных работ проектные решения предельно используют естественный рельеф местности. Это уменьшает объемы земляных работ, улучшает условия отвода воды с прилегающих территорий и раскрывает большие архитектурные возможности для проектирования зданий, расположенных параллельно горизонталям и возвышающихся над улицей.

При проектировании улично-дорожной сети максимально используется существующая дорожная одежда в качестве основания для нового покрытия. Полностью исключается при смягчении уклонов образование больших выемок, обнажающих фундаменты зданий, и больших насыпей, требующих переустройства входов и въездов и затрудняющих отвод воды с дворовых территорий.

Наглядное изображение проектной поверхности улично-дорожной сети получено при проектировании вертикальной планировки по методу проектных горизонталей. На плане, вычерченном в масштабе 1:2000, нанесены проектные горизонтали, показывающие высотное положение проезжей части, газонов, тротуаров и других элементов района.

2.2.3 Схема сетей инженерно-технического обеспечения

2.2.3.1 Водоснабжение

Схема расположения проектируемых сетей водоснабжения жилого комплекса, которая является объектом разработки проекта планировки, представлена в графической части проекта планировки.

2.2.3.2 Бытовая канализация

Схема расположения проектируемых сетей бытовой канализации жилого комплекса, которая является объектом разработки проекта планировки, представлена в графической части проекта планировки.

2.2.3.3 Электроснабжение

Возможный источник электроснабжения – сети электроснабжения, расположенные в районе проектирования. Питание проектируемых электросетей осуществляется за пределами жилого комплекса от проектируемой РП. Питающие линии 10кВ от РП до ТП выполняются кабелем АПвПУ 3×(1×185) или ПвПу 3×(1×150) в земле.

Нагрузки проектируемого района по степени надежности электроснабжения в основном относятся к I, II и III категориям потребителей электроэнергии.

Расчет нагрузок выполнить в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94.

Схема расположения проектируемых электросетей жилого комплекса, которая является объектом разработки проекта планировки, представлена в графической части проекта планировки.

2.2.3.4 Газоснабжение

Схема расположения проектируемых сетей газоснабжения жилого комплекса, которая является объектом разработки проекта планировки, представлена в графической части проекта планировки.

2.3 Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории

Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории выполнены ООО "Континент-Проект", не являются предметом проекта планировки.

3 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

3.1 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнено ООО "УНИВЕРСАЛ" (Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод, Шифр 110/01-0-18 ПЗУ1), не являются предметом проекта планировки.

3.2 Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Проектные решения разработаны с учетом размещения производительных сил и расселения населения, группы по гражданской обороне территории и категории по гражданской обороне организации и применительно к определяемым СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» зонам возможной опасности.

В части гражданской обороны рассмотрены следующие аспекты:

-обоснование отнесения объекта к категории по гражданской обороне;

-определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-данные об огнестойкости проектируемых зданий и сооружений;

-обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объекта в военное время;

-обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время;

-технические решения по объектовой системе оповещения гражданской обороны и системе управления гражданской обороны;

-порядок безаварийной остановки технологических процессов и технических решений, обеспечивающих безаварийную остановку;

-технические решения по повышению надежности энергоснабжения неотключаемых потребителей;

-технические решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ;

-технические решения по светомаскировке в соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

Степень огнестойкости проектируемых зданий и сооружений должна соответствовать требованиям ФЗ №123-ФЗ от 22.08.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Численность дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время определяется исходя из требований к организациям, включенным в соответствующий перечень решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Аппаратурное оформление объектовой системы оповещения гражданской обороны должны отвечать требованиям «Положения о системах оповещения гражданской обороны», утвержденного совместным приказом МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.98 № 701/212/813.

На территории каждого общественного объекта, а так же школы и ДДУ на видном месте предусмотреть таблички с указанием номера вызова пожарной команды, инструкция ответственного за противопожарное состояние объекта, памятка действий при возникновении пожара и о мерах по его предотвращению.

Для каждого объекта установить:

–противопожарный режим и места для курения, оборудованные металлическими урнами и знаками безопасности;

–порядок обесточивания по окончании рабочего дня и при пожаре;

–порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.

Для каждого объекта разработать и на видных местах вывесить поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, предусмотреть свободными для проезда пожарной техники. Предусмотреть противопожарные системы (противодымная защита, средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) объектов, устройства для самозакрывания дверей.

Предусмотреть наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений, сети противопожарного водопровода обеспечивающие расход воды на нужды пожаротушения в соответствии с нормами, пожарные шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения.

4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Рекомендации по снижению негативного воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, на грунты территории, на природные воды, на растительный и животный мир) не являются предметом проекта планировки.