|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЕЛЬЯМИНОВСКОГо СЕЛЬСКОГО поселения ТУАПСИНСКОГО района Краснодарского края Том II Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 1 Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) Краснодар, 2011 г |
| --- | --- |
| Взам.инв.№ |  |  |
| Подпись дата |  |  |
| Инв.№ подл. |  |  |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Муниципальный контракт: № 2133 от 06 сентября 2010 г.

Заказчик: Администрация муниципального образования Туапсинский район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Вельяминовского сельского поселения

Туапсинского района

Краснодарского края

Том II

Материалы по обоснованию 
проекта генерального плана

Часть 1

Пояснительная записка

(описание обоснований проекта генерального плана)

| Директор ООО «ПИТП» | С.Г. Кашин |
| --- | --- |
| Руководитель мастерской, Главный архитектор проекта | В.М.Кипчатова |

Краснодар, 2011

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ

| Главный архитектор проекта ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение ГАП Руководитель группы Архитектор Экономист по планировке ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова Ю.Н. Фролова В.А. Литвинова Н.В. Монастырев Инженерное оборудование территории ООО «Южный архитектурно-строительный центр», г. Туапсе Инженерно-геологическое районирование ГУП «Кубаньгеология» филиал – Азовское отделение, г. Темрюк Охрана историко-культурного наследия ОАО «Наследие Кубани», г. Краснодар Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар Оценка воздействия на окружающую среду ООО «Экоинфосервис», г. Краснодар Карта-план границ ИП Куринный, г. Краснодар |  |
| --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта |
| --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |
| Раздел 2 | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 | Схема генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) |
| Раздел 1 | Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |
| Документация, выполненная субподрядными организациями |
| Том III. | Технический отчет «Составление карты инженерно-геологического районирования», ГУП «Кубаньгеология» филиал – Азовское отделение, г. Темрюк, 2010 г. |
| Том IV. | Раздел «Охрана историко-культурного наследия», ОАО «Наследие Кубани», г. Краснодар, 2010 г. |
| Том V. | Раздел «Инженерная инфраструктура», ООО «Южный архитектурно-строительный центр», г. Туапсе,2011 г |
| Том VI. | «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар, 2011 г. |
| Том VII. | «Оценка воздействия на окружающую среду», ООО «Экоинфосервис», г. Краснодар, 2011 г. |
| ТомVIII. | «Карта-план границы села Цыпка», ИП Куринный |
| Том IХ. Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института) |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 |
| 1. | Генеральный план (основной чертеж) Вельяминовского сельского поселения | ДСП | 1:10 000 | ГП - 1 |
| Раздел 4 |
| 2. | Схема функционального зонирования территории | ДСП | 1:10 000 | ГП - 2 |
| 3. | Схема административно-территориальных границ | ДСП | 1:10 000 | ГП -3 |
| 4. | Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничения) использования территории | ДСП | 1:10 000 | ГП - 4 |
| 5. | Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий | ДСП | 1:10 000 | ГП - 5 |
| Раздел 5 |
| 6. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры. | ДСП | 1:10 000 | ГП – 6 |
| 7. | Схема развития транспортной инфраструктуры | ДСП | 1:10 000 | ГП - 7 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию проекта |
| Раздел 4 |
| 8. | Ситуационная схема размещения Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района | б/г | 1:100 000 | МО - 8 |
| 9. | Схема современного использования и планировочных ограничений территории (опорный план) | ДСП | 1:10 000 | МО - 9 |
| 10. | Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 1:10 000 | МО - 10 |
| Раздел 5 |
| 11. | Схема планируемых границ функциональных зон и размещения объектов капитального строительства. | ДСП | 1:10 000 | МО – 11 |
| 12. | Схема очередности освоения территории и размещения инвестиционных площадок | ДСП | 1:10 000 | МО – 12 |
| Раздел 6 |
| 13. | Схема развития туристско-рекреационного комплекса Туапсинского района | ДСП | 1:50 000 | МО – 13 |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	9

Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края	11

Анализ ранее выполненной градостроительной документации	16

Краткая историческая справка	17

Раздел I. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	22

1.	Характеристика современного состояния территории Вельяминовского сельского поселения	22

1.1.	Местоположение и территориально-планировочная организация	22

1.2.	Социально-экономическое положение	28

1.3.	Население и демография	35

1.4.	Характеристика инфраструктуры поселения	43

2.	Характеристика природных условий	45

2.1.	Орогидрография	45

2.2.	Климат	47

2.3.	Геологическое строение	49

2.4.	Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод	57

2.5.	Физико-геологические процессы и явления	58

2.6.	Тектонические условия и сейсмичность	59

2.7.	Гидроминеральные ресурсы	60

2.8.	Почвенно-растительные условия	60

2.9.	Полезные ископаемые	61

3.	Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования	64

3.1.	Зоны санитарной охраны	65

3.2.	Санитарно-защитные зоны	70

3.3.	Зоны охраны объектов историко-культурного наследия	73

3.4.	Особо охраняемые природные территории	77

4.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	80

4.1.	Современные средства поражения.	80

4.2.	Возможные последствия ЧС техногенного характера.	80

4.3.	Возможные последствия ЧС природного характера	87

Раздел II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	97

1.	Основные направления, тенденции и перспективы экономического развития	97

2.	Прогноз перспективной численности населения	109

3.	Проектная организация территории Вельяминовского сельского поселения	117

3.1.	Баланс земель по категориям	117

3.2.	Архитектурно-планировочная организация территории	120

3.3.	Функциональное зонирование территории	127

4.	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	142

5.	Расчет потребности жилого фонда.	150

6.	Развитие транспортной инфраструктуры	152

6.1.	Автомобильный транспорт	153

6.2.	Железнодорожный транспорт	159

6.3.	Трубопроводный транспорт	162

7.	Инженерное оборудование территории	163

7.1.	Водоснабжение	163

7.2.	Водоотведение	169

7.3.	Электроснабжение	172

7.4.	Газоснабжение	175

7.5.	Теплоснабжение	178

7.6.	Слаботочные токи	179

8.	Санитарная очистка, благоустройство и озеленение территории	181

8.1.	. Санитарная очистка территории	181

8.2.	. Озеленение и благоустройство территории	183

9.	Мероприятия по улучшению состояния и оздоровлению окружающей среды	192

9.1.	Общие положения	192

9.2.	Охрана водных ресурсов	193

9.3.	Охрана воздушного бассейна	199

9.4.	Охрана почвенно-растительного покрова	203

9.5.	Охрана недр	205

9.6.	Охрана особо охраняемых природных территорий	206

9.7.	Охрана лесных ресурсов	209

9.8.	Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний	210

10.	Основные технико-экономические показатели	213

# Введение.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края разработан по заказу администрации Туапсинского района, на основании муниципального контракта № 2133 от 06 сентября 2010 года и в соответствии с заданием на проектирование.

Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента разработки данного проекта;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование Вельяминовского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

В случае если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие в разрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на краевом и федеральном уровнях.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно статье 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана Вельяминовского сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного Кодекса Краснодарского края и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком.

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Часть 1. Положение о территориальном планировании.

Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана.

В целях согласования и обеспечения процесса утверждения в данной работе выполнены материалы по обоснованию проекта генерального плана, включающие:

Часть 1. Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана).

Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана.

В составе генерального плана Вельяминовского сельского поселения выполнены разделы:

- «Инженерно-геологические условия», разработанный ГУП «Кубаньгеология» филиал – Азовское отделение, г. Темрюк в 2010 г;

- «Охрана историко-культурного наследия», разработанный  ОАО «Наследие Кубани», г. Краснодар в 2010 г.;

- «Инженерная инфраструктура», разработанный ООО «Южный архитектурно-строительный центр», г. Туапсе в 2011 г;

- «Перечень основных факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», разработанный ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар в 2011 г.;

- «Оценка воздействия на окружающую среду», разработанный ООО «Экоинфосервис», г. Краснодар в 2011 г;

- «Карта-план границы села Цыпка», разработанный ИП Куринный.

Разработка данного генерального плана велась на топографической основе масштаба 1: 100 000, разработанной ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» в 2006 г. для схемы территориального планирования Краснодарского края.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Краснодарского края разработка проекта генерального плана  Вельяминовского сельского поселения осуществлена на основании «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития Туапсинского района», выполненной ФГУП «ГИПРОГОР», г. Москва в 2005 г., а также на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в «Схеме территориального планирования Краснодарского края».

В соответствии с Градостроительным Кодексом не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет).

# Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края.

Цели территориального планирования.

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в производственной сфере: горнодобывающей промышленности, переработке нефти, пищевой и перерабатывающей промышленности;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.

Задачи территориального планирования.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Вельяминовского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории Вельяминовского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

# Анализ ранее выполненной градостроительной документации.

При разработке генерального плана Вельяминовского сельского поселения учитывались решения ранее выполненных работ по территориальному и градостроительному планированию в существующих административных границах.

В 2005 г. ФГУП «ГИПРОГОР» г. Москва выполнил «Территориальную комплексную схему градостроительного планирования развития территории Туапсинского административного района Краснодарского края», утвержденную решением ХХХ Сессии совета МО Туапсинский район «Об утверждении схемы территориального планирования Муниципального образования Туапсинский район» № 262 от 27.04.2007 г. (Территориальная комплексная схема Туапсинского района института «ГИПРОГОР»). Данная работа определила стратегию развития района, наметила пути решения экономических, социальных, территориальных и природоохранных проблем. Основной задачей являлось сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей района и отдыхающих, предпринимателей и инвесторов. А также определение территорий перспективного развития селитебных и промышленных зон с учетом культурно-бытового и коммунального обслуживания населения, транспортных связей, инженерных коммуникаций, зон санитарного режима. Схемой даны предложения по развитию планировочной структуры района,  как за счет интенсивного развития прибрежной части, так и за счет глубинного освоения предгорной и горной частей. Были установлены требования и ограничения на использование территорий для градостроительной деятельности. Вместе с фиксированным состоянием района к определенному сроку, схема отражает также предельно допустимые параметры развития района и курортов, обусловленные природными ресурсами, без угрозы нанесения ущерба рекреационной среде.

Границы населенных пунктов поселения утверждены решением сессии Совета Вельяминовского сельского поселения от 15.08.2007 г. № 107, но не были поставлены на кадастровый учет.

# Краткая историческая справка.

Заселение человеком нынешней территории Туапсинского района началось еще в эпоху палеолита, о чем свидетельствуют результаты разведок и раскопок археологических экспедиций Института истории материальной культуры РАН и Адыгейского научно-исследовательского института.

Эпоха бронзы в Туапсинском районе представлена погребениями, совершенными в мегалитических сооружениях – дольменах. И сейчас, когда по разным причинам были уничтожены многие мегалитические сооружения, Туапсинский район на Западном Кавказе остается одним из самых насыщенных дольменными постройками.

В середине I тысячелетия до н.э. территория Туапсинского района входит в состав Зихии, союз племен, объединивший более мелкие племена Черноморского побережья, на которые со временем перешло наименование зихов. Укрепление политического значения зихов среди других соседних и родственных племен началось в первые века н.э. В середине I тыс. н.э. зихи возглавили процесс консолидации адыгских этнотерриториальных групп Восточного Причерноморья и Прикубанья, завершившийся образованием Зихской конфедерации. В VI в. зихи приняли христианство, а их территория была разделена на четыре епархии с центрами в Фанагории, Таматархе, Зихополисе и в Никопсе (Никопсии). У позднеантичных и раннесредневековых авторов можно найти наименования ряда племен, заселявших в разные периоды побережье Черного моря. Еще Страбон при описании кавказских земель от р.Танаиса до Колхиды писал, что «за Синдикой и Горгиппией идет вдоль моря побережье ахеев, зигов и гениохов, по большей части не имеющей гаваней и гористое, так как оно составляет уже часть Кавказа». В перипле Понта Эвксинского Арриана на Черноморском побережье Кавказа упоминаются зихи, территория которых простирается до р. Ахеунт, которую многие ученые локализуют южнее г.Туапсе

По данным арабских, византийских и русских источников, адыги выступают в X веке как крупная политическая сила на Кавказе. В этот период местное и пришлое население Закубанья интенсивно интегрируется.

В конце ХIII-ХIV веков в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа возникают генуэзские колонии на территории между Таной (Азов) и Себастополисом (Сухуми). В это время термин «зихи» встречается у итальянских писателей уже применительно ко всем адыгам.

В ХIII-ХV веках население занимается пашенным земледелием в степных районах и мотыжным в горных. Возделывалась озимая и яровая пшеница, ячмень, просо и другие злаки. В сообщениях средневековых авторов указывалось, что на земле адыгов (черкесов) произрастали виноград, орехи, гранат, айва, яблоки, груши, абрикосы. В погребениях и на поселениях найдены земледельческие орудия: мотыги, серпы, лопаты, топоры для вырубки леса, жернова от ручных мельниц, пифосы для хранения сельскохозяйственных продуктов. Население занималось скотоводством – разводили крупнорогатый скот, лошадей, овец, коз, свиней, а также домашнюю птицу. Развитие получило пчеловодство, охота, рыболовство, домашние промыслы и ремесла. Находки керамических изделий свидетельствуют о развитии у адыгов гончарного ремесла, на основе местных технологических приемов и традиций.	В эпоху средневековья адыги достигли достаточно высокого уровня развития культуры.

Со времен монголо-татарского нашествия распространяется наименование черкесы, хотя в западной литературе иногда употребляется термин «зихи». Племена адыгов, живших по Черноморскому побережью до территории современного Туапсе, оказали упорное сопротивление монголам, так называемые белые черкесы, не были подчинены до ХIV века. Восточные источники свидетельствуют, что хан Узбек в конце 20-х годов ХIV века все еще вел с ними войны. Противодействие черкесов не позволяло Золотой Орде распространить свои владения далеко на юг вдоль берега Черного моря.

С давних пор земли между рекой Кубань и Черноморским побережьем занимали многочисленные адыгейские племена. Кавказская война привела к значительным изменениям в этническом и численном составе населения Западного Кавказа. Нанеся огромные материальные и человеческие потери автохтонным жителям, она явилась причиной махаджирства (массового переселения горцев в Турцию). Территория Закубанья практически обезлюдела.

24 июня 1861 года, ещё в ходе Кавказской войны, был издан Высочайший приказ императора Александра II на имя наказного атамана Кубанского казачьего войска о начале колонизации покоренной местности Западного Кавказа. Осенью 1863 г. была основана Шапсугская кордонная линия, а в следующем году сформирован Шапсугский береговой батальон в составе Кубанского Казачьего войска. К батальону были причислены 12 вновь образованных станиц черноморского побережья, расположенных на пространстве от бухты Геленджика до реки Туапсе. К их числу относилась и станица Вельяминовская, основанная в 1864 г. на левом берегу р. Туапсе в одном километре от берега. Первыми её жителями стали 451 человек (67 семей), в основном кубанские казаки, а также демобилизованные солдаты Кавказской армии и крестьяне из центральной России. Станица Вельяминовская располагалась вблизи одноимённого форта и получила название в честь генерала Алексея Александровича Вельяминова, видного русского военного деятеля на Кавказе. С окончанием Кавказской войны жизнь вошла в мирное русло. 10 марта 1866 г. был подписан указ о создании «Особого Черноморского округа» от устья р. Туапсе на севере и до мыса Пицунда на юге; в 1868 г. Шапсугский береговой батальон был расформирован, а его земли переданы в состав Черноморского округа. 4 декабря 1869 г. казачьи станицы стали гражданскими поселениями, а казакам было предложено переселиться в пределы Кубанской области; станица Вельяминовская получили статус села.

В 1896 г. в Российской империи была образована Черноморская губерния, самая маленькая по площади и по числу населения в стране. По переписи населения 1897 г. там проживало 57 478 человек, 74 % из которых составляли переселенцы. Территория современного Вельяминовского сельского поселения входила в состав Туапсинского округа новой губернии. К 1905 году в селе Вельяминовка насчитывалось 84 двора русских поселенцев.

16 ноября 1917 г. в Туапсе мирным путем была установлена советская власть, он стал первым советским городом на Кубани. II съезд Советов Черноморской губернии, состоявшийся в Туапсе 25 февраля (10 марта) 1918 г., принял решение о преобразовании Черноморской губернии в Черноморскую Советскую республику, как составную часть РСФСР. 22 июня (5 июля) 1918 г. Туапсе был оккупирован войсками меньшевистского правительства Грузии. 8 апреля 1920 г. Красная Армия освободила город.

Наступил период мирного строительства, борьбы с разрухой. В 20-е годы на Кубани, которая тогда входила во вновь образованный Юго-Восточный край (переименованный затем в Северо-Кавказский) происходят коренные изменения форм хозяйствования – уничтожались сословные различия землепользования, казачество, как сословие перестало существовать. Малоземельные и безземельные крестьяне и казаки получили наделы, но уже в конце 20-х годов частная собственность на землю в СССР была фактически ликвидирована. Создавались сельхозартели, товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы), а в 1929-1930 гг., во время кампании по проведению коллективизации, на их основе были организованы коллективные хозяйства. На территории нынешнего Вельяминовского сельского поселения появились четыре колхоза и сельхозартель.

В 1928 г., в связи со строительством Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, село Вельяминовка вошло в состав города Туапсе. Правление Вельяминовского сельского Совета находилось на территории города и только в 1993 г. было переведено в село Цыпка, которое находится в 12 километрах от города Туапсе, на берегу одноимённой горной реки. Название Цыпка предположительно происходит от адыгейского «Пцепс», что означает «река, обильная рыбой».

Село Цыпка возникло первоначально как хутор из четырёх дворов. После покорения Кавказа, на этих землях, примерно в 4 км от реки Туапсе поселился помещик Перепилицын. Он стал заниматься лесозаготовкой. Для переработки и вывоза леса помещик Перепилицын построил лесопильный завод и узкоколейную железную дорогу. На территории имения имелись каменный дом, хлебопекарня, бассейны для разведения рыбы.

Во время Великой Отечественной войны, в период битвы за Кавказ, по территории современного Вельяминовского сельского поселения проходила вторая линия обороны Красной Армии на Туапсинском направлении, а в селе Цыпка находился штаб 18-й армии под командованием Будённого. Ценой больших потерь здесь было остановлено продвижение фашистских войск; врага не пропустили к морю. 26 ноября 1942 г. войска Черноморской группы перешли в наступление, разгромили гитлеровцев и вышли в долину р. Пшиш.

После изгнания фашистов началось восстановление разрушенного хозяйства. В 1951 г., в соответствии с Постановлением ЦК ВКП (б) от 30 мая 1950 г. «Об укрупнении мелких колхозов...», произошло объединение существующих в Вельяминовском сельском совете колхозов. В результате их слияния было образовано единое коллективное хозяйство им. Ликаша, преобразованный в 1959 г. в совхоз. В 1960 г. это хозяйство вошло в совхоз «Георгиевский». Специализацией его стало выращивание фруктов, ягод, ореха-фундука и овощей. Совхозные поля и сады приносили богатые урожаи, отправляемые во многие уголки Советского Союза.

В 1964 г. в селе Цыпка было открыто Туапсинское отделение Северинского зверосовхоза из двух вольеров протяжённостью 1 000 метров. В 1967 г. отделение совхоза преобразовали в Туапсинский зверосовхоз со стадом норок в 3 630 зверей.

Появление зверосовхоз в Вельяминовском сельском совете положительно отразилось на его населённых пунктах. Постоянно росли доходы хозяйства. Это позволило построить новые производственные, социально-бытовые и культурные объекты, благоустроить поселения. Селянами велось индивидуальное строительство.

Законом Краснодарского края от 02.07.2004 г. № 745-КЗ в составе муниципального образования Туапсинский район было организовано Вельяминовское сельское поселение.

В настоящее время в Вельяминовском сельском поселении имеются две средние общеобразовательные школы на 230 учеников, два детских сада, Центральный дом культуры в с. Цыпка и сельский дом культуры в с. Мессажай, две библиотеки, отделения связи в сёлах Цыпка и Мессажай, врачебная амбулатория и три фельдшерских амбулаторных пункта, действуют магазины, несколько предприятий и организаций.

# Раздел I. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Характеристика современного состояния территории Вельяминовского сельского поселения.

## Местоположение и территориально-планировочная организация.

Вельяминовское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Туапсинский район и размещается в центральной его части на юго-западном склоне Главного Кавказского хребта в долине реки Туапсе, примыкая с севера к г. Туапсе.

Площадь поселения – 5 148 га. Его территория имеет трапециевидную форму, основная ось которой проходит в направлении с северо-востока на юго-запад. Протяженность поселения с северо-востока на юго-запад составляет около 8 км, с северо-запада на юго-восток – около 6 км. Общая протяженность границ Вельяминовского сельского поселения составляет 32,9 км.

Территория поселения граничит на северо-востоке с Георгиевским сельским поселением, на юго-востоке с Шепсинским сельским поселением, на юго-западе с территорией города Туапсе, на северо-западе с Небугским сельским поселением Туапсинского района.

В состав поселения входят 7 населенных пунктов: поселок Пригородный, село Заречье, село Холодный Родник, село Мессажай, село Красное, хутор Греческий, село Цыпка – административный центр поселения.

Космоснимок села Цыпка

Космоснимок поселка Пригородный

Космоснимок села Заречье

Космоснимок села Холодный Родник

Космоснимок села Мессажай

Космоснимок села Красное

Космоснимок хутора Греческий

Система расселения на проектируемой территории исторически связана с ландшафтными особенностями местности. Морфология предгорья диктовала условия к освоению более удобных и пригодных для жизнедеятельности участков территории. Населенные пункты Вельяминовского сельского поселения сформировались достаточно компактно вдоль реки Туапсе и трассы автомобильной и железной дорог. Их застройка занимает наиболее благоприятные равнинные участки. Через Вельяминовское сельское поселение в направлении с северо-востока на юго-запад проходит автомобильная дорога III категории «Майкоп – Туапсе» и ветка Северо-Кавказской железной дороги «Краснодар – Туапсе – Сочи».

## Социально-экономическое положение.

МО Вельяминовское сельское поселение Туапсинского района зарегистрировано 29 ноября 2005 года: общая площадь составляет 51,48 км², численность населения 3531 человека, плотность населения в границах поселения – 68,6 чел. на км².

Значение МО Вельяминовское сельское поселение определяется следующими факторами:

- основу производительных сил поселения составляют развивающиеся лесоперерабатывающие предприятия;

- при всем многообразии проживающих на территории района национальных групп и диаспор в поселении отсутствуют межнациональные конфликты;

- уникальные природно-климатические условия, создают потенциал для развития туризма;

- через территорию поселения проходит трасса регионального значения «Туапсе–Майкоп» и участок железной дороги «Краснодар-Адлер» и «Майкоп -Адлер».

Промышленный узел. Одним из бюджетообразующих предприятий на территории Вельяминовского сельского поселения является ОАО «Черномортранснефть» ПНБ «Заречье», строительная компания ООО «РОКАДА +»

"Заречье" – одна из четырех перевалочных нефтебаз акционерного общества ОАО АК "Транснефть", которой транспортируется почти 100 % всей российской нефти, отправляемой на экспорт, а 20 процентов этих объемов переваливается через Новороссийск и Туапсе. Помимо экспортных поставок, нефть через перевалочную нефтебазу "Заречье" поступает на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

На ПНБ «Заречье» ежегодно поступает 9 млн. т нефти. Треть этого объема отправляется на Туапсинский НПЗ, остальное сырье идет на экспорт через Туапсинский наливной терминал. В настоящее время на ПНБ "Заречье" идет техническое перевооружение производства и к 2013 году планируется увеличение пропускной способности базы в 2 раза, предполагается, что на переработку в Туапсинский нефтезавод будет отправляться 12 млн. тонн нефти в год.

Из других предприятий отрасли выделяются, ООО фирма «Торес» (производство копченых и сырокопченых колбасных изделий), ОАО «Туапсеагропромсервис» (транспортное предприятие).

Обрабатывающие производства на территории МО Вельяминовского сельского поселения представлены, ЗАО «ЮгПолимерПром» (производство пластмассовых изделий для упаковки), ООО «Гамма – профсистемы» (производство легких металлических конструкций), ООО «Энси» (производство лекарственных трав) и прочими малыми предприятиями поселения.

Туризм. В последние годы санаторно-курортный комплекс Вельяминовского сельского поселения динамично развивается. Туапсинский район является одним из излюбленных мест отдыха как самодеятельных, так и не самодеятельных туристов. Сюда прибывают на отдых около 20% от численности отдыхающих в Краснодарском крае.

Базовые отрасли экономики. Основные отрасли экономики представлены транспортом, производством и распределением электроэнергии, газы и воды, обрабатывающими производствами, которые в совокупности составляют 78,0% валового поселенческого продукта.

Базовые отрасли экономики поселения.

| Наименование отрасли | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства, млн. рублей | 54,2 | 30,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. рублей | 30,3 | 53,1 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. рублей | 18,1 | 18,9 |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 26,4 | 22,9 |
| Оборот общественного питания, млн. рублей | 1,4 | 1,4 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 7,1 | 8,1 |
| Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего, млн. рублей | 53,0 | 104,3 |
| Объем работ выполненных собственными силами по виду деятельности "строительство", млн.рублей | 1,5 | 1,7 |
| ИТОГО | 192,0 | 240,4 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 7,2 | 6,0 |

Основные показатели Вельяминовского сельского поселения

| Показатель, единица измерения | 2008 год отчет | 2009 год оценка |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. человек | 3,4 | 3,4 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 0,24 | 0,26 |
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. | 1,68 | 1,61 |
| Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, млн. руб. | 0,40 | 0,45 |
| Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей | 11,6 | 5,7 |
| Убыток предприятий, млн. рублей | 2,8 | 1 |
| Прибыль (убыток) – сальдо, млн. рублей | 8,8 | 4,7 |
| Фонд оплаты труда, млн. рублей | 42,3 | 44 |
| Добыча полезных ископаемых, млн. рублей | 0,00 | 0,00 |
| Обрабатывающие производства, млн. рублей | 54,20 | 30,00 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн.рублей | 30,30 | 53,1 |
| Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении |
| Пиломатериалы, тысяч куб. м | 1,00 | 1,25 |
| Теплоэнергия, тысяч гкал | 6,03 | 5,55 |
| Изделия из пластмасс, тысяч тонн | 0,04 | 0,05 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. рублей | 18,1 | 18,9 |
| в том числе личных подсобных хозяйств, млн. рублей | 18,1 | 18,9 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
| Зерно (в первоначальном оприходованном весе, с кукурузой), тыс. тонн. | 0 | 0 |
| Соя, тыс. тонн | 0 | 0 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 0 | 0 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 0 | 0 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,04 | 0,039 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,04 | 0,039 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 0,09 | 0,089 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,09 | 0,089 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,017 | 0,017 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,017 | 0,017 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 0,04 | 0,04 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,04 | 0,04 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 0,76 | 0,76 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. штук | 0,76 | 0,76 |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 26,4 | 22,9 |
| Оборот общественного питания, млн. рублей | 1,4 | 1,4 |
| Объем платных услуг населению, млн. рублей | 7,1 | 8,1 |
| Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), млн. рублей | 0 | 0 |
| Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего, млн. рублей | 53,0 | 104,3 |
| Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий связи, всего, млн. рублей | 0 | 0 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 7,2 | 6 |
| Объем работ выполненных собственными силами по виду деятельности "строительство", млн. рублей | 1,5 | 1,7 |

Перечень предприятий, расположенных 
на территории Вельяминовского сельского поселения

| № | Наименование субъекта | Тип предприятия | Адрес | Вид деятельности | ОКВЭД | Кол-во работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО фирма «Аврора» | Малое | с. Красное | строительство | 45.21.2 | 45 |
| 2 | 2Перевалочная нефтебаза «Заречье» ОАО «Черномортранснефть» 353911г. Новороссийск, ул. Шесхарис,11, ф. (8-27) 251401) | Среднее | с. Заречье | нефтебаза | 60.30.11 | 160 |
| 3 | ОАО «Туапсеагропромсервис» | Малое | с. Холодный родник | Организация грузовых перевозок | 51.70 | 41 |
| 4 | МУП «ЖКХ г. Туапсе» | Крупное | с. Мессажай (г. Туапсе, ул. Привокзальный тупик, 1) | Эксплуатация водозаборных скважин | 41.00.2 | 331 |
| 5 | ООО «Кверкус» | Малое | с. Цыпка, ул. Центральная 7 | Лесозаготовка, переработка древесины | 20.10.1 |  |
| 6 | ООО «Тоннельдорстрой» | Малое | п. Пригородный ул.Г.Поляна | Складские помещения |  | 10 |
| 7 | Туапсинский филиал ОАО «КДБ» | Малое | с. Мессажай, 9км | Содержание автомобильных дорог |  | 60 |
| 8 | МУП «Туапсинское СДРСУ» | Крупное | п. Пригородный, Майкопское шоссе | Многоотраслевое муниципальное предприятие | 45.23.1 | 270 |
| 9 | ООО фирма «ЭНСИ» | Малое | п. Пригородный ул. Майкопская,77 | Заготовка и переработка лекарственных трав | 24.42.1 | 27 |
| 10 | ООО фирма «Торес» | Среднее | с. Холодный родник,5 | Производство мясных и колбасных изделий |  | 250 |
| 11 | ИП Багдасарян Светлана Викторовна | Малое | с. Мессажай, 9км | Эксплуатация базы (баня) |  | 1 |
| 12 | ООО «Кубаньоптторг» | Малое | с. Цыпка, ул. Центральная,36 | пилорама | 51.53.1 | 1 |
| 13 | ООО «АРС» | Малое | х. Греческий, ул. Майкопская, 4 | пилорама |  | 8 |
| 14 | ИП Перкулиди Георгий Николаевич | Малое | с. Мессажай,9км | Изготовление памятников |  | 2 |
| 15 | ИП Кивирян Азиза Карапетовна Магазин «Елена» | Малое | х. Греческий, ул. Майкопская | Розничная торговля |  | 3 |
| 16 | ООО «Диво» Магазин | Малое | с. Мессажай, ул. Шаумяна,5 | Розничная торговля | 52.11.2 | 6 |
| 17 | ИП Аракелян Пайцар Пилосовна Магазин «Продукты» Магазин «Автозапчасти» | Малое | п. Пригородный, ул. Майкопская,64 | Розничная торговля |  | 4 |
| 18 | ЗАО «ЮгПолимерПром» | Малое | х. Греческий, ул. Майкопская,8 | Производство пробок | 25.2 | 32 |
| 19 | ООО «Промо» | Малое | с. Холодный родник (г. Туапсе ул. Гоголя,3 кв.1) | Производство металлопластиковых изделий |  | 27 |
| 20 | ИП Артюхова Варвара Викторовна | Малое | х. Греческий, ул. Майкопская, с. Георгиевское, ул. Октябрьская, 23 | пилорама |  | 6 |
| 21 | ИП Качканян Григорий Завенович | Малое | с. Холодный родник (с. Лермонтово, ул. Набережная | Цех по переработке и копчению рыбы |  | 3 |
| 22 | ИП Арустамян Гурген Нерсесович Пивбар «Зангезур» |  |  |  |  |  |
| 23 | ИП Устян Размик Оганесович | Малое | х. Греческий, ул. Майкопская, 6 62-9-08 3-03-95 (маг.) | Пилорама, лесоторговая база |  | 5 |
| 24 | ИП Раганян Арсен Самвелович | Малое | х. Греческий, ул. Майкопская, 12 62-9-55 8 918 4449933 | Лесоторговая база |  | 10 |
| 25 | ИП Чирикян Владимир Владимирович | Малое | х. Греческий ул. Майкопская, 1-а (с. Краянское, 1-й микрорайон, д.70) | пилорама |  | 2 |
| 26 | ИП Шхалахова Зарима Мадиновна Магазин | Малое | с. Цыпка ул. Центральная, 7-а | Розничная торговля |  | 1 |
| 27 | ИП Напсо Сальмет Тагировна-владелец Магазин «Руслан» | Малое | с. Цыпка ул. Майкопская 16 | Розничная торговля |  | 2 |
| 28 | ИП Шхалахов Юрий Нурбиевич | Малое | с. Цыпка ул. Майкопская | автосервис |  | 1 |
| 29 | ИП Кочергин Александр Васильевич | Малое | п. Пригородный ул. Майкопская 5а | металлоконструкции |  | 5 |
| 30 | ИП Степаньянц Сурен Робикович Кафе «Ташкент» | Малое | с. Красное ул. Майкопская | Общественное питание |  |  |
| 31 | ИП Колесников Валерий Федорович Магазин «Автозапчасти» | Малое | с. Красное ул. Майкопская 1-в | Розничная торговля |  |  |
| 32 | ИП Халаджан Вячеслав Агайкович Торговый ларек | малое | с. Мессожай ул. Шаумяна | Розничная торговля |  | 2 |
| 33 | ИП Папикян Генрик Азатович | Малое | с. Мессажай Майкопское шоссе | Строительство автосервиса |  |  |
| 34 | ИП ООО «Мирра» | Малое | с. Холодный родник ул. Набережная |  |  |  |
| 35 | ИП ООО «Центр культурного и духовного обновления» | Малое | п. Пригородный ул. Пушкина 24-а | Экскурсии (дольмены) |  | 2 |
| 36 | ИП Терзян Любовь Анатольевна Торговый ларек | Малое | п. Пригородный ул. Майкопская, 61 | Розничная торговля |  | 1 |
| 37 | ЗАО фирма «Туапсестрой» | Среднее | с. Холодный родник | промбаза |  | 121 |
| 38 | ИП Гамалян Гайказ Григорьевич | Малое | с. Холодный родник | пилорама |  | 3 |

Сельское хозяйство. Доля сельского хозяйства в базовых отраслях экономики муниципального образования составляет 18,9% и представлена в основном крестьянско-фермерскими хозяйствами личными подсобными хозяйствами. Предприятий сельского хозяйства на территории поселения нет.

Информация по хозяйствующим субъектам Вельяминовского сельского

поселения в сфере сельского хозяйства.*

| Наименование показателя, единица измерения | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число сельскохозяйственных предприятий, ед. | - | - | - | - | - |
| Число КФХ, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число ЛПХ, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площадь сельскохозяйственных предприятий, га | - | - | - | - | - |
| Площадь КФХ, га | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 |
| Площадь ЛПХ, га | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Объем произведенной продукции сельскохозяйственными предприятиями, тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Объем произведенной продукции КФХ, тыс. руб. | 125,4 | 126,8 | 129,1 | 130,6 | 134,4 |
| Объем произведенной продукции ЛПХ, тыс. руб. | 56,7 | 59,8 | 62,3 | 64,5 | 69,6 |

* Информация предоставлена администрацией муниципального образования Вельяминовское сельское поселение

Информация о субъектах сельского хозяйства по состоянию на 01.01.2010 *

| Категория | Количество, единиц | Площадь, га | Численность занятых, чел | Объем производства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия | - | - | - | - |
| Крестьянско-фермерские хозяйства | 4 | 6,21 | 16 | 134,4 |
| Товарные ЛПХ | - | - | - | - |

* Информация предоставлена администрацией муниципального образования Вельяминовское сельское поселение

## Население и демография.

Численность постоянного населения Вельяминовского сельского поселения на 01.01.2010 года составляет 3,5 тыс. человек, что составляет 2,8% от общей численности Туапсинского района.

Плотность населения составляет 68,6 чел/км2, что является 3 результатом среди поселений Туапсинского района.

В состав Вельяминовского сельского поселения входят 7 населенных пунктов: административный центр село Цыпка, хутор Греческий, село Заречье, село Красное, село Мессажай, поселок Пригородный, село Холодный Родник.

Характеристика населенных пунктов, 
входящих в состав Вельяминовского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь в границах населенного пункта, га | Плотность населения в границах населенного пункта, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Цыпка | 736 | 103,0 | 7,1 |
| 2 | хутор Греческий | 191 | 17,9 | 10,7 |
| 3 | село Заречье | 124 | 6,3 | 19,7 |
| 4 | село Красное | 443 | 21,8 | 20,3 |
| 5 | село Мессажай | 1225 | 74,8 | 16,4 |
| 6 | поселок Пригородный | 747 | 39,5 | 18,9 |
| 7 | село Холодный Родник | 65 | 10,2 | 6,4 |
|  | ВСЕГО | 3531 | 273,5 | 12,9 |

Проектируемое поселение по численности населения относится к категории небольших муниципальных образований в Туапсинском районе. В его составе находятся 1 крупный сельский населенный пункт (с. Мессажай), 3 средних (с. Цыпка, пос. Пригородный, с. Красное) и 3 мелких (х. Греческий, с. Заречье, с. Холодный Родник). В общей в сложности в с. Цыпка, с. Мессажай, пос. Пригородный проживает около 75% жителей поселения.

Около 65% земель населенных пунктов относятся к селам Цыпка и Мессажай. Плотность населения достаточно высокая, что объясняется отсутствием свободных и пригодных для освоения территорий. Следует отметить наличие высокоплотной застройки в населенных пунктах с. Заречье, с. Красное, с. Мессажай, пос. Пригородный (от 16 до 20 чел/га).

В период с 2002 по 2010 годы численность населения муниципального образования увеличилась с 3272 человек в 2002 году до 3531 человек в 2010 году (увеличение на 259 человек или 7,9%), при этом наиболее значительный прирост населения произошел с 2009 по 2010 годы (увеличение на 163 чел.). Динамика численности населенных пунктов характеризуется ростом населения в большинстве из них. Наибольший рост зафиксирован в с. Мессажай (118 человек). Села Цыпка и Красное увеличились на 40-50 человек, с. Холодный Родник — на 33 человек (с 32 до 65 человек), а в населенных пунктах х. Греческий, с. Заречье, пос. Пригородный число жителей в рассматриваемый период осталось приблизительно на одном уровне.

Динамика численности населенных пунктов 
Вельяминовского сельского поселения

| Название населенного пункта | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вельяминовское сельское поселение | 3272 | 3336 | 3353 | 3329 | 3368 | 3531 |
| село Цыпка | 687 | 689 | 693 | 682 | 686 | 736 |
| хутор Греческий | 188 | 198 | 200 | 200 | 202 | 191 |
| село Заречье | 122 | 126 | 127 | 125 | 129 | 124 |
| село Красное | 402 | 406 | 407 | 405 | 412 | 443 |
| село Мессажай | 1107 | 1125 | 1127 | 1126 | 1135 | 1225 |
| поселок Пригородный | 734 | 742 | 746 | 736 | 748 | 747 |
| село Холодный Родник | 32 | 50 | 53 | 55 | 56 | 65 |

Информация о естественном и 
миграционном движении населения Вельяминовского сельского поселения*

|  | 01.01.1990 | 01.01.1995 | 01.01.2000 | 01.01.2001 | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 3281 | 3299 | 3312 | 3326 | 3341 | 3300 | 3297 | 3300 | 3313 | 3331 | 3381 | 3368 |
| Изменение численности постоянного населения, чел. |
| Родилось, чел | 32 | 38 | 29 | 34 | 21 | 16 | 24 | 41 | 48 | 68 | 51 | 69 |
| Умерло, чел | 46 | 42 | 36 | 48 | 44 | 26 | 37 | 43 | 46 | 51 | 69 | 61 |
| Прибыло, чел | 27 | 29 | 32 | 37 | 5 | 13 | 21 | 26 | 19 | 40 | 13 | 38 |
| Убыло, чел | 9 | 12 | 11 | 8 | 23 | 6 | 5 | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| Коэффициент естественного и миграционного прироста населения, чел. на 1000 населения |
| Рождаемость | 9,8 | 11,5 | 8,8 | 10,2 | 6,3 | 4,8 | 7,3 | 12,4 | 14,5 | 20,4 | 15,1 | 20,5 |
| Смертность | 14,0 | 12,7 | 10,9 | 14,4 | 13,2 | 7,9 | 11,2 | 13,0 | 13,9 | 15,3 | 20,4 | 18,1 |
| Естественный прирост населения, | -4,3 | -1,2 | -2,1 | -4,2 | -6,9 | -3,0 | -3,9 | -0,6 | 0,6 | 5,1 | -5,3 | 2,4 |
| Миграционный приток | 8,2 | 8,8 | 9,7 | 11,1 | 1,5 | 3,9 | 6,4 | 7,9 | 5,7 | 12,0 | 3,8 | 11,3 |
| Миграционный отток | 2,7 | 3,6 | 3,3 | 2,4 | 6,9 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | 0,9 | 2,1 | 2,4 | 1,2 |
| Миграционный прирост населения | 5,5 | 5,2 | 6,3 | 8,7 | -5,4 | 2,1 | 4,9 | 4,5 | 4,8 | 9,9 | 1,5 | 10,1 |
| Общий прирост населения | 13,7 | 13,9 | 16,0 | 19,8 | -3,9 | 6,1 | 11,2 | 12,4 | 10,6 | 21,9 | 5,3 | 21,4 |

* По информации, предоставленной администрацией Вельяминовского сельского поселения.

Анализ естественных демографических процессов сельских поселений Туапсинского района за последние несколько лет показывает, что для проектируемой территории характерна высокая рождаемость и низкая смертность по сравнению с другими районами Краснодарского края. В рассматриваемом поселении, согласно данным администрации поселения за последние 5 лет рождаемость в среднем составляла 17-18 чел. на 1000 населения), смертность —16-17 чел. на 1000 населения). Следует отметить, что Туапсинский район и входящие в его состав сельские и городские поселения одни из немногих в крае, где в последние годы зафиксированы превышение рождаемости над смертностью и естественный прирост населения. Уровень миграционного прироста имеет положительную динамику и в период 2005-2009 годы в среднем составил 14 чел на 1000 населения).

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Вельяминовском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), средний размер семьи составляет в среднем 3 человека, и только в малочисленных населенных пунктов он ниже и составляет от 1,8 до 2,6 человек.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Возрастная структура Вельяминовского сельского поселения*

| Населенный пункт | Численность постоянного населения | Численность временного населения | Население младше трудоспособного возраста | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Численность, занятых в экономике (% от числах трудоспособных) | от 1 до 6 лет | от 7 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 17 лет | от 7 до 17 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность, чел. | 3498 | Нет данных | 619 | 1471 | 1408 | 1800 | 257 | 176 | 186 | 105 | 467 |
| Доля, % | 100,0 |  | 17,7 | 42,1 | 40,3 | 51,5 | 7,3 | 5,0 | 5,3 | 3,0 | 13,4 |

*По информации предоставленной администрацией Вельяминовского сельского поселения

Структура занятости населения Вельяминовского сельского поселения, чел.*

| Наименование поселения/ населенного пункта | Количество жителей, чел. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | Занятое население в трудоспособном возрасте | Незанятое население, в том числе безработные граждане, состоящие на учете | Группа риска (злоупотребление спиртными напитками и т.д.) | Общий уровень безработицы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Занято всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Работающие в экономике | Занято в ЛПХ, реализующие продукцию | Неработающие женщины по уходу за детьми | Работающие за пределами района | Студенты | В армии | Лица, занятые по уходу за инвалидами и престарелыми | Неработающие пенсионеры-льготники |  |  |  |
| Вельяминовское с/п | 3498 | 1471 | 1060 | 569 | 4 | 128 | 43 | 204 | 16 | 51 | 45 | 411 | Нет данных | 28 |

*По информации предоставленной администрацией Вельяминовского сельского поселения

Согласно предоставленной администрацией поселения информации, в поселении очень высокая доля жителей пенсионного возраста, которая составляет около 40%.

* Приблизительная половозрастная структура населения, полученная на основе статистических данных половозрастной структуры населения Туапсинского района по состоянию на 01.01.2010 г.

Национальный состав населения представлен русскими (57,0%), армянами (27,9%), адыгейцами (5,0), украинцами (3,9), черкесами (1,6), цыганами (1,2).

Национальный состав населения МО

| Наиболее многочисленные национальности | Общая численность (чел.) |
| --- | --- |
|  | По результатам переписи 2002 года | 2010 год | 2011 год |
| Русские | 1911 | 2000 | 2012 |
| Армяне | 952 | 985 | 985 |
| Адыгейцы | 168 | 160 | 178 |
| Украинцы | 169 | 138 | 138 |
| Черкесы | 54 | 56 | 56 |
| Цыгане | 33 | 41 | 41 |

Проведенный анализ сложившейся в поселении демографической ситуации показал, что:

- в период с 2002 по 2010 год численность населения увеличилась на 259 человек;

- в целом для поселения характерен естественный, так и миграционный прирост населения;

- 75% населения проживает в трех населенных пунктах — с. Цыпка, с. Мессажай, пос. Пригородный;

- для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов;

- в поселении высокая доля населения пенсионного возраста (около 40%).

## Характеристика инфраструктуры поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из основополагающих условий комфортного проживания населения, наряду с такими ценностями как комфортный климат, жилище и места приложения труда.

Его основополагающими характеристиками являются уровень благоустройства жилья, состояние водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства.

Водоснабжение. Водопроводно-канализационные сети Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района находятся на балансе ООО «ЖКХ «СЕВЕР», МП «Туапсеводоканал». Всего на территории поселения имеется 2 водозабора. Однако в пик курортного сезона удельное водопотребление повышается в несколько раз и в засушливый период возникают проблемы с водоснабжением.

Водоснабжение пос. Пригородный, с. Мессажай, с. Красное, с. Заречье, с. Холодный родник, х. Греческий осуществляется от одного водозабора, находящегося в с. Мессажай, водозабор производится из 33 артезианских скважин, глубиной 21-38 м, территория водозабора находится в пойме реки Туапсе. Объем подачи воды 13,8 млн. м3/год (в сутки-38000 м3) в т.ч. на водообеспечение города. Система водоснабжения устроена из стальных, чугунных и пластиковых труб. Потребность в пресной воде удовлетворяются на 100%. В летние месяцы наблюдаются перебои в водоснабжении из-за понижения уровня воды в скважинах.

Энергетическое хозяйство. Эксплуатацию электрических сетей в Туапсинском районе осуществляет Туапсинские районные распределительные сети Сочинских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго». По состоянию на конец 2006 г. в Туапсинском РРЭС эксплуатируются электрические сети: ВЛ – 6 -10 кВ -300 км; ВЛ – 0,4 кВ - 490 км; КЛ – 6 -10 кВ - 132 км; КЛ – 0,4 кВ - 14 км; ТП – 6 – 10 /0,4 кВ - 235 шт.

Существующая система электроснабжения не справляется с пиковыми нагрузками. Износ мощностей по некоторым позициям составляет порядка 80%. Система освещения улиц находится в ветхом состоянии.

Теплоэнергетика и газификация. На сегодняшний день газификация Вельяминовского поселения осуществляется сжиженным углеродным газом (баллоны). Поставку сжиженного углеродного газа (СУГ) населению обеспечивает ОАО «Туапсегоргаз».

Отопление жилищного фонда и объектов соцкультбыта в поселении осуществляется от 2 котельных, которые являются муниципальной собственностью.

# Характеристика природных условий.

## Орогидрография.

Планируемая территория расположена в северной части Туапсинского района, занимает юго-западный склон Главного Кавказского хребта.

Главный Кавказский хребет вытянут с юго-востока на северо-запад вдоль побережья Черного моря и имеет высоты в пределах планируемой территории до 1000 м.

Рельеф территории низкогорный и среднегорный.

Ступенчатость морского склона, образованная работой древних третичных и четвертичных морей сохранила свой характер и по настоящее время. Платформы древних морей, представленные выходами коренных пород на поверхность, образуют в рельефе террасовидные площадки.

Густая гидрографическая сеть с поперечным расположением к морю образовала множество водоразделов, которые в свою очередь расчленены боковыми протоками на ряд холмов. Долины рек имеют ширину от 0,2 до 1,5 км.

Форма речных долин и балок обусловливается характером прорезаемых ими пород и расстоянием от берега моря. Реки в нижнем течении, где развиты карбонатные породы, имеют корытообразную форму. По большинству речных долин временами проходят селевые потоки.

Гидрографическая сеть поселения характеризуется большим количеством небольших порожистых рек. Наиболее значима на территории Вельяминовского поселения река Туапсе, которая берет начало на южном склоне Главного Кавказского хребта и, протекая в южном направлении, впадает в Черное море.

Ширина реки 5-50 м, глубина до 1-2 м, скорость течения от 0,3 м/сек в низовьях до 2-3 м/сек в верховьях. Русла порожистые, на отдельных участках загромождены обломками камней и деревьями. Дно каменистое, в нижнем течении - песчано-галечниковое. Берега обрывистые, высотой 2-7 м. Поймы обычно узкие, прерывистые, лишь в низовьях рек местами достигают ширины 200-300 м. Реки замерзают, в основном, только в устьях в наиболее холодные зимы (толщина льда до 15 см). Во время таяния снега в горах (апрель-май) и в период зимних дождей (январь-февраль) уровень воды в реках повышается на 1-1,5 м, скорость течения возрастает до 3-3,5 м/сек. Тогда реки превращаются в бурные потоки, непроходимые вброд. Кратковременные паводки возможны в любое время года после сильных дождей в горах. Во второй половине лета реки сильно мелеют, некоторые местами пересыхают.

Река Туапсе имеет большое водохозяйственное значение для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Туапсе и расположенных вдоль берегов реки населенных пунктов (подрусловые воды). Длина реки 35 км, площадь водосбора 352 км2. Основные источники питания - дождевые и подземные воды. Река Туапсе относится к причерноморскому типу рек с паводками в любое время года. Основная масса стока (60%) проходит зимой и ранней весной, когда выпадает наибольшее количество атмосферных осадков. Ниже приводятся максимальные уровни воды разной обеспеченности в створе водомерного поста, расположенного в северо-западной части г. Туапсе.

При прохождении паводка 1%-й обеспеченности средний слой затопления около 1.5 метров.

Среднегодовой расход воды в реке составляет 15,3 м3/сек. Зимой расходы увеличиваются до 22-24 м3/сек, летом уменьшаются до 2 м3/сек. В периоды высоких паводков расходы могут возрастать до 200-300 м3/сек.

Особым видом паводочного режима является разгрузка смерчей, проникающих в горные речные долины. При этом высвобождается огромная масса воды. Горный рельеф и значительные уклоны водотоков способствуют быстрому и бурному сбросу водных масс в сторону моря. Результатом прохождения смерча является катастрофический паводок. При этом расходы воды могут достигнуть1700 м3/сек.

Смерч может вызвать ряд разрушений в пределах долины реки.

Минимальный сток р. Туапсе наблюдается летом, в период наименьшего выпадения атмосферных осадков. Средний минимальный расход 0.8 мЗ/сек. Один раз в 7-10 лет возможно пересыхание реки.

Река Туапсе производит значительную транспортизацию твердого стока. Наибольшие значения твердого стока приходятся на периоды повышенных расходов воды.

По территории Вельяминовского сельского поселения кроме р.Туапсе протекает множество более мелких рек, берущих начало на передовых хребтах: Цыпка, Сухая Балка, ручей Пеус, ручей Паук и другие мелкие водотоки по щелям и балкам.

В верховьях долины рек - это каньоны и ущелья по ложу коренных пород, в среднем течении реки имеют аллювиальные террасы, для нижнего течения характерны переуглубленные корытообразные долины. Средние и нижние течения рек, где аккумулируются твердые наносы, протягиваются в длину на 15- 20 км.

В образовании речных наносов основную роль играют эрозионные и тектонические процессы, которые способствуют накоплению обломочного материала в руслах рек.

Наиболее интенсивные и продолжительные ливни носят разрушительный характер. Реки и ручьи превращаются в бурные потоки, способствующие интенсивному размыву береговых склонов и образованию селевых потоков.

Накопление аллювиальных отложений в руслах рек приводит к повышению отметок дна рек и уменьшению пропускной способности русла, что в свою очередь приводит к увеличению боковой эрозии и затоплению прилегающих территорий. На участках размыва пойменных и надпойменных террас скорости отступания береговых уступов достигают 4-5 м/год; иногда больше.

## Климат.

Высокий рекреационный потенциал Туапсинского района во многом обусловлен природно-климатическими характеристиками.

Климат Вельяминовского сельского поселения - типично горный, с вертикальной поясностью, достаточно теплый и влажный. Характеризуется теплым летом, когда среднесуточная температура колеблется в пределах 16-20°С выше нуля, средняя температура в июле-августе 23 - 24 °С; мягкой зимой со средними температурами января -2 - -4 °С и неустойчивым маломощным снежным покровом - до 2 см.

Среднегодовая температура +12,7 °С. Максимум температуры воздуха отмечается в июле и августе +39°С. Абсолютный минимум -25°С. Расчетная температура самой холодной пятидневки -13°С. Особенно низкие температуры связаны с влиянием северных и северо-восточных ветров (норд-остов), сопровождающихся резким и значительным понижением температуры.

Нередки случаи выпадения мокрого снега с последующим резким понижением температуры, что вызывает обледенение и обламывание ветвей деревьев. Налипание снега на провода приводит к обрыву линий электропередач.

Атмосферные осадки выпадают равномерно в течение года. Нередки интенсивные ливни с грозами. Летние ливни, не попадая в почву, скатываются по склонам, смывая и размывая почвенный покров, усиливая неустойчивое увлажнение почв. Среднегодовое количество осадков 688-701 мм.

Летние осадки носят характер кратковременных ливней, которые нередко сопровождаются грозами. Зимние осадки отличаются обложным и затяжным характером. Наиболее интенсивные осадки приходятся на середину лета. Суточный максимум 1%-ой обеспеченности достигает 223 мм. Зимняя циклоническая деятельность обусловливает выпадение значительного количества осадков. Зима длится три месяца (декабрь-февраль). В середине января появляется неустойчивый снежный покров, который держится около 10 дней. Ясные, солнечные дни составляют 30-40%.

Весна холодная и затяжная, малооблачная, с частыми туманами. Охлажденное море оказывает замедляющее действие на развитие синоптических процессов. Осень теплая и ясная, контрасты температур заметно сглажены.

Относительная влажность не понижается даже летом и составляет в июле – августе 66% - 76%. Количество облачных дней составляет 4-18% в месяц.

Сочетание обширного морского пространства и глубоко расчлененного рельефа создает на территории Туапсинского района сложную циркуляцию воздуха. В течение суток преобладают ветры северо-восточных и юго-восточных направлений. В таблице даны характеристики направлений ветра в районе г. Туапсе за год, холодный и теплый периоды.

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 6 | 42 | 4 | 19 | 7 | 12 | 5 | 5 | 9 |
| Холодный период | 5 | 44 | 4 | 26 | 6 | 9 | 9 | 3 | 7 |
| Теплый период | 6 | 40 | 5 | 25 | 7 | 15 | 7 | 6 | 4 |

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,4 м/сек, в январе она увеличивается до 6,5 м/сек, в июле уменьшается до 3 м/сек. В течение года наблюдается в среднем 34 дня с сильным (более 15 м/сек) ветром.

На территории поселения преобладают ветры юго-западных и северо-восточных направлений.

Термическое отличие в суточном ходе между морем и сушей приводит к образованию бризов. Наиболее выражены они весной и летом. Бризы глубоко проникают по долинам рек и воздействуют до высоты 200-300 метров. Бризы оказывают благоприятное воздействие, проветривая территорию и выравнивая суточные колебания температуры воздуха.

В сочетании с горно-долинной циркуляцией атмосферного воздуха, характерной для горных районов, интенсивность бризов усиливается.

Особым видом атмосферной циркуляции, характерным для Туапсинского района, являются смерчи, возникающие над морем при прохождении активного холодного фронта. При продвижении смерчей на сушу по долинам рек происходит их интенсивная разгрузка, нередко вызывающая бурные катастрофические наводнения. Примерно раз в 10 лет случаются катастрофические наводнения, обусловленные смерчевыми выбросами. Последний раз такое наводнение произошло в октябре 2010 года.

Главный Кавказский хребет, являясь барьером для холодных ветров зимой и суховеев летом, способствует формированию на побережье мягкого приморского климата и обуславливает возможность использование этого района большую часть года как климатического курорта.

## Геологическое строение.

В геологическом строении планируемой территории принимают участие следующие геолого-генетические комплексы пород:

(Cr) Меловые отложения

(Cr)Нижнемеловые отложения

Представлены песчано-глинистым субфлишевым комплексом, относящимся к нижнетерригенной альпийской формации;

(Cr2) Верхнемеловые отложения

Карбонатно-флишевый комплекс, относящийся к карбонатной формации, состоящий из 3-х ярусов:

кампанского, мощностью от 300 до 700 м;

маастрихского, мощностью от 700 до 1000 м;

дашского, мощностью до 900 м.

(Pg) Палеоген

Палеогеновые отложения, представленные субфлишевыми образованиями, относящейся к верхнетерригеновой формации. Литологически представлены переслаивающимися алевролитами, мергелями, песчаниками, глинами.

(Q) Четвертичные отложения.

Отложения четвертичного возраста пользуются широким развитием. Выделяются осадки морского, лиманного, аллювиального, пролювиально-делювиального, элювиального генезиса, по возрасту относятся к голоцену, верхнему, среднему и нижнему плейстоцену.

Для континентальных осадков характерно рыхлое сложение. Среди континентальных образований наиболее широко распространены элювиальные отложения терригенные и карбонатные. Однако резко расчлененный горный рельеф, интенсивный процесс денудации препятствует накоплению больших мощностей элювия. В целом мощность элювия на водоразделах и уположенных склонах достигает в терригенных породах 15-20 м, в карбонатных не превышает 5- 6 м.

Аллювиальные (галечники с валунами) и лиманные (глины, суглинки, реже пески) образования заполняют переуглубления речных долин, где достигают мощности в 40-50м, а также слагают аккумулятивный покров надпойменных террас, где они часто в значительной степени размыты.

Делювиально-пролювиальные образования (щебенисто-дресвеные суглинки и глины) развиты в виде серии разновозрастных склоновых шлейфов и конусов выноса, не превышающих обычно по мощности 5-7м.

Подземные воды установлены почти во всех выделенных стратиграфических комплексах осадков. При этом к четвертичным отложениям приурочены грунтовые порово-пластовые воды, обычно, спорадического распространения и только в аллювии переуглубленных речных долин формируются достаточно мощные подрусловые потоки.

Отложения терригенно-карбонатной флишевой формации мелового и палеогенового возраста содержат воды трещинного типа.

По приуроченности к определенным литолого-стратиграфическим разностям пород, условиям залегания, гидравлическим свойствам и качеству вод выделяются:

1. Группа водоносных горизонтов в отложениях речных долин;

2. Группа водоносных горизонтов на склонах водоразделов;

3. Водопроницаемые, но безводные отложения высоких речных и

морских террас;

4. Подземные воды палеоценовых отложений;

5. Подземные воды верхнемеловых отложений;

6. Подземные воды нижнемеловых отложений.

Принципы инженерно-геологического районирования.

По условиям технического задания инженерно-геологическое районирование выполнялось применительно к возможности освоения территорий в плане возведения зданий и сооружений, а также возможности разработки защитных мероприятий от негативного воздействия опасных инженерно-геологических процессов.

За основу данного районирования взяты, степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь, распространение и активность ЭГП – во вторую, разделение ЭГП по генетическим типам – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока. При освоении данного района должны быть предусмотрены и мероприятия, препятствующие развитию, обычно не свойственных этим территориям, отрицательных физико-геологических процессов и явлений, таких как эрозия временных водотоков, селевые выносы и даже оползни.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

I Район. Территории с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

В этот район входят: пологонаклонные (5 -7°) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью; поверхности высоких речных террас; гребневидные части водораздельных хребтов, разделенные выположенными седловинами.

Делювиальные суглинки и глины различной степени насыщения обломочным материалом с линзами грубых галечников. Мощность изменяется от 0,5 до 5-7м. Коренные флишевые слабовыветрелые породы верхнего мела и палеоцена, перекрытыми местами рыхлым четвертичным элювием мощностью до 1,0м. Высокие речные террасы сложены суглинками, глинами, галечниками с суглинистым и песчаным заполнителем. Мощность отложений не более 2-3м.

Грунтовые воды развиты спорадически. Глубина залегания их свыше 5,0м. В дождливые периоды возможно образование "верховодки".

Благоприятность инженерно-геологических условий застройки определяется весьма незначительными уклонами местности, ограниченным развитием и сравнительно глубоким залеганием подземных вод, наличием устойчивых грунтов для оснований сооружений.

Отрицательные физико-геологические явления в пределах I района практически отсутствуют: эрозия временных водотоков, оползневые, обвально-осыпные и селевые процессы. Возможно локальное затопление отдельных участков. Проявления просадочности и набухания глинистых пород.

Условия застройки благоприятные и потребуют небольших объемов работ по общей планировке местности. Из инженерных защитных мероприятий необходимо предусмотреть регулирование поверхностного стока, вертикальную планировку строительных площадок, гидроизоляцию фундаментов на отдельных участках, укрепление склонов эрозионной сети, водоотлив из глубоких строительных котлованов в дождливый период.

При детальных инженерно-геологических изысканиях необходимо проведение специального инженерно-геологического обследования на наличие и возможность возникновения опасных ЭГП. Исследование грунтов на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

IIа. Подрайон современных высоких пойменных речных террас.

В этот район входят территории наиболее выположенной части речных долин, а так же высоких пойменных террас рек и крупных щелей.

В геологическом строении принимают участие гравийно-галечные, глыбово-галечные отложения с песчаным, реже суглинистым заполнителем. Мощность отложений изменяется от 5-7 до 20-25м.

Грунтовые воды распространены повсеместно и имеют прямую гидравлическую связь с поверхностными водотоками. Глубина залегания их не превышает 1,0-2,5м.

При освоении территории района необходимо учитывать сложные гидрогеологические условия: возможна боковая эрозия и связанные с ней оползневые и обвальные процессы, подтопление, в период экстремально большого количества осадков возможно частичное затопление.

Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть гидроизоляцию фундаментов; водоотлив из строительных котлованов и траншей; на участках эрозионного подмыва - спрямление и укрепление бортов и днищ русел рек; для капитальных сооружений - устройство спецфундаментов; обвалование русел рек.

Вследствие литологической неоднородности отложений и довольно сложных гидрогеологических условий, при проектировании капитальных сооружений, необходимы детальные инженерно-геологические исследования. При строительстве в данном районе наиболее рациональны – свайные фундаменты.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен по бортам рек, межречным водораздельным территориям, по балкам, имеющим выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы. Уклоны поверхности обычно до 20°.

Характеризуется слабовыветрелыми коренными породами с поверхности перекрытыми элювиально-делювиальнными суглинками, реже глинами, переполненными щебенисто-глыбовым материалом коренных пород. Мощность делювия может достигать 5-7м.

Грунтовые воды развиты спорадически. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется в широких пределах от 1,0 до 10м. В дождливые периоды возможно образование "верховодки".

Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является активная эрозия временных водотоков. Отдельные оползневые, обвально-осыпные процессы, крип.

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и большого комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации оползневых процессов в местах застройки: общая планировка территории; гидроизоляция фундаментов; дренаж грунтовых вод; строительство подпорных стенок; мероприятия по предотвращению активизации оползневых процессов и крипа (укрепление склонов зелеными насаждениями, регулирование поверхностного стока, сохранение почвенно-растительного слоя и т.д.).

При детальных инженерно-геологических изысканиях необходимо проведение специального инженерно-геологического обследования на наличие и возможность возникновения опасных ЭГП. Исследование грунтов на набухание и просадочность.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

IIIа. Подрайон крутых (свыше 30%) абразионных, эрозионных и техногенных склонов, включая современные активные проявления ЭГП различного генезиса.

Характеризуется сложным, сильнорасчлененным рельефом, включая техногенный с уклонами более 20°. Распространен повсеместно в горной части района и спорадически по бортам рек и балок на остальных территориях, а так же на площадях занятых под техногенные выработки.

Четвертичные отложения развиты спорадически. Мощность не превышает 2,0м. Коренные породы представлены известняками, мергелями, алевритами, глинами и т.д.

Грунтовые воды практически повсеместно отсутствуют. В отдельных местах наблюдаются выходы подземных вод в виде мочажин, родников, связанных обычно с зонами тектонических нарушений.

Основными отрицательными ЭГП на территории подрайона являются:

активная эрозия временных мелких водотоков, интенсивное физическое и химическое выветривание, оползневые процессы различного генезиса, обвальные, обвально-осыпные и обвально-оползневые процессы природного и техногенного характера, речная эрозия.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы и т.д.) рекомендуется:

- проведение комплекса противообвальных, противооползневых и противоосыпных мероприятий,

- защита от речной эрозии: спрямление русел рек, сооружение защитных дамб, водоотводов и т.п,

- планировка площадок, сооружение подпорных стенок,

- организация поверхностного стока.

При необходимости возведения специальных сооружений необходимы детальные инженерные изыскания, совмещенные со специальными исследованиями экзогенных геологических процессов.

IIIб. Подрайон современного морского пляжа, низких пойменных террас рек и балок.

Распостранен в речных долинах и днищах балок. Поверхность речных долин почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел. Высота уступов поймы над урезом воды изменяется от 1,0 до 2,0м. Поверхность пойм балок почти горизонтальная, иногда со слабым уклоном (2-4). Гравийно-галечные и глыбово-галечные отложения с песчаным, и супесчано-глинистым заполнителем. Мощность не более 3,0м. Уровень грунтовых вод в течение всего года постоянно высокий (от 0 до 1м). Затопление регулярно, с периодичностью до нескольких раз в год.

Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является боковая и донная речная эрозия.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- создание искусственных насыпей,

- спрямление и бетонирование русел,

- гидроизоляция фундаментов,

- устройство систем дренажа,

- возведение водоотбойных стенок.

При необходимости возведения специальных сооружений необходимы детальные инженерные изыскания, совмещенные со специальными исследованиями экзогенных геологических процессов. Наиболее рациональны - свайные фундаменты.

IIIв. Подрайон современных активных селевых конусов выноса.

Распостранен спорадически, приурочен к речным долинам и балкам постоянных и временных водотоков. Рельеф поверхности мелкобугристый, слабовыпуклый, осложненный эрозией временных водотоков.

Для этого района наиболее характерны глины, суглинки, переполненные грубообломочным материалом местных флишевых пород. Мощность не превышает 10-15м.

Грунтовые воды развиты спорадически, подвержены значительным сезонным колебаниям. Обычно уровень грунтовых вод превышает 2,0м.

Основными отрицательными ЭГП на территории подрайона являются:

- кратковременное затопление, с периодичностью до нескольких раз в год,

- эрозионная деятельность временных потоков в период выпадения большого количества осадков,

- оползневые, обвально-осыпные процессы.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, и т.д.) рекомендуется:

- спрямление и углубление русел эрозионных врезов,

- бетонирование стенок и дна русел водотоков,

- устройство селеуловителей, защитных стенок и дамб,

- использование фундаментов на свайных основаниях.

При неообходимости возведения специальных сооружений необходимы детальные инженерные изыскания, совмещенные со специальными исследованиями экзогенных геологических процессов. Наиболее рациональны - свайные фундаменты.

## Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В гидрогеологическом отношении планируемая территория приурочена к Новороссийско - Лазаревской структурно-фациальной зоне южного склона Северо-Западного Кавказа, в строении которой принимают участие коренные породы юры, мела, палеогена и комплекс четвертичных образований.

Коренные породы характеризуются слабой водоносностью по сравнению с четвертичными. Водоносные комплексы коренных пород, ввиду сильной расчлененности местности, не создают бассейнов и больших запасов и выходят на поверхность в виде источников с незначительным дебитом (сотые доли литра в секунду).

В четвертичных отложениях фунтовые воды приурочены к делювиальным и аллювиальным образованиям.

В делювиальных отложениях фунтовые воды скапливаются на контакте с коренными породами и часто являются причиной нарушения устойчивости склона.

Выход их на дневную поверхность наблюдается в виде небольших, непостоянно действующих родников, дебет которых не превышает 0,1 л/сек. Аллювиальные воды имеют широкое распространение и приурочены к рыхлым накоплениям рек, речек, щелей и балок. Глубина залегания грунтовых вод до 3,5 м, амплитуда колебания уровней составляет 1,0-2,0 м. Максимальные удельные дебиты по единичным скважинам достигают 11,5 л/сек.

Утвержденные эксплуатационные запасы пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения Туапсинского района составляют 168,9 тыс. м 3/сутки. Среди них Туапсинское месторождение с запасами 44,0 тыс. м3 /сутки (для г. Туапсе). Кроме того, возможно использование родников для водоснабжения населенных пунктов с предварительно оцененными запасами в объеме 180 тыс. м3/сутки.

## Физико-геологические процессы и явления.

Из неблагоприятных физико-геологических процессов на территории Вельяминовского сельского поселения наибольшее развитие получили оползневые и обвально-осыпные на склонах гор и речных долин; сели; речная эрозия; сейсмичность.

Обвалам и осыпям подвергаются обнаженные коренные породы, в основном, глинистого состава. Они вызываются выветриванием, в результате которого группы изменяют свой состав и состояние и превращаются из скальных и полускальных в рыхлые, а более прочные породы (известняки, песчаники, мергели) разбиваются сетью трещин. Обвалы и осыпи имеют место на участках железных и шоссейных дорог, на крутых речных склонах.

Важнейшим фактором оползнеобразования является состав и устойчивость слагающих пород, степень обводненности пород на склонах, подмыв склонов водными потоками, а также техногенная деятельность человека (подрезка склонов, ликвидация растительности).

Наибольшее распространение оползни получили вдоль шоссейных и железных дорог. Мощность оползней, в основном, не превышает 5 м. 30% зарегистрированных оползней активны.

Главными факторами, обуславливающими образование селевых потоков, являются:

а)	накопление на водосборной площади и в руслах эрозионной сети рыхлообломочных продуктов выветривания горных пород;

б)	возникновение интенсивного склонового и руслового потока в результате выпадения значительного количества атмосферных осадков;

в) прорыв завалов и запруд.

Основными селеносными реками являются Туапсе, Паук.

Практически ежегодно подвергается воздействию селевых потоков в Вельяминовском сельском поселении х. Греческий.

Реки, ручьи, балки подвергаются активной боковой и донной эрозии, которая наиболее активно развивается в период выпадения ливневых осадков. Выражается в переработке берегов, особенно на участках поворотов, и углублении дна, иногда до 1,5- 3 м.

## Тектонические условия и сейсмичность.

Территория поселения расположена в пределах Новороссийско-Лазаревской структурно-тектонической зоны, ограниченной с севера Центральным поднятием Большого Кавказа.

Современная тектоническая структура сформировалась в эпоху многоэтапной поздне-альпийской складчатости, проявившейся в образовании линейных складок субширотного («общекавказского») простирания, осложненных разломами того же направления. На фоне структур субширотного простирания выделяются четко выраженные складчатые и разрывные структуры субмеридиального («антикавказского») направления. Возможно, что поперечные структуры унаследованы еще от доальпийского тектонического плана и являются поверхностным отражением глыбовых подвижек по домезозойскому фундаменту.

Основным структурным элементом Новороссийско-Лазаревской зоны является Семигорский антиклинарий – серия крутых гребневидных складок, осложненных разрывами и мелкими складками высоких порядков. Вдоль всего южного крыла Семигорской антиклинали протягивается глубинный Семигорский надвиг. Амплитуда вертикального смещения по нему более 1000м. Семигорский разлом на всем своем протяжении сопровождается серией оперяющих его разрывов, выражающихся в виде зон дробления мощность 40-70м. Амплитуда смещения по ним обычно не превышает 100-150м.

Выделить зоны тектонических нарушений в отдельный район или откартировать их в масштабе 1:25 000 не представляется возможным. Для этого необходимо проведение целого комплекса геологических и геофизических исследований. Рекомендуется при выборе площадки под строительство проведение комплекса специальных исследований для выявления тектонических нарушений и принятия решения о пригодности данной площадки для целей строительства.

Сейсмичность планируемой территории Туапсинского района принята согласно СНКК 22-301-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края", введенного в действие с 15 апреля 2001 г. В дальнейшем необходимо составление карты микросейсморайонирования для всего Туапсинского района. Территория по сейсмичности целиком относиться к 8-бальному району согласно карты А и к 9-бальному району согласно карты В (Изменение № 5 к СНиП-7-81, Госстрой России).

Карты предусматривают учет ответственности сооружений:

Карта А – массовое строительство (вероятность возможного превышения бальности – 10 %)

Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность возможного превышения бальности – 5 %)

## Гидроминеральные ресурсы.

По данным Черноморского отделения Северо-Кавказского геоэкологического центра на 1992 г, на территории Туапсинского района выявлено 75 перспективных участков распространения минеральных вод. Прогнозируемые суммарные эксплуатационные ресурсы составляют до 1950 м3/сутки. В это число входят 18 участков природных столовых вод с минерализацией до 1,0 г/дм3 с эксплуатационными ресурсами до 880 м3/сутки, 56 участков лечебно-столовых вод с минерализацией от 1,0 до 10 г/дм3 с эксплуатационными ресурсами до 1065 м3/сутки и один участок лечебных вод с минерализацией от 10,0 до 15,0 г/дм3 с эксплуатационными ресурсами 5 м3/сутки. Двадцать участков рекомендовано для проведения разведочных работ и 55 - для поисковой стадии исследований.

## Почвенно-растительные условия.

На территории поселения распространены в основном горные типично дерново-карбонатные почвы, характеризующиеся малой мощностью (до 0,5м). На вершинах и пологих склонах, лишенных растительности, распространены горно-луговые почвы мощностью менее 0,5м. Содержание гумуса в них 10-20 %.

В речных долинах развиты аллювиальные и делювиальные луговые, а также лугово-лесные почвы преимущественно малой мощности (до 0,5м).

По лесорастительному районированию территория поселения относится к северо-западному приморскому району сухих дубрав, по лесохозяйственному районированию – к Причерноморскому району. Леса выполняют средообразующую, социальную, бальнеологическую и лесосырьевую функции. Лесной фонд представлен лесами естественного происхождения. По своему положению леса относятся к горным. Произрастают преимущественно дуб скальный и дуб черешчатый, бук, каштан съедобный, орех грецкий, яблоня, груша, сосна и пихта и другие породы.

## Полезные ископаемые.

Полезные ископаемые планируемой территории представлены известняком и мергелями для производства цемента.

В настоящее время на территории поселения на основании лицензии ведет добычу пресных подземных вод 2 недропользователя.

Реестр недропользователей туапсинского района (по состоянию на 01.07.2010 г.)

| серия | номер | вид | предприятие | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр | Вид полезного ископаемого | месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения | Запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| КРД | 3466 | ТР | ООО "Туапсинский цементный завод" | Геологическое изучение (поиски, разведка) и добыча цементного сырья (мергелей) на Мессажайской площади | Туапсинский р-он | Мергель | площадь Мессажайская | цементное сырье | Федеральный |  |
| КРД | 3467 | ТР | ООО "Туапсинский цементный завод" | Геологическое изучение (поиски, разведка) и добыча цементного сырья (мергелей) на Отножной площади | Туапсинский р-он, к северо-востоку и востоку в 5,0-8,0 - 10,8-14,5 км от жд.ст. Туапсе | мергель | площадь Отножная | цементное сырье | Федеральный |  |
|  |  |  | ООО «СВ-Сатурн» |  |  | известняк | Пригородное | известняк | краевой | 500 тыс. м3 |
| КРД | 3872 | ВЭ | МУП г. Туапсе «ЖКХ г. Туапсе» | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Туапсе | Г. Туапсе, в 4 км севернее, Мессажайский участок (скважины № 12025/1 э, 12240/2 э, 12241/3 э, 12242/4 э, 12243/5 э, 12244/6 э, 12245/7 э, 12246/8 э, 12247/9 э, 12248/10 э, 12249/11 э, 12250/12 э, 12251/13 э, 12252/14 э, 15 э, 16 э), Центральный участок (скважины № 36169/17 э, 36330/18э, 36313/19 э, 36302/20э, 40510/21 э, 40715/22э, 40676/23 э, 36499/24э, 40714/25 э, 40511/26 э), Верхний участок (скважины № 40711/27э, 40712/28 э, 40716/29э, 40513/30 э, 40512/31э, 40514/32 э, 40713/33 э) | Пресная подземная вода | Туапсинское, Мессажайский, Центральный и Верхний участки | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | краевой |  |
| КРД | 1555 | ВЭ | Муниципальное предприятие "Туапсеводоканал" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Туапсинский р-он, долина р. Туапсе между 7 и 12 км от ее устья, пос. Массажай скважины №№ 12025, 12204, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 12246, 12247, 12248, 12249, 12250, 12251, 12252, б/н, б/н), с. Красное скважины №№ 515-Э, 1-Э, 501-Э, 2-Э, 3-Э, 8-Р, 504-Э, 503-Э, 9-Р, 4-Э, 5-Э, 6-Э, 7-Э, 518-Э, 519-Э, 516-Э, 505-Э) | подземная пресная вода | Туапсинское | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |  |

# Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования.

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данным генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- границы охранных зон;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временных охранных зон.

Подробно графическая информация о планировочных ограничениях представлена на чертежах:

- Том I, Часть 2, Раздел 4 ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничения) использования территории» - на данной схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на расчетный срок генерального плана с учетом реконструкции существующих и строительства новых объектов;

- Том II, Часть 2, Раздел 4 МО-9 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории» - на схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на период разработки проекта;

- Том II, Часть 2, Раздел 4 МО-10 «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - на схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на расчетный срок генерального плана, с учетом возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## Зоны санитарной охраны.

В данном проекте выделены границы основных охранных зон:

- границы водоохранных зон;

- границы охранных зон источников питьевого водоснабжения;

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

По территории Вельяминовского сельского поселения водными объектами являются река Туапсе, и ее притоки: Цыпка, Сухая Балка, ручей Пеус, ручей Паук и другие мелкие водотоки по щелям и балкам.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации а также Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек в границах Вельяминовского сельского поселения: рек Туапсе и Цыпка – 100 м, всех остальных водоемов, рек и ручьев – 50 м, и ограничения использования территории в границах водоохранных зон.

В настоящее время на территории поселения в границах водоохранных зон рек располагаются действующие предприятия и объекты складского и производственного назначения, общественная и жилая неканализованная застройка населенных пунктов, пользующаяся выгребными ямами.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

В данное время в водоохранных зонах расположены:

в с. Цыпка:

- часть производственного комплекса в северо-западной части села, в составе ООО «Абик», ООО «Пеликан», склад пиломатериалов,

- территория недействующего зверосовхоза,

- ООО «Кверкус», занимающийся лесопереработкой,

- кладбище,

- административный центр села и территории школы и детского сада;

в хут. Греческий – часть территории производственного комплекса, включающего ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО «ЮгПолимерПром», предприятия по лесозаготовке и переработке древесины, изготовлению мебели и складские территории;

в селе Красное – часть территории производственной базы ОАО Апшеронское ДРСУ;

в селе Мессажай – часть территории воинской части;

в с. Холодный Родник

- часть территории колбасного цеха ОАО «Торес»,

- территория столярного цеха,

- очистные сооружения,

- склад угля,

- сельхозтехника;

в х. Заречье – часть территории нефтебазы «Заречье».

При невозможности переноса этих предприятий на другие территории за пределы водоохранных зон, необходимо провести ряд мероприятий, защищающих воды рек и почвы водоохранных зон от сточных вод этих предприятий: обвалование территории, асфальтирование и др.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Вельяминовского сельского поселения являются подземные артезианские источники. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В настоящее время на территории Вельяминовского сельского поселения на основании лицензии ведут добычу пресных подземных вод 2 недропользователя.

| серия | номер | вид | предприятие | Местоположение участка недр | Вид полезного ископаемого | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КРД | 3872 | ВЭ | МУП г. Туапсе «ЖКХ г. Туапсе» | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Туапсе | Г. Туапсе, в 4 км севернее, Мессажайский участок (скважины № 12025/1 э, 12240/2 э, 12241/3 э, 12242/4 э, 12243/5 э, 12244/6 э, 12245/7 э, 12246/8 э, 12247/9 э, 12248/10 э, 12249/11 э, 12250/12 э, 12251/13 э, 12252/14 э, 15 э, 16 э), Центральный участок (скважины № 36169/17 э, 36330/18э, 36313/19 э, 36302/20э, 40510/21 э, 40715/22э, 40676/23 э, 36499/24э, 40714/25 э, 40511/26 э), Верхний участок (скважины № 40711/27э, 40712/28 э, 40716/29э, 40513/30 э, 40512/31э, 40514/32 э, 40713/33 э) | краевой |
| КРД | 1555 | ВЭ | Муниципальное предприятие "Туапсеводоканал" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Туапсинский р-он, долина р. Туапсе между 7 и 12 км от ее устья, пос. Массажай скважины №№ 12025, 12204, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 12246, 12247, 12248, 12249, 12250, 12251, 12252, б/н, б/н), с. Красное скважины №№ 515-Э, 1-Э, 501-Э, 2-Э, 3-Э, 8-Р, 504-Э, 503-Э, 9-Р, 4-Э, 5-Э, 6-Э, 7-Э, 518-Э, 519-Э, 516-Э, 505-Э) | краевой |

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения согласно п.2 ст. 43 Водного кодекса РФ от 3.06.2006 г. №74-ФЗ и п. 4 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». На проектируемые скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения также должны быть разработаны проекты границ зон санитарной охраны. Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.

Зоны горно-санитарной охраны курорта

В пределах Туапсинского района сопрягаются границы округов санитарной охраны трех курортов: Горячий Ключ, Сочи и курортов Туапсинского района. Округ горно-санитарной охраны курортов Туапсинского района включает три зоны санитарной (горно-санитарной) охраны. Общая площадь территории округа 1425 тыс. га. Граница округа проходит по Главному Кавказскому хребту и совпадает с границей III зоны санитарной охраны Туапсинского района (зона наблюдений). II зона санитарной (горно-санитарной) охраны (зона ограничений) имеет два участка: Джубга - Новомихайловское - Небуг и Шепси - Гизель-Дере. Участки имеют границы, объединяющие территории санаторно-курортных учреждений, резервируемые под санаторно-курортные функции, месторождения минеральных вод, намечаемые для разведки, существующие водозаборы пресного водоснабжения и участки месторождений питьевых вод, рекомендуемых к освоению, лесопарковые зоны курортов. Таким образом, территория Вельяминовского сельского поселения полностью попадает в III зону горно-санитарной охраны курорта Туапсе.

Границы зон санитарной (горно-санитарной) охраны установлены «Проектом округа и зон санитарной охраны Туапсинского района», утвержденным решением СМ РСФСР № 406 от 27.09.88. «Проект округа и зон санитарной охраны Туапсинского района» требует обновления (корректировки).

Режим зон санитарной охраны определен проектами зон санитарной охраны перечисленных выше курортов; Федеральным законом от 23.02.95 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»; Законом Краснодарского края от 07.08.96 № 41-КЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края»; «Положением об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения» (утвержденным постановлением Правительства РФ от 07.12.96 № 1425); Законом Краснодарского края от 03.06.03 № 585-КЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Краснодарского края «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края».

## Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки, иного объекта или сооружения, требующих установления таких зон, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Данным проектом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технические культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требования непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, спортивно-оздоровительные сооружения, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий.

Населенные пункты Вельяминовского сельского поселения компактно расположены вдоль автомобильной дороги III категории «Майкоп – Туапсе» с санитарно-защитной зоной 50 м, а также ветки железной дороги «Туапсе-Белореченск» и «Туапсе – Горячий Ключ – Краснодар» с санитарно-защитной зоной 100 м. Таким образом, часть жилой застройки населенных пунктов расположена в санитарно-защитных зонах автомобильной и железной дороги.

В северо-западной части с. Цыпка расположен производственный комплекс в составе: ООО "Абик" оптовая торговля топливом, в т.ч. авиа, ООО "Пеликан", склад пиломатериалов, с санитарно-защитной зоной 50 м, в границах которой нет кварталов жилой застройки.

В центральной части с. Цыпка расположено кладбище, в границах санитарно-защитной территории которого находится 0,7 га жилой застройки, а также около магистральной автодороги расположена станция технического обслуживания автомобилей с санитарно-защитной зоной 50 м, в границах которой находится 0,55 га жилой застройки.

В х. Греческом 4,1 га попадают в санитарно-защитную зону 300 м от предприятия по переработке древесины. Также в х. Греческом расположен придорожный сервис со станцией технического обслуживания с санитарно-защитной зоной 50 м, в границах которой находится 0,2 га жилой застройки.

Южнее х. Греческого расположен цех по распиловке древесины и предприятие по выпуску стройматериалов и столярных изделий с санитарно-защитной зоной 100 м, в границах которой нет кварталов жилой застройки. Остальные предприятия, расположенные в производственной зоне х. Греческого между магистральной автодорогой и железной дорогой, имеют санитарно-защитную зону 50 м.

Между х. Греческий и с. Красное расположен склад инертных материалов с санитарно-защитной зоной 300 м, в границах которой нет кварталов жилой застройки. В западной части с. Красное расположено кладбище, в санитарно-защитной зоне которого находится 2 га жилой застройки. Западнее с. Красное расположены СТО, производственная база Апшеронского ДРСУ, автомастерская с санитарно-защитными зонами 50 м, в границах которых нет кварталов жилой застройки.

В юго-восточной части с. Мессажай расположены складские территории и столярный цех с санитарно-защитными зонами 50 м, в границах которых нет кварталов жилой застройки.

К северо-востоку от п. Пригородного расположен склад угля с санитарно-защитной зоной 500 м, в границах которой находится 2 га жилой застройки п. Пригородного, и кладбище, в границах санитарно-защитной зоны которого нет кварталов жилой застройки. Западнее п. Пригородного расположена производственная зона, в состав которой входят: предприятие по производству удобрений и кормовых добавок и сливная станция с санитарно-защитной зоной 300 м, колбасный цех ООО «Торес» и другие предприятия с санитарно-защитной зоной 50 м. В границах санитарно-защитной зоны этой производственной зоны нет кварталов жилой застройки.

Санитарно-защитная зона нефтебазы «Заречье» 500м практически полностью охватывает жилые территории п. Пригородного и с. Заречье.

К северо-западу от п. Пригородного расположен склад взрывчатых веществ с санитарно-защитной зоной 1 км, в границы которого попадает вся территория п. Пригородного.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. При невозможности переноса предприятий на новые территории необходима организация санитарно-защитных зеленых насаждений, в том числе и за счет территории предприятия.

## Зоны охраны объектов историко-культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны. На стадии генерального плана поселения определяются временные границы зон охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов), которые фиксируются проектом зон охраны.

В границах временных охранных зон запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Разрешается использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

В данном проекте генерального плана Вельяминовского сельского поселения, согласно заданию на проектирование, был разработан раздел «Охрана культурного наследия», выполненный ОАО «Наследие Кубани».

При разработке данного раздела были использованы: государственный список памятников, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, материалы архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. Также были проведены натурные обследования территории Туапсинского района с целью нанесения на топографический материал объектов культурного наследия и их временных зон охраны.

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | № в группе | высота | диаметр | охранная зона | Реше. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Группа дольменов «Каменный Карьер», (пять) 3-2 тыс. до н.э. | П.Пригородный, в 0,2 км к В от северной окраины поселка. | 3826 | 1 |  |  | 50 | 6241 | Ф2 |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  |
| 2. | Жертвенник (культовая плита) | П.Заречье, в 0,4км к С от дач урочище Каштановая щель | 3827 |  |  |  |  | 5403 | Р4 |
| 3. | Группа дольменов «Каштановая щель» (три) 3-2 тыс. до н.э. | П.Заречье, в 0,3км к С от дач в урочище Каштановая Щель | 3828 | 1 |  |  | 50 | 624 | Ф |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  | 50 |  |  |
| 4. | Группа дольменов «Холодный родник» (одиннадцать -дольмены 3,4,5 на территории поселения) 3-2 тыс. до н.э. | с. Холодный Родник, в 1км к Ю от поселка, в урощище Каштановая Щель | 3910 | 3 |  |  | 50 | 624 | Ф |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  |
| 5. | Курганная группа «Каштановая щель 1» (69 насыпей) | П.Заречье, в 0,02км к С-В от дач в урочище Каштановая Щель | 3825 | 1 | 2,3 | 6 | 125 | 540 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 6 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2,4 | 8 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,3 | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 2 | 6 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 2 | 6 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 2 | 8 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 2 | 6 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 2 | 8 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 1 | 5 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,8 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 1 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 16-19 | 2 | 10 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 20-23 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 0,8 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 1 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 0,9 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 1,2 | 8 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 28-33 | 1 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 0,9 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 2 | 12 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 38-40 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 1 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 43-44 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 0,5 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 46-52 | 0,9 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 53-55 | 1 | 8 | 50 |  |  |
| 6. | Курганная группа «Холодный родник 3» (113 насыпи) | с. Холодный Родник, в 1,1 км к С-С-В от северной окраины села, примыкая к С-З окраине дачных участков Туапсинского нефтеперегонного завода | 3911 | 1-113 | 0,5- 1 | 6- 12 | 50 | 540 | Р |
| 7. | Курганная группа «Холодный родник 4» (92 насыпи) | с. Холодный Родник, в 0,35 км к С- В от северной окраины села | 3912 | 1-92 | 0,5- 1 | 6- 12 | 50 | 540 | Р |
| 8. | Курганная группа «Холодный родник 1» (33 насыпи) | с. Холодный Родник, в 0,5 км к Ю- В от северной окраины села | 3914 | 1-33 | 0,4-1 | 4-10 | 50 | 540 | Р |
| 9. | Курганная группа «Холодный родник 2» (9 насыпей) | с. Холодный Родник, в 0,58 км к З от северной окраины села, на гребне хребта между селом и Каштановой щелью | 3913 | 1 | 0,6 | 4 | 50 | 540 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,9 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1,2 | 8 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,9 | 4 | 50 |  |  |
| 10. | Курганная группа «Красная 1» (31 насыпь) | с.Красное, в 0,6 км к Ю-З от южной окраины села по левому берегу р.Туапсе 44о08/5.57// 39о08/50.93// 44о08/7.80// 39о08/53.84// | В5 | 1-31 | 0,6- 1 | 4-8 | 50 |  |  |
| 11. | Курганная группа «Цыпка 1» (131 насыпь) | С.Цыпка, в 1,9км к С-З от села, на левом берегу р. Цыпка 44о10/34.9// 39о9/49.6// | В | 1-131 | 0,4- 1 | 4-10 | 50 |  |  |
| 12. | Курганная группа «Цыпка 2» (10 насыпей) | С.Цыпка, в 2,2км к сС-З от села, на правом берегу р.Цыпка 44о10/37.5// 39о9/37.3// | В | 1 | 1,2 | 8 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,9 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2 | 12 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 1 | 6 | 50 |  |  |
| 13. | Курганная группа «Цыпка 3» (11 насыпей) | С.Цыпка, в 2,3км к С-З от села, на правом берегу р.Цыпка 44о10/40.2// 39о9/38.8// | В | 1 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 5 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 10 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,8 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1 | 6 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 1 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,9 | 6 | 50 |  |  |

1Постановление Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. №624

2Памятник федеральной категории историко-культурного значения

3Решение Краснодарского крайисполкома от 31.08.81г. №540

4Памятник региональной категории историко-культурного значения

5Выявленный объект культурного наследия

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Вид пам. | Кат. ист.-культ. знач. | Док. о пост. на гос. охрану | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕЛО ЦЫПКА |
| 1. | Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1965 г. | с. Цыпка, ул. Центральная, 1 | 3948 | 63 | Р | И |  |
| СЕЛО МЕССАЖАЙ |
| 2. | Братская могила 800 советских воинов, 1943 г. | с. Мессажай |  | 1-р | В | И |  |

| И | - | Памятник истории |
| --- | --- | --- |
| В | - | Выявленный объект культурного наследия |
| Р | - | Памятник региональной категории охраны |
| 63 | - | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 |
| 1-р | - | Распоряжение председателя комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 8 января 2002 г. |

## Особо охраняемые природные территории.

Важную роль в определении направлений градостроительного развития, специализации курортной, хозяйственной и иных видов деятельности на территории Туапсинского района играют природно-экологические и санитарно-гигиенические планировочные ограничения и установленные в их пределах режимы. Все они в рамках проекта рассматриваются как территории с особыми условиями использования.

На землях, где расположены природные лечебные ресурсы, курорты, отдельные санаторно-курортные предприятия и учреждения отдыха либо их группы, входящие в черту курорта, устанавливается особый правовой режим их использования и охраны, связанный с отнесением их в установленном законом порядке к особо охраняемым природным территориям (Закон Краснодарского края от 07.08.96 № 41-КЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края»).

Памятники природы

Достоянием природы Туапсинского района являются леса, имеющие средообразующее, водоохранное, рекреационное, эстетическое и микроклиматическое значение. Наивысшим средообразующим эффектом обладают естественные леса среднего и верхнего (от 700 до 1000 м над уровнем моря) горных поясов, характеризующиеся наибольшей продуктивностью, долговечностью, максимальной водорегулирующей способностью. Высокая степень естественной озелененности прилегающих к морю горных склонов выгодно отличают побережье Туапсинского района от многих мировых курортов, не имеющих подобных достоинств, однако привлекающих отдыхающих в свое лоно за счет прочих (компенсирующих) факторов.

Уникальность туапсинских лесов заключается в их разнообразном видовом составе. Среди дубово-буковых лесов встречаются обширные участки ореха грецкого, каштана, на склонах северной экспозиции - пихты, на побережье - пицундской и крымской сосны. В лесах еще водится дикое зверье.

Для защиты основных природных ценностей Туапсинского района и поддержания общего экологического баланса в регионе требуется целенаправленная деятельность по дальнейшему формированию системы особо охраняемых территорий различного ранга и назначения.

На территории Вельяминовского сельского поселения расположены памятники природы  регионального значения.

На территории поселения обособлено большое количество памятников природы и интересных природных объектов:

- ручей Пеус – 567 га полян,

- урочище Монастырь – 1 га,

- водопад у села Красное – 4 га,

- участок долины реки Паук – скальные извилины реки, разнообразная растительность, 245,1 га,

- Тисовая роща – 4 га тиса ягодного под пологом граба и дуба,

- скала Тренировочная – 0,9 га.

Подобные природные объекты могут послужить основой для организации туристических маршрутов, экологических троп и т. п.

На графических материалах проекта границы памятников природы приведены в соответствии с Приложением к Решениям Краснодарского краевого совета народных депутатов исполнительного комитета «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы» № 326 от 14.07.1988 и № 488 от 14.09.1983 г., а также на основании письма от Депертамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края.

Режим особой охраны регламентируется следующими документами:

- ст. 27 закона РФ от 14.03.1995 г. № 33–ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- ст. 11 закона Краснодарского края от 31.12.2003 г. №656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края»;

- Федеральным законом от 23.02.1995 г. №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Законом Краснодарского края от 07.08.1996 г. №41-КЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края».

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Данный раздел был выполнен в составе проекта субподрядной организацией ООО «Инженерный Консалтинговый Центр ПромТехноЭксперт» г. Краснодар, 2011 г.

## Современные средства поражения.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе Туапсинского района, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).

Границы зон возможной опасности предусмотрены СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Категорирование городов и объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

## Возможные последствия ЧС техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Проектируемых объектов, подлежащих декларированию промышленной безопасности (ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») на территории Вельяминовского сельского поселения нет.

Химически опасные объекты.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

| Населенный пункт, имеющий ПОО или близ расположенный | Наименование объекта | Наименование и кол-во опасного в-ва | Зоны заражения, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вельяминовское с.п., пос. Мессажай | Склад хлора ОСВ | Хлор, 0,2 тонн | 0,002 |
| Вельяминовское с.п., пос. Холодный Родник | Склад хлора ОСК | Хлор, 18 тонн | 0,032 |

Проектируемых химически опасных объектов на территории поселения нет.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов населенных пунктов Вельяминовского сельского поселения приведены далее в таблице.

Взрывопожароопасные объекты населенных пунктов Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района

| Населенный пункт, имеющий ПОО или близ расположенный | Наименование объекта | Наименование и количество опасного вещества | Зоны заражения, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожароопасные объекты |
| пос. Холодный Родник | Котельная | Нефтепродукты 5 тонн | 0,0026 |
| Пожаровзрывоопасные объекты |
| п. Пригородный | Туапсинский склад взрывчатых материалов № 163 | взрывчатые материалы, 48 тонн | 0,0003 |
| пос. Заречье | Перевалочная нефтебаза «Заречье», | Нефть 26 000 тонн | 0,06 |

Также к пожароопасным объектам относятся трансформаторные электроподстанции и газораспределительные станции.

К северо-западу от п. Пригородный расположен склад взрывчатых веществ. Санитарно-защитная зона этого склада – 1000 метров. Согласно пункту 3.2.11 Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Размеры этих зон и возможность строительства в них определяются специальными нормативными документами, утвержденными в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается.

Возникающие на указанных объектах возможные аварии рассмотрены с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, связанных с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ. Анализ возможных аварийных ситуаций сведен, главным образом, к оценке объемов опасных веществ, которые могут участвовать в авариях, и определению последствий аварий.

Как показывает практика, на объектах рассматриваемого типа наиболее вероятными являются относительно небольшие выбросы, т.к. полное разрушение оборудования или трубопроводов менее вероятно, чем образование локальных утечек. Однако даже незначительные утечки могут в неблагоприятной ситуации привести к разрушению блоков и технологических узлов, которые содержат значительно больший объем опасных веществ, что в свою очередь приводит к тому, что последствия начального выброса эквивалентны последствиям выброса большого объема опасных веществ.

При разрушении крупных емкостей с нефтепродуктами, в случае если разрушение носит существенный характер, имеет место реальная опасность возникновения гидродинамической волны, способной разрушить соседние емкости и оборудование.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велика, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

При типичных источниках инициирования на объектах такого типа (разряды природного и статического электричества, искры от соударяющихся предметов, источники воспламенения при проведении сварочных работ и т.д.) инициирование детонации непосредственно на месте воспламенения практически невозможно. В этом случае на месте инициирования возникает пламя (режим горения), а не детонация.

Следует отметить малую вероятность больших разливов нефтепродуктов на насосных, технологических трубопроводах, заправочных колонках вследствие возможности быстрого реагирования персонала на аварийный разлив и принятия мер по локализации аварии.

Таким образом, основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

-ударная волна;

-тепловое излучение;

-открытое пламя и горящий нефтепродукт.

Предполагается, что в некоторых случаях такие поражающие факторы, как тепловое излучение и ударная волна, по ряду причин (срабатывание противоаварийной защиты, недостаточная интенсивность воздействия, повышенная устойчивость сооружений и др.) не оказывают разрушительного воздействия на оборудование и сооружения или не приводят к поражению персонала. Такие сценарии вместе со случаями отсутствия воспламенения паров нефтепродукта отнесены к сценариям аварий без опасных последствий, которые связаны с воспламенением и взрывом.

Гидротехнические сооружения.

Крупные гидротехнические сооружения промышленного и водохозяйственного назначения гидродинамически опасны.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

На территории Вельяминовского сельского поселения нет гидротехнических сооружений, которые могли бы привести к чрезвычайной ситуации.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства.

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории Вельяминовского сельского поселения относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии на сетях водо-, электроснабжения.

Пожары в зданиях.

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам.

Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», являются:

-пламя и искры;

-повышенная температура окружающей среды;

-токсичные продукты горения и термического разложения;

-дым;

-пониженная концентрация кислорода.

Определение зон действия поражающих факторов при пожаре, количество погибших, пострадавших, размеров материального ущерба для отдельных зданий и сооружений проектируемой территории рекомендуется произвести на последующих стадиях проектирования по Пособию к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара».

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001, рассматриваемая территория по опасности пожаров относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются.

Аварии на сетях водо-, электроснабжения.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

Число пострадавших будет зависеть от наличия людей в названных помещениях, поведения рабочих и служащих, а также других факторов.

Транспорт.

Аварии на железнодорожном транспорте.

Основными причинами аварий на железнодорожном транспорте являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов, нарушения правил погрузки опасных грузов, террористические акты.

Наиболее вероятными местами аварий являются железнодорожные станции. Наиболее опасными авариями являются аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы.

Наибольшую опасность для Вельяминовского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего по железной дороге поселения. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Статистики по авариям на железнодорожном и автомобильном транспорте при перевозках АХОВ (площади заражения, кол-во пострадавших, типы пролитых АХОВ, объемы пролитых АХОВ), а также данных о площади и населении территории, прилегающей к маршрутам перевозки АХОВ нет.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт аварии, связанный с повреждением вагонов, перевозящих опасные грузы, в результате которого пострадали люди, а также любой факт выброса АХОВ на ж/д транспорте идентифицируется в качестве источника техногенной ЧС.

Аварии на автотранспорте.

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Речной транспорт на территории Вельяминовского сельского поселения отсутствует.

Терроризм.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

## Возможные последствия ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасные природные явления

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на территории Вельяминовского сельского поселения, относятся:

- Сейсмические процессы, включая воздействие взрывных работ;

- Горное давление и сдвижение пород над горными выработками;

- Выветривание;

- Обвально-осыпные процессы;

- Оползни.

Выветривание.

Процессы выветривания характерны тем, что они в той или иной степени имеют повсеместное развитие. Интенсивность и характер проявления выветривания зависит в первую очередь от климатических особенностей, литологического состава пород и их трещиноватости, обусловленной тектоническими движениями.

В настоящее время на большей части территории преобладает химическое выветривание. Этому способствует значительно влажный и теплый климат,  а также широкое почти сплошное развитие растительного покрова, активизирующего биохимические процессы разрушения пород. При этом, наряду с химическим выветриванием и в тесной связи с ним протекает и физическое выветривание (механическое разрушение) коренных флишевых пород, в котором основная роль отводится воздействию корневой системы растений. Механической выветривание, интенсивность которого зависит, в основном, от свойств самой породы, подготавливает почву для химического выветривания: распад коренной породы на блоки и куски увеличивает во много раз поверхность соприкосновения ее с воздухом и циркулирующими в коре выветривания атмосферными водами, и тем самым облегчает и ускоряет химическое выветривание.

Выветривание протекает с особенно большой скоростью на крутых обнаженных склонах долин и на абразионном уступе.

Ускорение процессов выветривания наблюдается также и на участках техногенных склонов: в откосах дорог, в бортах карьеров и других искусственных выработках. В этом случае стенки выработок должны быть открытыми как можно менее продолжительное время. Обязательным мероприятием являются регулирование поверхностного стока.

Обвально-осыпные процессы.

Эти процессы довольно широко развиты на территории поселения. Могут быть выделены:

- осыпи и обвалы, образующиеся под воздействием боковой эрозии - территория поселения густо расчленена речной и овражно-балочной сетью, придающей ей горно-долинный характер с преобладанием крутых склонов;

- осыпи и обвалы, образующиеся на крутых обнаженных склонах долин и междуречных пространств - широкому развитию этих процессов, кроме абразии, способствуют: активно протекающее выветривание, отсутствие какого-либо рыхлого элювиального или делювиального покрова, а также воздействие эрозии временных потоков;

- осыпи и обвалы на абразионном уступе - склоны абразионного уступа в большинстве своем достигают крутизны 45-75° и поднимаются до абсолютных высот в 30-50 и более метров. Наиболее активное разрушение абразионных обрывов, с образование осыпей и обвалов, протекает на участках, сложенных легко выветриваемыми мергельно-глинистыми отложениями;

- осыпи и обвалы в области развития древних сейсмо-гравитационных форм.

Следует указать, что до настоящего времени борьба с обвально-осыпными процессами почти не ведется, а при возросшем в последнее время, рекреационном строительстве, неосмотрительное уничтожение растительного покрова, подрезка склонов, а особенно при возможном возобновлении сейсмических подвижек, могут возникнуть катастрофические обвалы и активизироваться селевые процессы.

Оползни.

Процессы оползнеобразования на территории поселения относятся к разряду наиболее опасных и затрудняющих хозяйственное освоение территории. Этому способствует широкое развитие здесь неустойчивых и слабоустойчивых комплексов геологических образований, сильная их тектоническая нарушенность и довольно сложные гидрогеологические условия, приводящие зачастую к неравномерному увлажнению различных толщ и ослаблению их устойчивости. При этом, почти всякое нарушение статики склонов, за счет естественных (абразионный или эрозионный подмыв) причин или в результате инженерной деятельности (различные подрезки склонов) приводит к гравитационному смещению части развитых на склонах горных пород. Как самостоятельную предпосылку к потере устойчивости пород на склонах можно указать палеосейсмическую нарушенность отложений. Здесь при древних, а частично и при современных землетрясениях, кроме образования грандиозных, собственно сейсмических смещений, происходило значительное тектоническое дробление всех горных пород, что не могло не сказаться на их устойчивости. При этом наиболее предопределены к оползнеобразованию массы смещенных сейсмо-тектоническими и сейсмо-гравитационными процессами пород. На данной территории оползни отличаются значительным разнообразием масштабов и форм. Различаются они по составу участвующих в смещении отложений, по приуроченности к различным рельефным условиям, по причинам потери устойчивости толщ и своими особенностями.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2 000 – 9 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории населенных пунктов имеют место следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.):

- Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

- Эрозийно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

- Селевые процессы.

- Затопление.

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Процессы донной и боковой эрозии имеют широкое распространение на данной территории.

Протекающие совместно боковая и донная эрозия являются для изученной территории основными факторами формирования и преобразования рельефа.

В приустьевых участках речных долин процессы донной эрозии менее активны. В пределах эрозионной сети высоких порядков: мелкие реки, щели, овраги, эрозионные рытвины – активность этих процессов достаточно высока, что обусловлено, в первую очередь, крутыми уклонами рельефа, а также обилием и неравномерностью выпадения атмосферных осадков. Процессы аккумуляции здесь практически отсутствует, преобладает донная эрозия, выражающаяся во врезании русел мелких рек и щелей в коренные мел-палеогеновые отложения.

Проявления боковой эрозии здесь обычно локальные и концентрируются на участках крутых изгибов долин, где происходит формирование почти отвесных эрозионных уступов. Активность проявления эрозионных процессов, в этом случае, контролируется, главным образом, литологическим составом, а также степенью дислоцированности и нарушенности коренных пород.

При неоднократных паводках, на более или менее крутых изгибах, русла загромождаются переносимым рекой обломочным материалом и валежником. В результате, река прорезает новый канал стока, а старый сохраняется в виде старичного вреза.

Кроме проявления факторов эрозии, при миграции русел, даже на довольно стабильных их участках, происходит подмыв бортов русловых врезов, особенно четко проявляющийся по суглинисто-глинистым толщам аллювиального, делювиального и пролювиального генезиса. Сам процесс эродирования при этом сводится к подмыву и оползанию этих образований.

Подобные проявления боковой и глубинной эрозии наиболее характерны для приустьевых участков долин, где днища их сложены суглинками и лагунно-речными глинами.

Комплекс эрозионных процессов в днищах речных долин представляет  собой значительное препятствие для инженерного освоения этих площадей.

Частые миграции русел затрудняют создание в поймах даже садово-огородных сельскохозяйственных угодий, а боковой подмыв стенок русел          в устьях долин представляет непосредственную угрозу для возводимых здесь сооружений. Вместе с тем, до настоящего времени вопросам укрепления русел на данной территории должного внимания почти не уделялось.

Эрозийно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются  2 типа деятельности временных водотоков: плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция) и линейная эрозия.

Различные литологические разности их по-разному сопротивляются размыву временными водотоками. Наиболее сильно размываются нижнемеловые и  эоценовые глины и мергели-«трескуны» верхнемелового флиша, значительно более устойчивы к размыву временными водотоками песчаники фанарской  и долменной свит нижнего мела и крепкие известняки и алевролиты верхнего мела.

Более активно этот процесс протекает на участках развития сейсмо-образований, где коренные породы имеют пониженную прочность  и устойчивость.

В результате длительного воздействия временных водотоков на  абразионном уступе на месте неглубоких борозд и лотков формируется специфической формы и небольшой протяженности овраги, имеющиеся в плане грушевидную форму. В приустьевой части они имеют узкое V-образное сечение, в верхней водосборной части они по форме напоминают воронку.

При выпадении обильных осадков, из таких оврагов на волноприбойную террасу выноситься большое количество обломочного материала иногда в виде очень кратковременных селеподобных выносов, состоящих, в основном, из щебнево-дресвяного материала с суглинистым заполнителем. Мощность таких выносов незначительна (не более одного метра), но по ширине они достигают иногда 10-15м, полностью перекрывая при этом соответствующие участки пляжей.  Длительность существования таких выносов невелика – при первом же шторме они полностью размываются волнами.

При проведении железных и шоссейных дорог вдоль абразионного уступа с явлением эрозии временных водотоков следует считаться, воизбежании засыпки полотна этих дорог обломочным и грязекаменным материалом.

Селевые процессы.

Сель – один из типов флювиальных русловых ЭГП, можно рассматривать как промежуточный процесс между деятельностью временных водотоков с одной стороны, и оползнями-потоками, с другой. Под термином «сель» понимается внезапный, кратковременный горный поток, состоящий из смеси воды и твердого материала, содержание которого намного больше, чем при обычных паводках и возникающий во время дождей, при интенсивном таянии снега и льда, а также при прорыве завалов и плотин, где имеются большие запасы рыхлообломочного материала.

Селевые процессы находятся в сложном взаимоотношении с другими ЭГП (выветриванием, оползнями, обвалами, осыпями, эрозией временных водотоков и др.), которые подготавливают и доставляют в русло водотока твердую составляющую, а в некоторых случаях играют решающую роль в формировании жидкой составляющей.

Здесь селепроявления носят большей частью переходный характер между флювиальным затоплением и селями, так называемое пролювиально-селевое затопление, характеризующееся слабым насыщением водных потоком твердой составляющей.

Затопление.

Флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков распространено здесь очень широко. Этот тип затопления наблюдается в долинах водотоков, преимущественно на поймах и иногда на пониженных передовых частях первых надпойменных террас. Затопление обычно происходит в весенне-зимний период, реже в летнее время при сильных ливнях.

Все населенные пункты поселения расположены вдоль русла реки Туапсе и подвержены затоплению.

Для предотвращения затопления и подтопления, вызванного паводками необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Разработать карты зон риска затопления и подтопления территорий при паводках различной обеспеченности. Утвердить границы зон риска с установлением перечня объектов разрешенного размещения. Данные границы зон риска подлежат постоянной корректировке по мере строительства берегозащитных сооружений, берегоукреплений , дамб обвалования и т.д., которые позволят вывести защищенные территории из зон риска.

- Утвердить практику обязательного страхования рисков при  строительстве объектов на территориях, подверженных риску затопления и подтопления (в соответствии с картами зон риска).

- Утвердить объемы государственного финансирования противопаводковых мероприятий на реках, в том числе путем расчистки русел рек. Добываемый при этом весь объем русловых материалов может находиться в собственности государства (в лице госзаказчика) и направляться на решение государственных задач (строительство морских пляжей, защитных сооружений, иные строительные цели).

- Восстановить практику выдачи частным инвесторам лицензий на попутную добычу русловых материалов в случае, если госбюджетных средств будет недостаточно, как метод привлечения частных инвестиций для решения государственных задач. При этом ввести систему технического надзора выполнения работ  при попутной добычи русловых материалов в строгом соответствии с проектируемой документацией, например, силами местных органов власти с участием государственных контрольно надзорных органов.

- Разработать единые схемы противопаводковых мероприятий по каждой паводкоопасной реке и в соответствии с ними, в их рамках разрабатывать проектную документацию на отдельных участках рек.

- Завершить разработку территориальных строительных норм (ТСМ) по разработке проектов противопаводкового регулирования русел рек южного склона Кавказского хребта Краснодарского края.

- До разработки и утверждения ТСП при проектировании противопаводковых мероприятий необходимо строго регламентировать по времени и упростить процедуры согласований до минимума. Иначе проекты быстро устаревают и требуют постоянной корректировки, так как очень быстро меняются природные условия на реках.

- Развить систему мониторинга русловых процессов на реках.

Опасные метеорологические явления:

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории населенных пунктов основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

- ураганные ветры;

- ливневые дожди с грозами и градом;

- снегопады;

- обледенения;

- жара.

15-16 октября 2010г. опасные гидрометеорологические явления в виде очень сильных ливневых дождей привели к затоплению территории х. Греческий и с. Цыпка - 70 домов подтоплено, 1 пешеходный мост разрушен, 2 автомобильных моста разрушено, повреждены около 400 м водопроводных сетей, поселение обесточено.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», и рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы, ливневый дождь с градом (снегопад), сильная жара свыше 40 С относятся к возможным источникам ЧС на территории Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района.

Обледенения в соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях» относятся к ЧС в случае если диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда.

Таким образом, на территории Вельяминовского сельского поселения основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

- локальные вооруженные конфликты и развертывания широкомасштабных боевых действий с применением оружия массового поражения;

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах (аварии на АЗС, нефтепроводах, нефтехранилищах, нефтеперерабатывающих предприятиях, нефтебазе «Заречье»);

- аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства (пожары в зданиях, аварии на сетях водо- и электроснабжения);

- аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте;

- терроризм;

- опасные природные явления (землетрясения, оползни, подтопления, затопление, селевые процессы, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных и временных водотоков);

- метеорологические опасности (ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения и подтопления в паводковый период и при ливневых дождях, критические повышения температуры атмосферного воздуха в летний период).

Данные о пожарных частях

| Населенный пункт | Место расположение ПЧ | Расстояние до ближайшей ПЧ | Численный состав ПЧ | Кол-во техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Туапсе | г. Туапсе, ул. М.Жукова, 30 ПЧ-10 | 14 км | 49 чел | 3 |

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, нанесены на чертежах ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории», МО-9 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории» и МО-10 «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

# Раздел II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

# Основные направления, тенденции и перспективы экономического развития.

Муниципальное образование Вельяминовское сельское поселение обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

- Поселение расположено в центре Туапсинского района;

- Расстояние до г. Туапсе 14 км;

- Благоприятные климатические условия, обилие природных и исторических достопримечательностей, богатый растительный мир;

- Большая часть территории занята лесными массивами;

- Наличие развитой транспортной инфраструктуры: автодороги местного и регионального значения, инфраструктура железнодорожного транспорта, близость крупнейшего порта (в г.Туапсе).

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые стороны. Ключевыми, затрудняющими дальнейшее развитие проблемами Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются:

- дефицит энергоснабжения;

- дефицит водоснабжения;

- высокий процент износа оборудования предприятий ЖКХ;

- неэффективное использование имеющихся лесных ресурсов промышленными предприятиями района, устаревшие технологии производства;

- отсутствие разработанных проектов санитарно-защитных зон;

- нерешенная проблема утилизации ТБО;

- сезонный характер работы в курортно-туристическом комплексе, скрытая безработица, низкие зарплаты.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Туапсинского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Вельяминовского сельского поселения.

В поселении необходимо обеспечить все условия для ускоренного экономического роста, максимально эффективного и рационального  использования имеющегося производственного и сырьевого потенциала для развития собственных производств. Необходимо принять все меры для повышения реальных денежных доходов населения, создания новых рабочих мест, улучшения качества медицинского обслуживания. Достижение этой цели возможно при решении ряда проблем в приоритетных отраслях  муниципального хозяйства Вельяминовского сельского поселения.

Основу экономического развития Вельяминовского сельского поселения составляет реализация потенциала использования месторождения полезных ископаемых (известняк, мергель, камень строительный) и рекреационного ресурса.

В программе социально-экономического развития Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района в соответствии с целью определены основные стратегические направления и задачи:

- развитие промышленного узла Вельяминовского сельского поселения;

- развитие туризма;

- создание условий для комфортного и экономичного проживания и отдыха на основе дальнейшего реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса;

- развития комплекса отраслей социальной сферы как условие формирования «комфортной» среды обитания человека.

Также стратегия инвестиционного развития муниципального образования Вельяминовское сельское поселение Туапсинского района учитывает перечень программ, формирующих комплексные направления развития экономики поселения.

Общей стратегической целью инвестиционного развития Вельяминовского сельского поселения является обеспечение притока инвестиций в экономику муниципального образования в целях повышения качества жизни населения посредством реализации потенциала развития основных отраслей экономики поселения, что обеспечит ежегодное увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

В проекте генерального плана предусматриваются следующие мероприятия в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства и промышленности) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Вельяминовского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Вельяминовского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также необходимо развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены точки роста, приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Развитие промышленного производства. Территория Вельяминовского сельского поселения характеризуется близостью расположения к административному центру района, малой площадью территории, низкой долей земель сельскохозяйственного назначения, наличием природных полезных ископаемых и свободных трудовых ресурсов. Совокупность приведенных факторов свидетельствует о наличии предпосылок для развития в поселении промышленного сектора экономики. В частности имеются перспективы развития добывающей промышленности, нефтехимического комплекса, лесохимического комплекса, промышленности строительных материалов, пищевой промышленности. Однако создание инвестиционных площадок и разработка конкретных инвестиционных проектов в данных направлениях требует их тщательной проработки, проведения технико-экономического обоснования, экономической оценки возможности и целесообразности их реализации в конкретной экономической ситуации.

Развитие добывающей промышленности. На территории поселения имеются месторождения таких полезных ископаемых, как известняк, мергель и строительный камень. Необходимо создавать новые инвестиционные площадки и осуществлять поиск инвесторов под развитие новых предприятий по добыче полезных ископаемых и их переработке. Важным фактором развития данной отрасли является проведение геологоразведочных мероприятий и открытие новых месторождений. Однако, в данной сфере необходимо наложить жесткие ограничения по поиску и разработке этих месторождений в целях соблюдения природного и экологического баланса территории. Развитие данной отрасли позволит создать ряд предпосылок для развития промышленности строительных материалов, что особенно актуально в связи с близостью расположения территории к административному центру района, санаторно-курортному комплексу Черноморского побережья на участке Сочи-Джубга, где в среднесрочный период 10-20 лет прогнозируется сильное развитие жилищного, промышленного и дорожного строительства.

Развитие нефтехимического комплекса. На территории поселения расположена крупная перевалочная нефтебаза, а в г. Туапсе работает крупный нефтеперерабатывающий завод. Данные факторы обуславливают возможность развития на территории поселения предприятий нефтехимического комплекса, которые позволят обеспечить на территории района технологическую цепочку «транспортировка нефти – переработка нефти – производство продукции химической промышленности». Целью расширения данного производственного цикла является уход от сырьевой зависимости страны, увеличение добавленной стоимости продукта, создание новых высококвалифицированных рабочих мест, и как следствие повышение уровня благосостояния граждан и проживания на проектируемой территории. Следует отметить, что ключевыми факторами развития данной отрасли является хорошая обеспеченность водными ресурсами, электроэнергией, транспортная обеспеченность, размещение в непосредственной близости от основных потребителей продукции. Обеспечение территории поселения соответствующей инфраструктурой, позволяющей строительство новых производственных мощностей, необходимо считать первостепенной задачей. Однако, учитывая, что развитие нефтехимического комплекса может оказывать негативное воздействие на окружающую среду, необходимо обозначить в качестве высшего приоритета муниципальной политики охрану окружающей среды, а также создать систему правил и регламентов, обеспечивающих высокий уровень экологической безопасности производственных объектов.

Учитывая, что глубина переработки нефти в России составляет около 72%, то в качестве организации основных направлений развития нефтеперерабатывающей отрасли могут выступать глубокая и вторичная переработка нефти. В частности инновационными направлениями развития экономики будет создание предприятий использующих для переработки нефти методы вакуумной дистилляции, каталитического риформинга, гидроочистки, каталитического крекинга, гидрокрекинга, коксования, изомеризации, алкилирования. Использование данных методов или их части в производственных процессах предприятий позволит наладить производства таких видов нефтехимической продукции как моторное топливо, дизельное топливо, масла, парафины, цезерин, риформат, пентан-гексановая фракция (т. н. газовый бензин), нефтяной кокс, изопентан, изогексан, высокооктановые компоненты автомобильных бензинов и др., что послужит сырьем для производства многих видов химической и нефтехимической продукции. Полученная продукция может быть направлена на экспорт либо использована в качестве сырья для производства синтетических смол и пластических масс, пластификаторов, бутиловых и изобутиловых спиртов, этилена, стирола и полистирола, этилена и полиэтилена, этана, винилхлорида и поливинилхлорида, пропилена и полипропилена, резиновых и пластмассовых изделий, лакокрасочных материалов и т.д.

Развитие данной отрасли целесообразно после приведения современного природоохранного и экологического законодательства Российской Федерации к международным стандартам и требованиям и при условии его соблюдения предприятиями.

Развитие лесопромышленного и лесохимического комплекса. Около 86%  территории Вельяминовского сельского поселения занято лесами. Помимо этого имеется значительный потенциал использования лесных ресурсов Георгиевского, Шаумянского и Октябрьского сельских поселений. Невозможно не использовать данный потенциал для развития лесного хозяйства. Но в настоящее время в населенных пунктах в основном преобладает заготовка и первичная переработка древесины. При уменьшении объемов рубки происходит сокращение числа рабочих мест, отток населения, лесозаготовка и транспортировка древесины имеют сезонный характер.

На перспективу необходимо создание новых инвестиционных площадок с размещением комплекса предприятий на основе максимально глубокой переработки сырья и производства полного ассортимента продукции на основе древесины — от пиломатериалов до высококачественной бумаги и продукции лесохимии. При этом наиболее доходным является продукция высоких технологических переделов. Поэтому важным момент в развитии данного сектора экономики является отказ от сырьевого экспорта лесных ресурсов с территории поселения.

В настоящее время лесозаготовительное производство является малорентабельным, поэтому в целях повышения его эффективности предлагается формирование лесопромышленных хозяйствующих субъектов, включающих в свой состав предприятия, обеспечивающие полный технологический цикл — от лесозаготовок до реализации конечной продукции. Для повышения рентабельности лесозаготовительных предприятий необходимо вести мероприятия по строительству лесовозных дорог круглогодичного действия.

В целях более полной переработки древесины, повышения добавленной стоимости продукции возможно развитие лесохимической промышленности (основана на химической переработке древесины), за счет организации сухой перегонки древесины, углежжения и канифольно-скипидарного производства, целлюлозно-бумажного производства, дубильно-экстрактового производства, пиролизного производства и гидролизного производства.

Конечной производимой продукцией, при развитии целлюлозно-бумажного производства могут выступать целлюлоза, бумага, картон, древесно-волокнистые плиты, древесно-стружечные плиты, кровельные материалы и изоляционные материалы, нитроцеллюлоза, лигнин, технические лигносульфонаты. В качестве используемого сырья в производственном процессе возможно вовлечение отходов лесозаготовки и обработки древесины, тростника, соломы и т. п.; использование вторичных ресурсов (макулатуры). При развитии гидролизного производства возможно выработка фурфурола, этилового спирта, глюкозы, сорбита, ксилита, белково-витаминного концентрата. В качестве сырья используются отходы лесозаготовки и некоторых сельскохозяйственных культур. Дубильно-экстрактовое производство позволит вырабатывать дубильные вещества (танин, эллагогендубильная кислота, дубодубильные кислоты, кинодубильные кислоты, катехудубильные кислоты, маклурин). За счет пиролиза древесины (450—500 °C) возможно организовать производство древесного угля, метилового спирта, уксусной кислоты, ацетона, смол и др.

Другим направлением развития лесопромышленного комплекса является развитие деревообрабатывающего сектора отрасли, в частности мебельной промышленности. В последние годы мебельная промышленность России находится в тяжелом положении. Об этом говорит как сама ситуация на рынке, которая балансирует на достаточно опасной для отечественных производителей грани, а доля импорта мебели составляет около 50% рынка). Россия имеет большой потенциал по развитию данной отрасли, а дальнейшее развитие рынка недвижимости, увеличение темпов жилищного строительства и создание системы ипотечного кредитования неминуемо приведет к росту потребности населения в высококачественной мебельной продукции.

Учитывая, что производство мебели ориентируется на потребителя, то с учетом развития жилищного строительства и санаторно-курортного комплекса Черноморского побережья, потребность в данной продукции с каждым годом будет увеличиваться, и строительство предприятий по производству мебели и соответствующих материалов (натуральная доска, древесно-стружечные плиты, древесноволокнистые плиты, МДФ и др.) позволит своевременно покрыть возрастающий спрос населения и бизнеса.

Развитие промышленности строительных материалов. На проектируемой территории имеются месторождения известняка, мергеля и строительного камня. Это создает определенные предпосылки для развития предприятий по производству строительных материалов. В частности, имеются перспективы развития цементной промышленности с размещением локальным мини производств цемента, производительностью от 30 до 150 тонн в день. Возможна организация производства железобетонных изделий, бетонных и растворных смесей, товарный бетон, сборный железобетон, дорожные плиты, блоки ФБС, перемычки, плиты перекрытия, плоские плиты, стеновые блоки, столбы ограждения, железобетонные сантехподдоны.

Также на территории поселения расположена перевалочная нефтебаза и при развитии предприятий по производству широкого профиля нефтепродуктов возможна организация предприятий по производству таких строительных материалов, как кровельных и гидроизоляционных материалов на основе битума и стеклоосновах, а также битумных мастик и праймеров и др.

Наличие месторождений известняка создает предпосылки для содания известняковых карьеров, организации дробильно-сортировочного завода, производства известнякового щебня, железобетонных изделий, бетона, негашеной извести. В целом продукция, полученная из известняка широко используется в жилищном, промышленном и дорожном строительстве.

Развитие агропромышленного комплекса. В составе Вельяминовского сельского поселения доля земель сельскохозяйственного назначения составляет всего 3 %. Поэтому развитие какого-либо сельскохозяйственного производства не предполагается. В основном дальнейшее его развитие видится преимущественно за счет увеличения в данной отрасли малого предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств).

Развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется невыской предпринимательской активностью, поэтому дальнейшее развитие малого бизнеса способно обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет.

Важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание малых и средних предприятий в обрабатывающих отраслях промышленности, таких как нефтехимическая, лесохимическая, промышленность строительных материалов, логистика и транспорт, потребительская сфера (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги) и обеспечение их необходимой инфраструктурой. В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

Однако, учитывая, что создание бизнес-инкубатора в рамках одного поселения будет недостаточно эффективным наиболее предпочтительным является выбор одного из вариантов решения данной задачи:

- информирование населения о работе районного бизнес-инкубатора и привлечение молодых и инициативных людей к участию в его деятельности;

- создание в поселении филиала бизнес-инкубатора районного уровня;

- создание на территории Вельяминовского и Георгиевского  поселений единого бизнес-инкубатора межпоселенческого уровня.

Основной задачей бизнес-инкубатора является создание условий для становления малого предпринимательства и создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых производственных и инновационных предприятий. Его роль состоит не только в создании новых малых предприятий на территории муниципальных образований (так называемых «старт-апов»), но и в поддержке уже действующих предпринимателей (за счет оказания услуг, включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги и т.п.). Эта роль инкубатора — как бизнес-центра и бизнес-консультанта — очень важна для небольших муниципалитетов, где еще не сложилась разветвленная инфраструктура услуг для предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что при участии муниципалитета в бизнес-инкубаторе в качестве учредителя или партнера, у него появляется возможность реализовывать собственную политику в экономической сфере, в частности, содействуя занятости населения и, косвенным образом, росту доходной части муниципального бюджета. Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубаторы занимаются непосредственным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом серьезных трудностей. С одной стороны, в Краснодарском крае присутствуют все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования. В такой ситуации бизнес-инкубатор может оказать начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, использовав следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования.

С другой стороны, бизнес-инкубаторы могут оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую экспертизу. Также инкубаторы могут самостоятельно инициировать создание предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с муниципальными властями.

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

# Прогноз перспективной численности населения.

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Вельяминовского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

- данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Туапсинскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2010 г.).

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что населенные пункты имеют небольшой потенциал для территориального развития, что все же обеспечивает возможность их численного увеличения, как за счет прирезаемых участков земель, так и за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Основными показателями, влияющими на прогноз численности населения являются существующая численность и половозрастная структура населения проектируемой территории, прогнозные коэффициенты естественного и миграционного движения, суммарный коэффициент рождаемости и оценка средней продолжительности жизни.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края «Сельские населенные пункты в Краснодарского края на 1 января 2010 года».

В качестве существующей половозрастной структуры населения (ПВС) взята структура сельского населения Туапсинского района, примененная к численности Вельяминовского сельского поселения.

Прогноз численности населения проведен с учетом заложенных тенденций в «Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития Туапсинского района».

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Туапсинском районе эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- снижение иммиграции населения на постоянное или временное место жительства.

После этого, основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на расчетный период. К 2030 году согласно генеральному плану прогнозируется:

- сохранение общего коэффициента рождаемости к 2030 году на уровне 13-13,5 человек на 1000 населения.

- снижение смертности с 11,3 человек на 1000 населения в 2011 году до 9,6 человек на 1000 населения к 2030 году.

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости (число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста) с 1,76 в 2011 году до 2,33 в 2030 году;

- увеличение средней продолжительности жизни населения с 71,7 в 2011 году до 76,8 лет в 2030 году.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

| Наименование показателя | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 13,5 | 13,2 | 12,9 | 13,3 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 11,3 | 10,7 | 10,2 | 9,6 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,7 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 4,9 | 2,4 | 1,5 | 1,2 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,76 | 1,95 | 2,25 | 2,33 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 71,7 | 73,6 | 74,6 | 76,8 |

На основе сложившейся ситуации и заложенных генпланом тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года.

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2010 по 2030 годы характеризуются:

- увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 2,4%;

- уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 8,1%;

- увеличением доли населения старше трудоспособного возраста на на 5,8% к расчетному сроку.

Прогноз динамики возрастной структуры населения 
Вельяминовского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2009 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 18,3 | 19,6 | 20,7 | 20,9 | 20,7 |
| - трудоспособного возраста | 60,5 | 57,2 | 53,9 | 52,7 | 52,4 |
| - старше трудоспособного возраста | 21,1 | 23,3 | 25,4 | 26,4 | 26,9 |

Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности была определена проектная численность населения Вельяминовского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 3850 человек.

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Вельяминовского сельского поселения.

| Возрастная группа населения | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность Вельяминовского сельского поселения, в том числе по категориям населения: | 3533 | 3596 | 3685 | 3762 | 3850 |
| - моложе трудоспособного возраста | 647 | 703 | 762 | 786 | 796 |
| - трудоспособного возраста | 2139 | 2056 | 1986 | 1984 | 2019 |
| - старше трудоспособного возраста | 747 | 837 | 937 | 992 | 1035 |

Все населенные пункты проектируемой территории характеризуются отсутствием территориальных резервов для развития жилых территорий.

Существующая и проектная численность Вельяминовского сельского поселения.

| № | Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Цыпка | 736 | 800 | 64 |
| 2 | хутор Греческий | 191 | 200 | 9 |
| 3 | село Заречье | 124 | 150 | 26 |
| 4 | село Красное | 443 | 500 | 57 |
| 5 | село Мессажай | 1225 | 1300 | 75 |
| 6 | поселок Пригородный | 747 | 800 | 53 |
| 7 | село Холодный Родник | 65 | 100 | 35 |
|  | ВСЕГО | 3531 | 3850 | 319 |

Проектная плотность населенных пунктов 
Вельяминовского поселения

| № | Наименование населенного пункта | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Площадь, га | Плотность населения, чел/га | Численность населения, чел. | Площадь, га | Плотность населения, чел/га |
| 1 | село Цыпка | 736 | 103,0 | 7,1 | 800 | 120,3 | 6,7 |
| 2 | хутор Греческий | 191 | 17,9 | 10,7 | 200 | 17,9 | 11,2 |
| 3 | село Заречье | 124 | 6,3 | 19,7 | 150 | 6,3 | 23,8 |
| 4 | село Красное | 443 | 21,8 | 20,3 | 500 | 21,8 | 22,9 |
| 5 | село Мессажай | 1225 | 74,8 | 16,4 | 1300 | 74,8 | 17,4 |
| 6 | поселок Пригородный | 747 | 39,5 | 18,9 | 800 | 39,5 | 20,3 |
| 7 | село Холодный Родник | 65 | 10,2 | 6,4 | 100 | 24,2 | 4,1 |
|  | ВСЕГО | 3531 | 273,5 | 12,9 | 3850 | 304,8 | 12,6 |

Современная и прогнозная численность населенных пунктов Вельяминовского сельского поселения

# Проектная организация территории Вельяминовского сельского поселения.

## Баланс земель по категориям.

Территория Вельяминовского сельского поселения в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 2 июля 2004 г. №745-КЗ "Об установлении границ муниципального образования Туапсинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений - и установлении их границ" (с изменениями от 29 декабря 2007 г. № 1368-КЗ), составляет 5 148 га.

В состав поселения входят 7 населенных пунктов: поселок Пригородный, село Заречье, село Холодный Родник, село Мессажай, село Красное, хутор Греческий, село Цыпка – административный центр поселения.

В настоящее время в границах муниципального образования земли распределены следующим образом:

- земли населенных пунктов – 278,8 га;

- земли сельскохозяйственного назначения – 156,9 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, и др. – 33,1 га;

- земли лесного фонда – 4432,0 га;

- прочие территории – 247,2 га.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Генеральным планом планируется включение 12,6 га садово-дачных товариществ в границы населенного пункта с. Цыпка и перевод их из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Генеральным планом предлагается включение в земли сельскохозяйственного назначения свободных территорий вдоль рек и незалесенных полян.

Земли населенных пунктов.

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, границы которых отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к различным территориальным зонам: жилым, общественно-деловым, производственным, рекреационным, к зонам инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов.

Границы населенных пунктов поселения были утверждены решением сессии Совета Вельяминовского сельского поселения от 15.08.2007 г. № 107, но не были поставлены на кадастровый учет.

Площади земель в существующих границах населенных пунктов недостаточно для развития на расчетный срок генерального плана. Данным проектом планируется граница с учетом сложившихся условий планировочной организации территории и планируемого развития функциональных зон. В настоящем проекте определены границы земель, которые будут включены в категорию земель населенных пунктов.

Генеральным планом планируется включение в границы населенных пунктов земель, не задействованных в сельскохозяйственном и производстве и не занятых садами, а также не относящихся к землям лесного фонда.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения.

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за чертой населенных пунктов.

Генеральным планом планируется развитие производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Необходимо включение  в земли промышленности, энергетики и транспорта:

- 35,4 га существующих промышленных предприятий и линейных объектов транспортной инфраструктуры,

-  32 га земель лесного фонда и 13,2 га земель, не задействованных в сельскохозяйственном и производстве и не занятых садами для строительства новых автодорог,

- 22 га земель лесного фонда для строительства нефтепровода.

Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Потребуется перевод земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики и транспорта: 32 га для строительства новых автомобильных дорог и 22 га для строительства нефтепровода.

Структура существующего и прогнозируемого использования земель представлена в таблице:

Баланс земельного фонда Вельяминовского сельского поселения

на расчетный срок по категориям

| № п/п | показатели | существующее положение, по данным земельного кадастра на 01.04.11 | на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | % | площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 278,8 | 5,4 | 304,5 | 5,9 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 156,9 | 3,0 | 329,8 | 6,4 |
| 3 | Земли промышленности энергетики и транспорта | 33,1 | 0,6 | 135,7 | 2,6 |
| 4 | Земли лесного фонда | 4 432 | 86,1 | 4 378 | 85,0 |
| 6 | прочие территории | 247,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО в границах муниципального образования | 5 148 | 100% | 5 148 | 100% |

Примечание: площадь территории, планируемой к размещению линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур, определена с условной степенью точности и подлежит корректировке на последующих стадиях проектирования. В связи с этим общий баланс территории на расчетный срок носит прогнозный характер.

## Архитектурно-планировочная организация территории.

Планировочная структура урбанизированных территорий, тяготеющих к железнодорожной трассе, продолжает развиваться далее на север от г. Туапсе, создавая вместе с г. Туапсе агломерацию селитебного и производственного назначения. Здесь складывается зона многофункционального обслуживания – складского, транспортного, сельскохозяйственного. Сосредоточение в долине реки Туапсе на территории Вельяминовского сельского поселения комплекса производственных предприятий высокого класса опасности создает острую экологическую напряженность и отрицательно влияет на условия проживания населения.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрено развитие селитебных, производственных, общественно-деловых и рекреационных зон, учитывая сложные инженерно-геологические условия, на территориях, требующих наименее емкие капиталовложения в инженерную подготовку, максимально приближенных к освоенным территориям и свободных от лесов и прочих обременений.

Данным проектом предусмотрены мероприятия по рациональному формированию планировочной и пространственной структур планируемой территории путем её функционального зонирования с учетом территориальных особенностей и планировочных ограничений.

В целом планируемая организация территории предусматривает структурирование сложившихся территориальных зон и органичное их продолжение путем освоения свободных территорий.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Территория Вельяминовского сельского поселения характеризуется дефицитом благоприятных для градостроительного освоения территорий, обусловленным сейсмичностью, сложным рельефом и инженерно-геологическими условиями, высокой степенью залесенности, обилием ценных пород деревьев, наличием особо охраняемых природных территорий и объектов, наличием производственных предприятий I и II класса опасности. В горной и предгорной зоне вступают в противоречия интересы сельскохозяйственного производства и лесохозяйственного комплекса с интересами рекреационной деятельности и охраны природных ресурсов.

Планировочная структура любой территории, в особенности характеризующейся крутым пересеченным рельефом, во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. В горной части Туапсинского района в целом отмечается дефицит транспортной инфраструктуры.

Система расселения на проектируемой территории исторически связана с ландшафтными особенностями местности. Морфология предгорья диктовала условия к освоению более удобных и пригодных для жизнедеятельности участков территории. Населенные пункты Вельяминовского сельского поселения сформировались достаточно компактно вдоль рек Туапсе и Цыпка. Их застройка занимает наиболее благоприятные участки со спокойным рельефом. Планировочная структура подчинена рельефу и линии берега реки.

Через Вельяминовское сельское поселение в направлении с северо-востока на юго-запад проходит автомобильная дорога III категории «Майкоп – Туапсе» и ветка Северо-Кавказской железной дороги «Краснодар – Туапсе – Сочи». Эти дороги служат транспортным каркасом территории, вдоль которого сосредоточена большая часть жилых и производственных территорий поселения. Остальные дороги являются дорогами местного значения и служат тупиковыми подъездами к территориям.

В соответствии с Программой модернизации и развития сети автомобильных дорог Южного Федерального округа «Дороги Юга России», одобренной на заседании Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО (протокол А52-1685-6Я от 13.04.2004г.) намечена реконструкция автомобильной дороги Майкоп – Туапсе с переводом ее во II категорию.

Генеральным планом, согласно проекту «Генерального плана г. Туапсе», который выполнил ГИПРОГОР в 1994 г., а также ТЭО «Реконструкция   автомобильной   дороги   Майкоп   –  Туапсе», выполненной СЕВКАВГИПРОДОРНИИ (Ростов-на-Дону) по заказу ГУ КК «Краснодаравтодор» 2006 г., нанесена трасса реконструируемой автодороги Майкоп – Туапсе. Реконструкция существующей дороги с новым строительством обходов населенных пунктов позволит улучшить условия движения по дороге, увеличить интенсивность движения и уменьшить негативное воздействие автомагистрали на населенные пункты.

Генеральным планом учтен участок объездной дороги города Туапсе, проходящий через Вельяминовское сельское поселение в направлении с северо-запада на юго-восток южнее с. Мессажай. В восточной части поселения она пройдет по существующей грунтовой дороге. Эта дорога свяжет Вельяминовское сельское поселение на северо-западе с аулом Агуй-Шапсуг Небугского сельского поселения и на юго-востоке с с. Дзеберкой Шепсинского сельского поселения.

Строительство проектируемых автодорог создаст условия для развития социально-экономических связей и привлечения инвестиций, повысит уровень туристско-рекреационной привлекательности территории Вельяминовского сельского поселения.

Населенные пункты со всех сторон окружены лесами.

Территориальное развитие населенных пунктов ограничивается крутым рельефом и сложными геологическими условиями большей части территории поселения. А также рост селитебных территорий ограничен веткой железной дороги, расположенными вблизи нее производственными территориями и санитарно-защитными зонами производственных предприятий I и II класса опасности.

Планировочная структура населенных пунктов Вельяминовского сельского поселения не имеет четкой структуры и полностью подчинена рельефу.

Данным генеральным планом предложено структурирование территорий населенных пунктов поселения, путем выделения основных и второстепенных жилых улиц.

Территориальное развитие населенных пунктов предполагается за счет имеющихся резервов в границах населенных пунктов, а также за счет дополнительного изъятия территорий, пригодных для размещения селитебных функций, на наиболее благоприятных по геологическим условиям участках вдали от берегов рек и затопляемых территорий, а также вдали от санитарно-защитных зон производственных предприятий.

Общественные центры населенных пунктов формируются на базе существующих объектов общественно-делового назначения. Проектом предлагается развитие территорий общественного назначения в населенных пунктах и насыщение их необходимыми объектами культурно-бытового обслуживания.

с. Цыпка

Согласно расчету, потребность территории для размещения проектируемого прироста населения в с. Цыпка составляет 4,3 га, х. Греческий 0,6 га, с. Красное 3,8 га. Территориальное развитие х. Греческий и с. Красное невозможно из-за планировочных ограничений и земель лесного фонда. В существующих границах с. Цыпка достаточно свободных территорий для размещения жилой застройки с учетом размещения проектируемого прироста населения с. Красное и х. Греческий. Таким образом, предлагается развитие с. Цыпка, в том числе на землях бывшего зверосовхоза.

Проектируемые и реконструируемые объекты социального и культурно-бытового обслуживания, размещаемые в с. Цыпка, рассчитываются с учетом обслуживания населения х. Греческого и с. Красного.

В границы населенного пункта включаются садово-дачные товарищества, расположенные в северной части села.

На землях лесного фонда вне границы населенного пункта предусмотрен резерв территории 30 га для размещения застройки для переселения из зон затопления порядка 400 чел, т.е. 140 семей. Перевод их в земли населенных пунктов и освоение возможны за расчетный срок или по мере необходимости.

Генеральным планом сохраняются существующие границы х. Греческий и с. Красное.

с. Мессажай

Согласно расчету, потребность территории для размещения проектируемого прироста населения в с. Мессажай составляет 5,0 га, в с. Холодный Родник 2,3 га, в с. Заречье 1,7 га, в п. Пригородный 3,5 га.

С. Холодный Родник, с. Заречье, и п. Пригородный не имеют возможности территориального развития из-за планировочных ограничений. Поэтому генеральным планом предлагается развитие с. Мессажай с учетом размещения проектируемого прироста населения с. Холодный Родник, с. Заречье и п. Пригородного. В существующих границах населенного пункта с. Мессажай достаточно территорий для размещений проектируемой жилой застройки.

Проектируемые и реконструируемые объекты социального и культурно-бытового обслуживания, размещаемые в с. Мессажай, рассчитываются с учетом обслуживания населения с. Холодный Родник, с. Заречье и п. Пригородного.

На землях лесного фонда вне границы населенного пункта предусмотрен резерв жилой территории 8 га. Перевод их в земли населенных пунктов и освоение возможны по мере необходимости.

Генеральным планом сохраняются существующие границы с. Заречье и п. Пригородного.

В с. Заречье требуется переселение населения с 1 га жилой застройки  (около 10 семей) из затопленного квартала, а данная территория определена генеральным планом под личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

Территориальный рост с. Холодный Родник обусловлен включением в границу населенного пункта существующих производственных объектов.

Таким образом, на территории Вельяминовского сельского поселения формируются два центра, к которым тяготеют остальные населенные пункты.

Все пожарные депо района размещаются лишь в приморских населенных пунктах. На территории Вельяминовского сельского поселения нет пожарного депо, что не соответствует правилам противопожарной безопасности, поскольку не обеспечивает радиусы нормативной транспортной доступности для глубинных горных поселений, в том числе территории проектируемого поселения.

Генеральным планом предлагается строительство на территории поселения 2 пожарных депо на 2 машины каждое в с. Цыпка и в с. Мессажай.

Курортно-рекреационный комплекс.

На территории Вельяминовского сельского поселения благоприятны условия для развития курортно-рекреационного комплекса. Живописная природа с разнообразным растительным и животным миром, уникальные природные и ландшафтные комплексы, расположенные в предгорных и горных частях поселения, изрезанные ущельями и каньонами, изобилующие водопадами, быстрыми порожистыми горными реками, обширные дубово-грабовые леса с рощами каштана, грецкого ореха и других ценных пород деревьев способствуют развитию разнообразных видов рекреационной деятельности. Помимо природных достопримечательностей поселение имеет огромный потенциал для организации экскурсионного туризма. Туапсинский район имеет богатое историческое прошлое, обнаружено и охраняется большое число памятников истории и культуры, археологии, отражающих жизнь прошлых поколений. В целом природный комплекс Вельяминовского сельского поселения благоприятен для организации отдыха, климатолечения, горного и экскурсионного туризма, горнолыжного спорта и альпинизма.

В горной зоне Туапсинского района разработано 12 туристических маршрутов. В 2003 году приступил к работе «Центр активного отдыха», который организовал различные экскурсии к памятникам древности, конные прогулки, экстремальный туризм.

Один из туристических маршрутов, проходящих по территории поселения - к озеру Цыпка. Маршрут: ж/д платформа Цыпка – долина р. Цыпка – ущелье – озеро Цыпка – ж/д платформа Цыпка. Протяженность маршрута – 14 км. И более сложные спортивные пешеходные маршруты 3 – 5 категории сложности, проходящие по высокогорной зоне Туапсинского района на высотах 1000 – 3000 м над у.м.: прохождение каньона вверх по течению водотока Сухая Балка (8 км) и др.

На данный момент леса и горные территории Туапсинского района используются ограниченно. Опыт зарубежных стран показывает, что туризм является одной из самых высокоэффективных высокодоходных отраслей. Развитие туризма будет способствовать освоению горных районов Туапсинского района и усилению их связей с урбанизированной приморской частью.

Генеральным планом предлагается размещение курортных и туристических учреждений горного и среднегорного типа в районах наиболее привлекательных для туристов памятников природы - ущелье ручья Паук и Тисовая роща, и к северо-западу от с. Цыпка.

На территории Вельяминовского сельского поселения возможно развитие следующих видов отдыха:

- туризм – горные лыжи - к северо-западу от с. Цыпка на северных склонах;

- туризм – район ущелья ручья Паук и Тисовой рощи;

- горный туризм – море;

- охота;

- конные прогулки.

На свободных незалесенных живописных территориях около рек генеральным планом предлагается строительство баз отдыха и туристических приютов, имеющих непосредственные прямые выходы в лесные зоны, к рекам, памятникам природы и археологии, туристическим тропам.

При развитии курортно-рекреационного и туристического комплекса целесообразно развитие производства товаров курортного назначения, народных промыслов и сувениров, отражающих исторические, национальные и природные особенности региона.

Развитие курортно-рекреационного комплекса в Вельяминовском сельском поселении позволит привлечь сюда инвестиции и будет способствовать экономическому развитию поселения, при этом сохраняя и бережно используя окружающую природную среду.

## Функциональное зонирование территории.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Георгиевского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Вельяминовского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие производственной и жилой зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Вельяминовского сельского поселения.

Для развития на расчетный срок генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона залесенных территорий;

- зона особо охраняемых природных территорий.

Жилая зона.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В границах планируемой территории генеральным планом предлагается сохранение существующей жилой застройки. Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с расчетными размерами приусадебных участков 0,06 (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки правил землепользования и застройки) и двухэтажными секционными жилыми домами.

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения по каждому населенному пункту с учетом расселения на частично освоенных жилых территориях.

Расчет требуемой площади территории

для расселения прогнозного прироста населения

| № | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Плотность жилой застройки, чел/га | Потребн. Терр. по расчету, га | Площадь жилой застройки, га | Площадь в границах нас. пункта, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | проект | прирост. чел / семей | сущ. | проект |  | сущ. | проект | сущ. | проект |
| 1 | с. Цыпка | 736 | 800 | 64 | 21 | 16,2 | 15,0 | 4,3 | 45,5 | 63,9 | 107,3 | 120,3 |
| 2 | х. Греческий | 191 | 200 | 9 | 3 | 47,8 | 15,0 | 0,6 | 4,0 | 4,6 | 18,0 | 18,0 |
| 3 | с. Красное | 443 | 500 | 57 | 19 | 26,1 | 15,0 | 3,8 | 17,0 | 17,0 | 22,0 | 22,0 |
| 4 | с. Мессажай | 1225 | 1300 | 75 | 25 | 30,9 | 15,0 | 5,0 | 39,6 | 49,6 | 75,0 | 75,0 |
| 5 | с. Холодный Родник | 65 | 100 | 35 | 12 | 21,0 | 15,0 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 10,2 | 24,2 |
| 6 | с. Заречье | 124 | 150 | 26 | 9 | 31,8 | 15,0 | 1,7 | 3,9 | 3,9 | 6,3 | 6,3 |
| 7 | п. Пригородный | 747 | 800 | 53 | 18 | 35,6 | 15,0 | 3,5 | 21,0 | 21,0 | 40,0 | 40,0 |

Принимая во внимание ограниченный территориальный ресурс в с. Красное и х. Греческий, размещение проектируемого прироста населения будет учтено в с. Цыпка, а проектируемый прирост с. Холодный Родник, с. Заречье, п. Пригородного учитывается в с. Мессажай.

Параметры жилой зоны.

| № пп | Населенный пункт | Сущ. показатель, га | Проект., га | Всего на расчетный срок, га | Резерв вне границ населенных пунктов за расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Цыпка | 45,5 | 20,9 | 66,4 |  |
| 2 | х. Греческий | 4,0 | 0,6 | 4,6 |  |
| 3 | с. Красное | 17,0 | 0 | 17,0 |  |
| 4 | с. Мессажай | 39,6 | 10,7 | 50,3 |  |
| 5 | с. Холодный Родник | 3,1 | 0 | 3,1 |  |
| 6 | с. Заречье | 3,9 | 0 | 3,9 |  |
| 7 | п. Пригородный | 21,0 | 0 | 21,0 |  |
|  | ВСЕГО | 134,1 | 32,2 | 166,3 | 38,0 |

Таким образом, общая площадь жилых зон на расчетный срок составит 166,3 га, планируемое увеличение составит 32,2 га.

Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро поселкового центра.

Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития поселения. Генеральным планом на расчетный период предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция детского сада №20 в с. Цыпка с увеличением на 30 мест (с учетом обслуживания х. Греческий);

- строительство детского сада на 120 мест в с. Мессажай с учетом обслуживания с. Красное;

- строительство детского сада на 80 мест в пос. Пригородный (с учетом обслуживания с. Заречья, с. Холодный Родник);

- строительство новой школы (в с. Мессажай);

- строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 7,5 тыс. м²;

- строительство спортивно-досугового центра с общей площадью спортивных залов 1150 м²;

- строительство торговых центров общей площадью торговых залов 1150м²;

- строительство магазинов повседневной торговли общей торговой площадью 350 м²;

- строительство предприятий общественного питания общей вместимостью 125 посадочных мест;

- организация предприятий бытового обслуживания на 27 рабочих мест;

- строительство прачечной мощностью 230 кг белья в смену;

- строительство химчистки мощностью 15 кг вещей в смену;

- строительство банно-оздоровительного комплекса вместимостью 30 помывочных мест;

- строительство гостиницы на 30 мест;

- строительство пожарного депо на 2 автомобиля в с. Цыпка;

- строительство пожарного депо на 2 автомобиля в с. Мессажай.

На расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 9,3 га. Таким образом, общая площадь общественно-деловых зон с учетом существующих и подлежащих реконструкции территорий составит 13,0 га.

Параметры общественно-деловой зоны.

| № пп | Населенный пункт | Сущ. показатель, га | Проект., га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Цыпка | 2,3 | 2,0 | 4,3 |
| 2 | х. Греческий | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | с. Красное | 0,3 | 0 | 0,3 |
| 4 | с. Мессажай | 1,1 | 1,1 | 2,9 |
| 5 | с. Холодный Родник | 0 | 0 | 0 |
| 6 | с. Заречье | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | п. Пригородный | 0 | 5,2 | 5,2 |
|  | ВСЕГО | 3,7 | 9,3 | 13,0 |

Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения включает общественные пространства и зеленые насаждения общего пользования, зеленые насаждения вдоль реки, объекты спортивного назначения, проектируемые курортно-рекреационные учреждения, а также залесенные территории в границах населенных пунктов;

- зона объектов отдыха и туризма представлена проектируемыми курортно-рекреационными образованиями, предлагаемыми к освоению, в основном, на землях гослесфонда.

Эта зона характеризуется следующими основными принципами:

- размещение вблизи туристически привлекательных объектов (памятников природы и археологии) на наиболее ценных территориях с позиции градостроительного, экологического, медицинского и эстетического аспектов;

- размещение на участках с возможностью использования северных склонов гор для катания в зимнее время года;

- размещение на участках, отдаленных от общегородских и поселковых центров с целью создания условий для полноценного отдыха и лечения.

На территории зоны объектов отдыха и туризма запрещено строительство и эксплуатация объектов, отрицательно влияющих на экологические условия, а также строительство жилых и иных объектов, не связанных непосредственно с функционированием и обслуживанием курортов.

- озеленение общего пользования занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения;

- зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих и проектируемых плоскостных объектов (площадок, стадионов);

- зеленые насаждения вдоль рек занимают неудобные для строительства прибрежные участки и территории в границах водоохранных зон и служат для берегоукрепления и берегозащиты русел рек.

Генеральным планом на расчетный срок определена территория 91,1 га под зону рекреационного назначения, из которых 64,0 га под размещение объектов курортно-туристического назначения.

Параметры зоны рекреационного назначения.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона объектов отдыха и туризма | зона озеленения общего пользования | зона объектов отдыха и туризма | зона озеленения общего пользования |
| 1 | с. Цыпка | 0 | 0,7 | 0 | 20,3 |
| 2 | х. Греческий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | с. Красное | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 4 | с. Мессажай | 0 | 0 | 0 | 2,8 |
| 5 | с. Холодный Родник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | с. Заречье | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 7 | п. Пригородный | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
|  | вне границ населенных пунктов | 0 | 0 | 64,0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 0 | 0,7 | 64,0 | 27,1 |
|  |  | 0,7 | 91,1 |

Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных магистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе данной зоны генеральным планом выделены подзоны:

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Основная зона промышленных, коммунальных и транспортных предприятий всего Туапсинского района размещена в долине реки Туапсе.

Зона производственного и коммунально-складского назначения предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани, пожарные депо и т.д.).

Основная направленность производственных объектов – обработка нефти, деревообрабатывающая промышленность, добыча и обработка строительных материалов, пищевая и перерабатывающая промышленность. Планируемая категория вредности – II класс с размерами санитарно-защитной зоны 500 м, III класс с размерами санитарно-защитной зоны 300 м, IV - V класс с размерами санитарно-защитных зон 100-50 м.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения улиц и дорог общего пользования. Общая площадь указанной зоны с учетом развития сети автомобильных дорог составит 123,5 га.

Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения магистральных и подводящих инженерных сетей (газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи).

Зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения предназначена для размещения и развития водозаборов, согласно требуемым техническим регламентам и нормам, а также создания необходимых санитарных условий эксплуатации данных объектов.

Зона размещения очистных сооружений предназначена для размещения современных очистных сооружений и локальных очистных систем хозяйственно-бытовой канализации.

На расчетный срок предусмотрено увеличение площади земель, занимаемых зонами производственной, инженерной и транспортной инфраструктур на 63,2 га. Общая площадь данной зоны в границах поселения составит 212,2 га.

На последующих стадиях проектирования при размещении конкретных объектов в данной функциональной зоне необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Параметры зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

| № п/п | наименование показателя | с. Цыпка | х. Греческий | с. Красное | с. Мессажай | с. Холодный Родник | с. Заречье | п. Пригородный | вне границ населенных пунктов | всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | проект. | сущ. | проект. | сущ. | проект. | сущ. | проект. | сущ. | проект. | сущ. | проект. | сущ. | проект. | сущ. | проект. | сущ. | проект. |
| 1 | Территория производственной, инженерной и транспортной инфраструктур, всего, га | 22,5 | 29,5 | 9,8 | 9,8 | 5,9 | 7,1 | 19,5 | 20,6 | 15,7 | 17,6 | 1,4 | 1,4 | 9,4 | 10,0 | 64,9 | 115,3 | 149,0 | 212,2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория размещения производственных объектов, объектов агропромышленного комплекса и коммунально-складского назначения, га | 5,1 | 5,1 | 7,0 | 7,0 | 0,3 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 39,1 | 39,1 | 72,0 | 74,2 |
| 1.2 | Территория размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры | 17,4 | 24,4 | 2,8 | 2,8 | 5,6 | 5,6 | 14,0 | 15,1 | 1,7 | 3,6 | 1,4 | 1,4 | 8,4 | 9,0 | 25,8 | 76,2 | 77,0 | 138,0 |
| 2 | Протяженность улиц и дорог, всего, км | 6,2 | 8,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,4 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,2 | 9,2 | 27,2 | 27,5 | 49,2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Автодороги федерального значения, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | 12,0 |
| 2.2 | Основные автодороги общего пользования, км | 6,2 | 8,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 5,4 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 3 | 3,2 | 9,2 | 15,2 | 27,5 | 37,2 |

Зона специального назначения.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона размещения воинской части;

- зона размещения кладбища традиционного захоронения;

- санитарно-защитная зона (озеленение санитарно-защитного назначения).

В границах  Вельяминовского сельского поселения расположены  кладбища:

- в центральной части с. Цыпка среди кварталов жилой застройки,

- в восточной части х. Греческий среди жилой застройки,

- в западной части с. Красное среди жилой застройки,

- севернее с. Мессажай с соблюдением санитарно-защитной зоны,

- к северо-востоку от п. Пригородный с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- расширение территории кладбища п. Пригородного с учетом обслуживания с. Холодный Родник и с. Заречье,

- дальнейшее использование территории кладбища с. Мессажай,

- резерв территорий для размещения новых кладбищ: к западу от с. Красного.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

Наиболее крупные санитарно-защитные зоны от:

- склад взрывчатых веществ, расположенный к северо-западу от п. Пригородного;

- нефтебаза «Заречье»;

- склад угля;

- предприятие по производству удобрений и кормовых добавок;

- сливная станция;

- склад инертных материалов, расположенный между х. Греческий и с. Красное;

- предприятие по переработке древесины в х. Греческом.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по модернизации и перепрофилированию существующих предприятий с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и близлежащую жилую застройку, и организация санитарно-защитных разрывов, территории которых подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами.

На расчетный срок площадь территории специального назначения составит 19,6 га.

Зона сельскохозяйственного использования.

Данным генеральным планом выделена зона сельскохозяйственного использования.

Зона сельскохозяйственного использования сосредоточена, главным образом, в долинах рек на незалесенных пологих участках. Границы особо ценных сельскохозяйственных земель на графические материалы были нанесены в соответствии с «Перечнем земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Туапсинского района, использование которых не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством», утвержденным Распоряжением главы администрации Краснодарского края от 25.10.2005 г. № 890-р.

На территории Вельяминовского сельского поселения расположены садово-дачные товарищества:

- с/т «Водопадное» - к северо-западу от с. Цыпка, площадью 6,1 га;

- с/т «Дружба» - к северо-западу от с. Цыпка, площадью 5,4 га;

- с/т «Фиалка» - к юго-востоку от с. Красное, площадью 5,8 га;

- с/т «Судоремонтник» - к юго-востоку от с. Красное, площадью 14,6га;

- с/т «Автомобилист» - к юго-востоку от с. Мессажай, площадью 13,4га;

- с/т «Радуга» - к юго-востоку от с. Мессажай, площадью 2,4 га;

- с/т «Каштан» - к юго-востоку от с. Мессажай, площадью 14,8 га;

- с/т «Холодный Родник» - к юго-востоку от с. Мессажай, площадью 11,5 га;

- с/т «Тихие Зори» - к юго-востоку от с. Мессажай, площадью 12,7 га;

- с/т «Родники» - к юго-востоку от с. Мессажай, площадью 2,9 га;

- с/т «Акация» - к востоку от нефтебазы «Заречье», площадью 4,3 га;

- с/т «Заречье» - к юго-востоку от нефтебазы «Заречье», площадью 11,0га;

- с/т «Союз» - к югу от нефтебазы «Заречье», площадью 6,2 га.

Развитие сельхозпроизводства  поселения ограничивается следующими факторами:

- горный рельеф и природоохранное значение лесов ограничивает возможность наращивание площадей сельхозугодий,

- значительная часть сельхозугодий попадает во II зону санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов, в которых нельзя вести интенсивного сельхозпроизводства с применением ядохимикатов, что резко снижает урожайность и защиту растений от вредителей.

Из-за ограничивающих факторов и климатических особенностей местности, наиболее эффективно использование сельскохозяйственных угодий для фруктовых садов, орешника, выращивания лекарственных трав, сенокосов и выпаса скота.

Таким образом, генеральным планом на расчетный период определены территории данной функциональной зоны общей площадью 144,3 га, в том числе территории садово-дачных товариществ – 95,8 га.

При дальнейшем использовании территорий обозначенной зоны по назначению необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Зона особо охраняемых природных территорий.

В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

К зоне особо охраняемых территорий относится Зона памятников природы и земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности.

На землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

В целях создания новых и расширения существующих земель особо охраняемых природных территорий органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе принимать решения о резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких земель, в том числе путем выкупа, и об ограничении на них хозяйственной деятельности.

К зоне особо охраняемых территорий в Вельяминовском сельском поселении относятся территории памятников природы регионального и местного значения: ручей Пеус – 567 га, урочище Монастырь – 1 га,  водопад у села Красное – 4 га, участок долины реки Паук –245,1 га, Тисовая роща – 4 га, скала Тренировочная – 0,9 га.

# Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Вельяминовском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на основании Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, были произведены расчеты проектных показателей на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Вельяминовское сельское поселение на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1-6 лет | 256 | 68 | 188 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 520 | 495 | 25 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 54 |  | 54 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 39 | 0 | 39 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 70 | 67 | 3 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 54 | 0 | 54 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения социального обслуживания населения |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 23 | 0 | 23 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 49 | 0 | 49 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 2 | 0 | 2 |
| Учреждения культуры |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 193 | 472,4 | 0 |
| 14 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 15,4 | 16,8 | 0,0 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 23 | 0 | 23 |
| 15 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 308 | 150 | 158 |
| Спортивные сооружения |
| 16 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 2,7 | 0,59 | 2,1 |
| 17 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 308 | 0 | 308 |
| 18 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 308 |  | 308 |
| 19 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 308 | 0 | 308 |
| 20 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 96 | 0 | 96 |
| 21 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 7505 | 2126 | 5379 |
| 22 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 39 | 0 | 39 |
| 23 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 1155 | 0 | 1155 |
| Учреждения торговли и общественного питания |
| 24 | Магазины | м2 торговой площади | 280 на 1 тыс. чел. (для городских поселений), | 924 | 582 | 342 |
| 25 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 154 | 0 | 154 |
| 26 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 23 | 0 | 23 |
| 27 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 154 | 32 | 122 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 28 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 27 | 0 | 27 |
| 29 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 231 | 0 | 231 |
| 30 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 15 | 0 | 15 |
| 31 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 27 | 0 | 27 |
| Предприятия коммунального обслуживания |
| 32 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 23 | 0 | 23 |
| 33 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 2 | 0 | 3 |
| 34 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,9240 | 2 | 0 |
| 35 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 37 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |

Образование. Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Сеть образовательных учреждений Вельяминовского сельского поселения представлена 4-мя образовательными учреждениями: 2 детскими садами общей вместимостью 68 мест и 2 общеобразовательными школами общей вместимостью 495 мест.

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством новых или реконструкцией имеющихся объектов. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Прогнозная оценка численности детей дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) в МО Вельяминовское сельское поселение.

| Годы | Количество лиц дошкольного (1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 266 | 7,5 | 414 | 11,7 |
| 2015 | 294 | 8,2 | 431 | 12,0 |
| 2020 | 294 | 8,0 | 499 | 13,5 |
| 2030 | 301 | 7,8 | 545 | 14,2 |

Генеральным планом предлагается полное обеспечение детей детскими дошкольными и школьными учреждениями, в связи с чем предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- реконструкция детского сада №20 в с. Цыпка с увеличением на 20 мест (с учетом обслуживания х. Греческий);

- строительство детского сада на 35 мест в с. Красное;

- строительство детского сада на 70 мест в с. Мессажай;

- строительство детского сада на 70 мест в пос. Пригородный (с учетом обслуживания с. Заречья, с. Холодный Родник);

- реконструкция школы №22 с увеличением вместительности на 70 мест;

- строительство внешкольных учреждений общей вместимостью 50 мест.

Здравоохранение. На территории Вельяминовского сельского поселения оказывают медицинскую помощь врачебная амбулатория, расположенная в с. Цыпка и 4 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), расположенные в пос. Пригородный, с. Мессажай, с. Красное, х. Греческий. Их общая пропускная способность составляет 67 посещений в смену. Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 19,9 посещений в смену на 1000 чел. населения, что соответствует социальным нормативам (18,15). Больничное обслуживание население осуществляет за счет районной городской больницы, расположенной на территории г. Туапсе. Аптек и отделения скорой медицинской помощи на проектируемой территории нет.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

На расчетный срок существующих объектов амбулаторно-поликлинической сети достаточно для обеспечения населения медицинскими услугами. Больничное обслуживание предполагается в городской больнице г. Туапсе и проектируемой участковой больнице в с. Кривенковское;

Также на расчетный срок необходимо предусмотреть дополнительное размещение аптек совокупной торговой площадью не менее 105 м2. Их размещение возможно как в отдельных зданиях, так и в качестве встроено-пристроенных помещений. Также допускается их размещение в амбулатории либо фельдшерско-акушерских пунктах.

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Туапсинский район. В настоящее время на территории поселения обслуживается 10 граждан пожилого возраста и инвалидов.

При строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Туапсинского района, необходимо предусмотреть обеспечение жителей Вельяминовского сельского поселения местами в этих учреждениях, потребность которых, согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, на расчетный срок составляет:

- 2 места в детских домах интернатах;

- 23 места в домах-интернатах для престарелых с 60 лет;

- 3 места в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Местоположение и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется администрацией Туапсинского района.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

- 49 человек специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 2 человека специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей.

Учреждения культуры и искусства. Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования Вельяминовского сельского поселения, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования Вельяминовского сельского поселения. Учреждения культуры представлены 2 Домами Культуры и 2 сельскими библиотеками.

Генеральным планом в сфере культуры и искусства предусмотрена возможность проведения следующего мероприятия:

- строительство дома культуры на 160 мест в с. Мессажай.

Спортивные объекты. Спортивная база поселения представлена 4 спортивными сооружениями, которые нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Вельяминовского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории физкультурно-спортивных сооружений. Общее количество спортивных сооружений с учетом существующих объектов на расчетный срок должно составить:

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 310 м2;

- спортивные залы общего пользования площадью 310 м2;

- спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания общей площадью пола зала 310 м2;

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 5,4 тыс. м2;

- детско-юношеская спортивная школа с площадью зала 40 м2.

- спортивно-досуговый центр общей площадью 1200 м2.

Всего для обеспечения постоянного населения учреждениями физкультуры и спорта на проектируемой территории с учетом существующих объектов необходимо предусмотреть не менее 2,1 га территорий физкультурно-спортивных учреждений.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

Объекты потребительского рынка ориентированы на обслуживание постоянного населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях:

- Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.

- Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.

- Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

- Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и др.).

- Формирование зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных и мелкооптовых комплексов.

В Вельяминовском сельском поселении расположено 10 магазинов розничной торговли общей торговой площадью 531 кв. м. Имеется 1 работающее кафе на 32 посадочных места. Предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования к расчетному сроку общее количество объектов потребительской сферы с учетом существующих должно составить:

- магазины – общей торговой площадью не менее 1160 м2 (дополнительно запроектировать 630 м2);

- рыночные комплексы – общей торговой площадью не менее 160 м2;

- предприятия общественного питания – общей вместимостью 155 посадочных мест (дополнительно запроектировать 120 мест);

- предприятия бытового обслуживания на 30 рабочих мест;

- банно-оздоровительный комплекс на 30 мест.

Для обеспечения населения Вельяминовского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них объектов потребительской сферы.

Оценка потребности в территории для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 3,3 га, предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 1,2 га.

# Расчет потребности жилого фонда.

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, в настоящее время данный уровень в поселении достигнут.

На территории Вельяминовского сельского поселения расположено 1013 домов общей площадью жилищного фонда 68,658 тыс. м2, из них 1008 индивидуальных домов площадью 65,478 тыс. м² и 5 многоквартирных домов площадью 3,180 тыс. м2. Обеспеченность населения жилищным фондом составляет 19,5 м2/чел.

Характеристика жилищного фонда Вельяминовского сельского поселения

| Наименование | Площадь (тыс.м2) | Количество домов (шт.) | Обеспеченность населения жилищным фондом, м²/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | 68,658 | 1013 | 19,5 |
| Индивидуальные жилые дома Многоквартирные дома | 65,478 3,180 | 1008 5 |  |
| Техническое состояние жилья: -капитальное -удовлетворительное -ветхое | - 68,658 - | - 1013 - |  |
| В разрезе населенных пунктов: |  |  |  |
| - с. Заречье | 1039 | 20 | 8,4 |
| - п. Пригородный | 14,041 | 165 | 18,8 |
| - с. Мессажай | 18,448 | 466 | 15,1 |
| - с. Красное | 6,392 | 99 | 14,4 |
| - х. Греческий | 2,569 | 66 | 13,5 |
| - с. Цыпка | 14,838 | 155 | 20,2 |
| - с. Холодный родник | 7,800 | 37 | 120,0 |

Для определения объемов и структуры жилищного строительства на прогнозный период определены минимальные нормативные показатели жилищной обеспеченности. Согласно «Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края», утвержденных Постановлением ЗСК от 24.06.2009 г. №1381-П  коэффициент роста обеспеченности жилой площадью за 10-летний период составляет 1,17. Соответственно прогнозируемая жилая обеспеченность  в Вельяминовском сельском поселении составит на первую очередь (2020 год) составит 22,8 м2/чел, на расчетный срок (2030 год) — 26,6 м2/чел. Анализ жилого фонда выявил, что к расчетному сроку 10 % от существующего жилого фонда, то есть 6,9 тыс. м2, придут в состояние, непригодное для проживания, а следовательно, потребуют сноса или реконструкции.

Расчеты показали, что для обеспечения населения минимальной жилой площадью с учетом переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, к расчетному сроку необходимо ввести в эксплуатацию 56,6 тыс. кв. м. жилого фонда. Более подробная характеристика приведена в таблице.

Расчет прогнозной площади жилого фонда

| Показатель | 2010 год | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 3533 | 3596 | 3685 | 3762 | 3850 |
| Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью, м2/чел | 19,5 | 21,0 | 22,8 | 24,6 | 26,6 |
| Убыль жилищного фонда за период, тыс. м2 | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | 68,7 | 67,0 | 74,0 | 82,2 | 90,9 |
| Новый жилищный фонд за период, тыс. м2 | - | 8,7 | 9,9 | 10,5 | 11,6 |
| Прогноз ежегодного ввода жилого фонда, тыс. м2 | - | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,3 |
| Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | 68,7 | 75,7 | 83,9 | 92,7 | 102,5 |

На основании проведенных расчетов определено, что в целях обеспечения минимальной потребности населения в жилищных условиях площадь жилого фонда Вельяминовского сельского поселения на расчетный срок должна составить 102,6 тыс. м2.

Расчет прогнозной площади жилого фонда
в разрезе населенных пунктов, тыс. кв. м.

| Наименование населенного пункта | 2010 год | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вельяминовское сельское поселение | 68,7 | 83,9 | 102,5 |
| село Цыпка | 14,8 | 17,5 | 21,3 |
| хутор Греческий | 2,6 | 4,4 | 5,3 |
| село Заречье | 1,0 | 3,1 | 4,0 |
| село Красное | 6,4 | 10,7 | 13,3 |
| село Мессажай | 18,4 | 28,7 | 34,6 |
| поселок Пригородный | 14,0 | 17,6 | 21,3 |
| село Холодный Родник | 7,8 | 8,0 | 8,5 |

# Развитие транспортной инфраструктуры.

Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструктурно обустроенных субъектов Южного федерального округа. Экономика края базируется на благоприятных природно-климатических условиях.

Транспортный каркас Туапсинского района представляет собой три ярко выраженные планировочные оси: линейная ось вдоль побережья и две перпендикулярные к ней оси вдоль основных внешних транспортных связей Краснодар – Джубга и Краснодар – Туапсе. Одна из планировочных осей района – коридор транспортных коммуникаций, включающий Майкопское шоссе, трассы железных дорог на Краснодар и Белореченск, нитку нефтепровода Армавир – Туапсе, проходящие в долине реки Туапсе по территории Вельяминовского сельского поселения.

Вельяминовское сельское поселение имеет удобное транспортно-географическое положение.

Транспортная инфраструктура Вельяминовского сельского поселения представлена следующими объектами:

- железная дорога, идущая в северном направлении на Горячий Ключ - Краснодар и Белореченск, в южном направлении на Туапсе и Сочи,

- автомобильная дорога регионального значения III категории «Майкоп – Туапсе»,

- нефтепровод «Тихорецк – Хадыженск - Туапсе».

Железнодорожной линией г. Туапсе связан с важнейшей железнодорожной магистралью Северного Кавказа: Ростов-на-Дону – Армавир – Адлер и с железнодорожной магистралью Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск.

Автодорога «Майкоп – Туапсе» связывает Вельяминовское сельское поселение с республикой Адыгея и автодорогой Федерального значения М-27 «Джубга – Туапсе – Сочи», которая является частью маршрута международного значения Е-97 «Херсон – Феодосия – Керчь – Новороссийск – Сочи – Сенаки».

Нефтепровод «Тихорецк – Туапсе» связывает Туапсинский порт и нефтеперерабатывающий завод с общегосударственной сетью нефтепродуктов.

Связь Вельяминовского поселения с Туапсинским портом способствует развитию производств, связанных с переработкой сырья, оптовой торговли, складского хозяйства и транспортно-эксплуатационных услуг.

Транспортно-географическое положение поселения предопределяет наличие транзитного автомобильного и железнодорожного движения в соседние регионы.

Развитие транспортной инфраструктуры возможно только при условии соблюдения законов по охране природных ресурсов.

В задачи транспортного комплекса Туапсинского района входит:

- обеспечение взаимодействия между отдельными видами транспорта при обслуживании производственных территорий, доставке и перевалке грузов с одного вида транспорта на другой,

- отстой транспортных средств,

- экспедиционное и сервисное обслуживание экипажей и отдельных транспортных средств,

- вывод транзитных потоков за пределы селитебных территорий и территории прибрежной защитной полосы Черного моря,

- обеспечение потребностей населения во всех видах транспорта,

- обслуживание туристического комплекса.

## Автомобильный транспорт.

Согласно федеральной программе, главная стратегическая цель развития автомобильных дорог Северного Кавказа – вклад в стабилизацию и подъем региональной экономики, национальной безопасности, повышения деловой активности, уровня и условий жизни населения, создания новых рабочих мест. Для достижения этой цели необходимо:

- развитие транспортных коридоров по исторически сложившимся направлениям, приведение технического уровня дорог федерального, регионального и местного значения в соответствие с современными параметрами и объемами интенсивности движения;

- реконструкция наиболее загруженных участков автомагистралей и строительство обходов населенных пунктов;

- обеспечение подъездов к транспортным коммуникациям, важнейшим узлам, терминалам магистральных видов транспорта, в целях максимального содействия развитию наиболее экономичных интермодальных перевозок с использованием различных видов транспорта;

- формирование и развитие на территории региона сети многополосных автомагистралей и скоростных дорог для обеспечения связи между крупнейшими региональными центрами РФ в составе российских и международных транспортных коридоров и их интеграция в Европейскую и Азиатскую системы международных автодорог.

Предложения данной федеральной программы учтены Генеральным планом Вельяминовского сельского поселения в плане развития сети магистральных и местных автодорог, реконструкции существующих и строительства новых автодорог в увязке с транспортной сетью Туапсинского района и Краснодарского края.

Через Вельяминовское сельское поселение в направлении северо-восток – юго-запад проходит автомобильная дорога III категории «Майкоп – Туапсе», вдоль которой компактно расположены населенные пункты поселения. Ширина проезжей части 6,0 - 9,0 м. Интенсивность движения 3000 автомобилей в сутки, с преимущественным движением грузового транспорта. Остальные автодороги поселения являются тупиковыми и служат для подъезда к населенным пунктам.

В настоящее время автомобильные дороги поселения представлены следующим образом:

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность по терр. поселения, км | Техническая категория | Мосты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во | п.м |
| 1 | г. Майкоп – г. Туапсе | 11,1 | III | 5 |  |
|  | Итого: | 11,1 |  | 5 |  |

Все дороги поселения по параметрам и продольному профилю не соответствуют современным нормативным требованиям. Отсутствие развязок в разных уровнях на пересечении с железной дорогой не позволяет развивать скорости, соответствующие магистральным дорогам и не соответствуют условиям безопасности участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Скоростному движению по магистрали препятствуют мосты с недостаточными габаритами и шириной, участки дорог, проходящие по застроенным территориям. Снижение скорости движения на магистрали приводит к значительным экономическим потерям.

Интенсивность транзитных потоков на автодороге «Туапсе – Майкоп» в последнее время уменьшается из-за сложности трассы этой дороги. Продольный профиль ее не соответствует современным требованиям к магистрали, а наличие двух перевалов – Шаумянский и Гойтхский – делают ее опасной, особенно в зимний период. Из-за этого увеличивается нагрузка на автодорогу «Краснодар – Джубга – Туапсе».

Также, эта автодорога не снабжена специальными защитными устройствами, способными снижать отрицательное воздействие транспорта на прилегающие территории и жилую застройку.

В соответствии с Программой модернизации и развития сети автомобильных дорог Южного Федерального округа «Дороги Юга России», одобренной на заседании Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО (протокол А52-1685-6Я от 13.04.2004г.) намечена реконструкция автомобильной дороги Майкоп – Туапсе с переводом ее во II категорию.

Генеральным планом, согласно проекту «Генерального плана г. Туапсе», который выполнил ГИПРОГОР в 1994 г., а также ТЭО «Реконструкция автомобильной дороги Майкоп – Туапсе», выполненной СЕВКАВГИПРОДОРНИИ (Ростов-на-Дону) по заказу ГУ КК «Краснодаравтодор» 2006 г., нанесена трасса реконструируемой автодороги Майкоп – Туапсе. Реконструкция существующей дороги с новым строительством обходов населенных пунктов позволит улучшить условия движения по дороге, увеличить интенсивность движения и уменьшить негативное воздействие автодороги на населенные пункты.

Генеральным планом учтено строительство участка обхода г. Туапсе, проходящего через Вельяминовское сельское поселение в направлении с северо-запада на юго-восток южнее с. Мессажай. Эта дорога соеденит существующие участки грунтовых дорог и свяжет Вельяминовское сельское поселение на западе с Небугским сельским поселением и на юго-востоке с с. Дзеберкой Шепсинского сельского поселения.

Планируется строительство федеральной трассы (объезд г. Туапсе), проходящей по границе Вельяминовского сельского поселения с г. Туапсе, примерно в 8-ми км от побережья. Эта трасса позволит вывести транзитные автомобильные потоки за пределы прибрежных селитебных и курортных территорий района и территорий прибрежной защитной полосы Черного моря. Существующая трасса будет служить для внутрикурортных сообщений.

На генеральный план поселения нанесена трасса транзитной трансмодальной автомагистрали федерального значения, планируемой на долгосрочную перспективу. Она должна оказать особое значение в освоении горной части района и определить новую планировочную ось. Ее прохождение планируется почти параллельно оси прибрежной рекреационной зоны примерно в 15-ти км от побережья (по границе Вельяминовского сельского поселения с Георгиевским) через мосты и туннели, максимально сохраняя естественность природного ландшафта. Системой транспортных связей, выходящих на нее, она должна содействовать обеспечению активных связей глубинных горных территорий с другими районами.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

Данным проектом на расчетный срок предложена дифференциация жилых улиц по значимости на основные и второстепенные. Ширина в красных линиях основных улиц рекомендуется 26-30 м, второстепенных – 18-20 м.

Перспективные параметры автодорог определяются на основе прогноза интенсивности движения с учетом стабилизации населения, развития межрегиональных и внешнеэкономических связей и потребности в обустройстве существующих и создании новых трасс автомагистралей.

При проектировании генерального плана Вельяминовского сельского поселения на расчетный срок предложена прогнозная классификация существующих и проектируемых автодорог общего пользования согласно планируемой градостроительной значимости той или иной транспортной оси:

- автодороги федерального значения – трассы, связывающие между собой субъекты РФ или подводящие к объектам федерального значения (порты, курорты федерального значения и т.д.);

- автодороги регионального значения – трассы, связывающие между собой, как правило, центры муниципальных образований или подводящие к объектам краевого значения (аэропорты, курорты краевого значения и т.д.);

- автодороги местного значения – дороги, связывающие между собой рядовые населенные пункты внутри одного или нескольких муниципалитетов, а также ведущие к основным отдельно стоящим объектам муниципального уровня производственного, курортно-туристического, транспортного и иного назначения;

- прочие автодороги – второстепенные дороги, подводящие к отдельно стоящим объектам (фермы, полевые станы, кладбища и т.п.)

Данная классификация носит рекомендательный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от ее принадлежности, так как генеральный план не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в любом направлении по целому ряду экономических предпосылок. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категорийность), проходящих по территории Вельяминовского сельского поселения во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

С целью развития транспортной инфраструктуры, системы внешних связей с прилегающими территориями, а также упорядочения внутренних связей муниципалитета, генеральным планом разработан комплекс мероприятий:

- реконструкция автомагистрали «Майкоп – Туапсе» со строительством обходов населенных пунктов, путепроводов, мостов и тоннелей;

- строительство федеральной трассы, проходящей по границе Вельяминовского сельского поселения с г. Туапсе, примерно в 8-ми км от побережья;

- строительство улиц и дорог для обслуживания проектируемых функциональных зон;

- строительство путепроводов и автомобильных мостов для перехода железной дороги через проектируемые участки автомагистрали;

- строительство одноуровневых кольцевых и двухуровневых развязок основных автодорог с существующим и проектируемым участками автомагистрали;

- реконструкция мостов и путепроводов, разрушенных наводнением;

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- организация безопасных пешеходных переходов.

В границах проектирования расположены 2 автозаправочных станции в производственной зоне около с. Кривенковское. Одна из них АГЗС в данный момент недействующая. Вторая – АЗС №9 ОАО «НК Роснефть» - Туапсенефтепродукт на 250 авто/сутки. Шиномонтажные услуги, техническое обслуживание и ремонт и автомобилей оказывают автосервисные предприятия, расположеные вдоль автодороги «Майкоп – Туапсе».

При организации новых транспортных связей необходимо произвести выделение земельных отводов под строительство.

Ориентировочная площадь под новые автомобильные дороги и отдельные участки представлена в таблице:

| № п/п | Наименование участка автодороги (в границах городского поселения) | Предлагаемая значимость автодороги | Протяженность участка автодороги, км | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемый участок автодороги «Майкоп – Туапсе» | федерального значения II категория | 12,0 | 48,0 |
| 2 | Участок дороги с северо-запада на юго-восток южнее с. Мессажай | местного значения | 6,0 | 16,8 |
|  | ИТОГО |  | 18,0 | 64,8 |

Примечание:

1. Протяженность автодорог дана ориентировочно, т.к. конкретный выбор трассы будет определен на последующей стадии проектирования автодорог.

2. Площадь участков земельных отводов под автодороги определена исходя из средних показателей СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»:

- I категория – 4 полосы -50 м,

- II категория – 2 полосы – 40 м,

- III категория – 2 полосы – 35 м,

- IV категория – 2 полосы – 28м.

Ориентировочное прохождение автомобильных дорог показано на чертеже ГП-7 «Схема развития транспортной инфраструктуры».

Населенные пункты Вельяминовского сельского поселения расположены в радиусе 30 - 60 –минутной доступности от районного центра г. Туапсе. Трудовые поездки постоянного населения создают пиковую нагрузку на участке Кривенковская – Туапсе, т.е. на всем протяжении магистральной автодороги по территории Вельяминовского сельского поселения, до 645 пассажиров/час. Концентрация трудовых поездок обусловлена местами расселения постоянного населения и расположением мест приложения труда. Большую часть пассажиропотока в летний «пик» составляют отдыхающие, что обуславливает необходимость различных схем обслуживания пассажиров общественным транспортом в летнее (преимущественно временное население) и зимнее время (преимущественно постоянное население). Высокий уровень транспортного обслуживания временного населения имеет важное значение для увеличения рекреационной привлекательности территории поселения. В данный момент пассажирские перевозки на территории Вельяминовского сельского поселения осуществляет частное автотранспортное предприятие.

Строительство проектируемых и реконструкция существующих автодорог создаст условия для развития социально-экономических связей и привлечения инвестиций, повысит уровень туристско-рекреационной привлекательности территории Вельяминовского сельского поселения, повысит безопасность дорожного движения и улучшит экологическую ситуацию в поселении и Туапсинском районе в целом.

## Железнодорожный транспорт.

Общее отправление грузов по Северо-Кавказской железной дороге за последние годы имело тенденцию к росту. Наиболее значимыми в работе СКЖД являются строительные грузы, нефть и нефтепродукты, цемент, зерно, уголь, черные металлы, удобрения, химикаты и прочие грузы. Перевозка нефти и нефтепродуктов осуществляется через нефтебазу «Шесхарис» (порт Новороссийск) и нефтебазу «Заречье» (порт Туапсе). Порт Туапсе и порт Новороссийск являются крупнейшими глубоководными портами на юге России. Развитие переработки грузов через морские порты и увеличение объема переработки экспортно-импортных грузов потребует мероприятий по усилению и развитию сети железных дорог Краснодарского края в целом и Туапсинского района в частности.

Развитие курортной зоны на юге России, расширение сервисных услуг отдыхающим и развитие инфраструктуры для зимних видов отдыха способствуют увеличению пассажиропотока на железнодорожном транспорте.

Прирост объемов пассажирских перевозок в дальнем следовании предполагается на направлениях, проходящих по территории Вельяминовского сельского поселения:

- Ростов-на-Дону – Староминская – Краснодар – Туапсе – Адлер,

- Ростов-на-Дону – Сосыка – Тихорецкая – Армавир – Белореченск – Туапсе.

Железнодорожный транспорт Вельяминовского сельского поселения представлен железной дорогой: в северном направлении на Горячий Ключ - Краснодар и Белореченск, в южном направлении на Туапсе и Сочи.

Все линии электрифицированы. По территории Вельяминовского сельского поселения проходит двухпутная магистральная железнодорожная линия, состоящая из двух линий Армавир – Белореченская – Туапсе – Адлер и Ростов-на-Дону – Староминская - Тимашевская – Краснодар – Туапсе, которые сливаются на подходе к Туапсе на ст. Кривенковская.

На территории Вельяминовского сельского поселения расположена остановочная платформа пригородных электропоездов в х. Греческом.

На участках сети Вельяминовского сельского поселения имеется движение пассажирских поездов дальнего следования и пригородных электропоездов. В летний период курсирует 45 пар поездов дальнего следования, в зимний – 15 пар поездов, а также пригородные электропоезда:

- на направлении Туапсе – Белореченская: летом – 3 пары, зимой – 2 пары,

- на направлении Туапсе – Горячий Ключ: летом – 2 пары, зимой – 1 пара, а также местные поезда повышенной комфортности,

- на участке Белореченская – Туапсе – Адлер: 1 пара,

- на участке Краснодар – Сочи: 1 пара.

Время проезда от ст. Туапсе до ст. Белореченская – 2 ч. 48 мин., от ст. Туапсе до ст. Адлер – 2ч. 22 мин., от ст. Краснодар до ст. Туапсе – 3ч.06 мин.

Таким образом, значительные размеры пассажирских перевозок, их сезонность и наличие «пиковых» перевозок (конец августа – начало сентября), неравномерность перевозок грузов в смешанном железнодорожно-водном сообщении требуют не только четкой организации движения поездов, но и наличия резервов в пропускной способности направлений. Эти условия позволяют обеспечить гарантированные перевозки и устойчивую работу железнодорожного транспорта.

Недостаточная пропускная способность основных направлений перевозок и перерабатывающая способность станций, износ основных производственных фондов требуют модернизации для обеспечения перевозок грузов и пассажиров на перспективу.

Проектные работы по развитию железнодорожной сети в Туапсинском районе связаны с реконструкцией изношенных фондов и усовершенствованием работы станций. Увеличение грузооборота порта повлечет за собой усиление подходов к порту от ст. Кривенковская, развитие ст. Кривенковская и ст. Туапсе-Сортировочная.

Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Туапсинского административного района Краснодарского края, выполненная институтом ГИПРОГОР в 2005 г., за проектный срок на перспективу учитывает резерв территории (коридор) для возможного выноса с побережья Черного моря железнодорожного пути дальнего следования Москва – Краснодар – Сочи и его перекладку на участке от ст. Кривенковская по долине реки Псеушхо на с. Георгиевское с тоннельным участком через Кавказский хребет и далее по территории муниципального образования Сочи. Таким образом курорты Гизель-Дере и Шепси получат выходы к пляжам и воде, а также прогулочный бульвар вместо железнодорожного полотна, что значительно повысит комфортность их рекреационной зоны. Новая трасса железной дороги позволит убрать транзитные пассажирские потоки с территории Вельяминовского сельского поселения и г. Туапсе, а оставить на существующем маршруте только грузовое железнодорожное сообщение с портом и пригородное пассажирское сообщение.

## Трубопроводный транспорт.

Транспортировка нефти на территории Туапсинского района находится в ведении АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» (АО «Черномортранснефть»).

В нефтепроводный транспорт Вельяминовского сельского поселения включается:

- нефтепровод Тихорецк – Туапсе,

- нефтебаза «Заречье» с резервуарным парком общей вместимостью 80 тыс. м3.

Назначение нефтебазы «Заречье» - прием нефти по нефтепроводу, хранение и перевалка ее на экспорт, обеспечение нефтью ОАО «Туапсинский НПЗ».

По территории Вельяминовского сельского поселения проходит нефтепровод Тихорецк – Туапсе диаметром 500 мм протяженностью 7,8 км. В настоящее время по нефтепроводу поступает до 6,5 – 7,0 млн. т. сырой нефти в год, из них 2,5 млн.т. – на нефтеперерабатывающий завод и около 5,0 млн.т. сырой нефти на причалы. Увеличение отпуска нефти до 12 млн. т. в год, связанное с наращиванием мощности нефтеперерабатывающего завода и развитием Туапсинского морского порта, потребовало строительства нитки магистрального нефтепровода диаметром 500 мм.

Планируемая трасса нефтепровода нанесена на основании графических материалов («обзорных схем»).

Проектируемая трасса нефтепровода, протяженностью 7,8 км по территории Вельяминовского сельского поселения, проходит параллельно существующей трассе по левому берегу р. Туапсе с соблюдением санитарно-защитной зоны от жилой застройки. Новая трасса нефтепровода может снять часть нагрузки с железной дороги.

# Инженерное оборудование территории.

Данный раздел проекта разработан субподрядной организацией ООО «Южный архитектурно-строительный центр», г. Туапсе. Схема развития инженерной инфраструктуры представлена в Томе I Части II на чертеже: ГП-6 «Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры».

Общее состояние инженерных сетей и оборудования сложилось исторически в условиях развития и хозяйствования муниципального образования.

Для создания условий поступательного развития территории муниципального образования Вельяминовское сельское поселение, обеспечения энергоресурсами потребителей населенных пунктов, роста показателей производственной сферы, а также улучшению инвестиционной привлекательности территории, данным проектом предусмотрен ряд мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры. Расчет нагрузок на инженерные сети произведен с учетом прогнозного прироста численности населения, а также требуемых мощностей для проектируемых производственных предприятий.

## Водоснабжение.

Анализ существующего положения.

Раздел «Водоснабжение» для генерального плана Вельяминовского СП Муниципального образования (МО) Туапсинский район Краснодарского края на расчетный срок выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно - планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

Вельяминовское СП включает в себя: поселок Пригородный, село Заречье, село Холодный Родник, село Мессажай, село Красное, хутор Греческий, село Цыпка.

Водоснабжение Вельяминовского СП осуществляется от городского водозабора в районе села Мессажай, который включает в себя 33 подрусловые скважины общей производительностью 44028 м3/сут и водозаборной скважины №32 с дебитом 28 м3/сут, расположенной на въезде в хутор Греческий, состоящего на балансе МУП «Туапсеводоканал».

Для обеспечения основного потребителя г. Туапсе питьевой водой от водозабора в районе с. Мессажай проложены два водовода Ø 600 мм и Ø 700 мм по левому берегу р. Туапсе, так же осуществляется забор для водоснабжения питьевой водой п. Пригородный, с. Заречье, с. Холодный Родник, с. Мессажай.

Раннее действующий водозабор села Цыпка был запитан от 3 каптажей общей производительностью 1500 м3/сут, состоял на балансе МУП «Туапсеводоканал». Из-за не соответствия санитарным требованиям водозабор села Цыпка, был закрыт в 2010 году.

В настоящее время осуществляется проект водоснабжения села Цыпка от водозабора х. Греческий, по пластиковому водопроводу Ø 110 мм и длиной 2 км. Вода будет подаваться в 2 резервуара 25 и 60 куб каждый, к которым подключены распределительные сети.

Городской водозабор имеет Зоны санитарной охраны первого и второго пояса. Границы ЗСО I пояса расположены в приделах 50 м от водозаборных скважин и площадок всех водопроводных сооружений.

В границы ЗСО II пояса входит вся водозаборная площадь реки Туапсе и 500 м ниже по течению, боковые границы 100 м от уреза воды русла реки Туапсе.

По сведениям УФС по Надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Туапсинском районе №19/04/595 от 03.03.2011 года, городской водозабор не имеет проектов Зон санитарной охраны.

Подземные воды, добываемые в Туапсинском районе, по санитарно-химическому составу изначально соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. По этой причине в процессе водоподготовки производится только обеззараживание воды.

Санитарно-техническое состояние сооружений по водоподготовке удовлетворительное.

Определение расходов воды на расчетный срок.

Размещение водозаборных сооружений, расчет систем водоснабжения для источников хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения, полива зеленых насаждений, а также наружного пожаротушения, следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73.

Численность жителей населенных пунктов Вельяминовского СП на расчетный срок составит 3850 человек, садоводческих товариществ 1210.

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственное водоснабжение и поливку зеленых насаждений принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями. При разработке разделов водоснабжения схем использования вод, районной планировки и генеральных планов, указанных в п. 1.1, удельное среднесуточное (за год) водопотребление допускается принимать по табл. 4.

Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения необходимо учитывать расходы на противопожарные нужды. В соответствии с табл. 5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение на один пожар при застройке зданиями высотой три этажа и выше составляет 10 л/с, расчетное количество пожаров – 1.

Водоснабжение населенных пунктов (СП):

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется в соответствии с формулой:

Qсут. = Σqж • Nж/1000, где

qж – удельное среднесуточное водопотребление = 230 л/сут.

Nж – расчетное число жителей = 3850 чел.

1. Количество воды хозяйственно-питьевого назначения на расчетный срок составит:

Qпит. = 230 л/сут • 3850/1000 = 886 м³/сут

- Увеличение потребления воды хозяйственно-питьевого назначения с учетом климатических условий на 15%:

Qпит.ку. = 886 м³/сут • 1,15% = 1019 м³/сут

- Количество воды на нужды промышленности составит 20% от суточного расхода хозяйственно-питьевого назначения:

Qпр. = 1019 м³/сут • 20% = 255 м³/сут

- Удельное среднесуточное потребление воды на поливку следует принимать 50 л/сут в расчете на одного жителя:

Qпол. = 50 л/сут • 3850/1000 = 193 м³/сут

Общий расход на расчетный срок составляет:

Qсут. = 1019 м³/сут + 255 м³/сут + 193 м³/сут = 1467 м³/сут

Водоснабжение Садоводческих товариществ (СТ):

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется в соответствии с формулой:

Qсут. = Σqж • Nж/1000, где

qж – удельное среднесуточное водопотребление = 130 л/сут.

Nж – расчетное число жителей = 1210 чел.

- Количество воды хозяйственно-питьевого назначения на расчетный срок составит:

Qпит. = 130 л/сут • 1210/1000 = 157 м³/сут

- Увеличение потребления воды хозяйственно-питьевого назначения с учетом климатических условий на 15%:

Qпит.ку. = 157 м³/сут • 1,15% = 181 м³/сут

- Удельное среднесуточное потребление воды на поливку следует принимать 90 л/сут в расчете на одного жителя:

Qпол. = 90 л/сут • 1210/1000 = 110 м³/сут

Общий расход на расчетный срок составляет:

Qсут. = 157 м³/сут + 181м³/сут + 110 м³/сут = 1467 м³/сут

РАСЧЕТ

водопотребления на расчетный срок до 2030 года Вельяминовского СП.

| Наименование сельских населенных пунктов | Кол-во нас. НП, СТ на расчетный срок, Чел. | Удельное среднесуточное потребление воды на человека НП, СТ., м3/сут | Общее кол-во водопотребления на расчетный срок НП, СТ. м3/сут | Произв-ть сущ. водозаборов м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Туапсинское ГП | 75000 | 0,35 | 33938 | 44000 |
| Вельяминовское СП | 3850 | 0,23 | 1467 |  |
|  | 1210 | 0,13 | 291 |  |
| с. Цыпка | 800 | 0,23 | 305 | 1500 Закрыт |
|  | 140 | 0,13 | 34 |  |
| х. Греческий | 200 | 0,23 | 76 | 28 |
|  | 250 | 0,13 | 61 |  |
| с. Красное | 500 | 0,23 | 190 |  |
|  | 0 | 0 | 0 |  |
| с. Мессажай | 1300 | 0,23 | 495 |  |
|  | 0 | 0 | 0 |  |
| с. Холодный Родник | 100 | 0,23 | 38 |  |
|  | 580 | 0,13 | 138 |  |
| с. Заречье | 150 | 0,23 | 58 |  |
|  | 240 | 0,13 | 58 |  |
| п. Пригородный | 800 | 0,23 | 305 |  |
|  | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по поселению: |  |  | 35696 | 44028 |

Производительность существующих водозаборов превышает Общее количество водопотребление на расчетный срок Населенных пунктов, Садоводческих товариществ и предприятий Вельяминовского СП на 8332 м3/сут.

Перспективные предложения.

Водоснабжение Вельяминовского СП планируется осуществлять от существующего городского водозабора.

Общий с городом Туапсе объем водопотребления на расчетный срок

составляет 35696 м³/сут.

Ресурсы подземных вод городского водозабора могут быть достаточными и удовлетворить потребление воды в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные нужды, а так же потребление воды на поливку и пожаротушение при условии реконструкции существующей системы водоснабжения:

- ремонта и замены водоподъемного оборудования, насосных станций;

- перекладки старых сетей и строительство новых;

- постепенного кольцевания тупиковых участков водопроводных сетей.

Необходимо выполнить и реализовать проекты перспективного водоснабжения всех населенных пунктов и садоводческих товариществ Вельяминовского СП.

В первую очередь строительство системы водоснабжения населенных пунктов с. Цыпка, х. Греческий, с. Красное, с. Мессажай от ВЗС с. Греческий до с. Мессажай. Диаметр магистрального водопровода 300 мм.

Городской водозабор непрерывно увеличивает количество водозаборных скважин, число которых на сегодняшний момент составляет 33. По этой причине следует внести корректировки в проекты Зон санитарной охраны I и II пояса.

Основной проблемой городского водозабора является острый дефицит питьевой воды в летний период. Увеличение количества населения за счет организованных и неорганизованных отдыхающих, снижение водоносных горизонтов в засушливые периоды летних месяцев, использование воды на поливы приусадебных участков приводят к резкому увеличению расхода питьевой воды.

Альтернативой решения проблемы может стать разработка и реализация проекта восстановление водозабора села Цыпка в состав, которого должны входить ЗСО I и II пояса.

Строительство резервуаров питьевой воды хозяйственно-питьевого назначения для восполнения дефицита в засушливые периоды летних месяцев.

В плане использования и развития городского водозабора Вельяминовского СП на расчетный срок, необходимо предусмотреть:

- инвентаризацию и реконструкцию существующих водопроводных сетей;

- разработку проектов и осуществление строительством водоводов для населенных пунктов, садоводческих товариществ и предприятий Вельяминовского СП;

- разработку проектов и осуществление строительством водопроводных сетей населенных пунктов, садоводческих товариществ и предприятий Вельяминовского СП.

Реки Туапсинского района периодически подвергаются наводнениям, особенно разрушительные отмечались в 1991, 2010 году. Для защиты и от стихийных паводков необходимо разработать проект комплексных защитных мероприятия водозаборных сооружений и оборудования зоны санитарной охраны I пояса.

В перспективе, возможно, добиться снижения потребления воды питьевого качества за счет внедрения следующих мероприятий:

1) применение технической воды на полив территорий и зеленых насаждений;

3) повсеместного внедрения приборов учетов воды;

4) применение пластиковых и металлопластиковых труб, существенно снижающих потери в водоводах и разводящих сетях;

5) внедрение на предприятиях систем оборотного водоснабжения.

## Водоотведение.

Анализ существующего положения.

Раздел «Водоотведение» для генерального плана Вельяминовского СП Муниципального образования (МО) Туапсинский район Краснодарского края на расчетный срок выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно - планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

Вельяминовское СП включает в себя: поселок Пригородный, село Заречье, село Холодный Родник, село Мессажай, село Красное, хутор Греческий, село Цыпка и садоводческие товарищества.

В районе села Холодный Родник располагаются городские очистные сооружения канализации (ОСК), мощностью 52000 м3/сут, состоящие на балансе МУП «Туапсеводоканал». Сброс очищенных сточных вод осуществляется в море через глубоководный выпуск длиной 2430 м, Ф1000 мм и глубиной погружения оголовка 28 м. Длина глубоководного выпуска соответствует СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения».

Городские ОСК имеют Санитарно-защитную зону (СЗЗ) второго класса - 500 м. Сведения о проекте СЗЗ не представлены.

Не все объекты, нуждающиеся в централизованном канализовании, подключены к разводящим сетям из-за их отсутствия. По этой причине фактическая загрузка ОСК составляет 26000 м3/сут.

В большинстве населенных пунктов Вельяминовского СП отсутствует централизованное канализование территорий индивидуальной жилой застройки. Кроме того основными загрязняющими факторами являются стоки загрязненных ливневых вод.

Определение объема сточных вод на расчетный срок.

Расчет, производительности очистных сооружений на расчетный срок, следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение сточных вод хозяйственно-питьевого назначения и на нужды промышленности следует принимать расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Объем пиковых и продолжительных дождевых стоков рекомендуется определять п. 2.11- п. 2.18 СНиП 2.04.02-84*.

Объем отведения сточных вод населенных пунктов (СП):

- Объем водоотведения сточных вод хозяйственно-питьевого назначения – 1019 м³/сут.

- Объем водоотведения сточных вод на нужды промышленности составит - 255 м³/сут

- Общий объем водоотведения сточных вод будет равен:

1019 м³/сут + 255 м³/сут = 1274 м³/сут

Объем отведения сточных вод Садоводческих товариществ (СТ):

- Объем водоотведения сточных вод хозяйственно-питьевого назначения – 181 м³/сут.

РАСЧЕТ

объема водоотведения на расчетный срок до 2030 года Вельяминовского СП.

| Наименование сельских населенных пунктов | Кол-во нас. НП, СТ на расчетный срок, Чел. | Общий объем отведения сточных вод на расчетный срок м3/сут | Производительность сущ. очистных сооружений, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Туапсинское ГП | 75000 | 37735 | 52000 |
| Вельяминовское СП | 3850 | 1274 |  |
|  | 1210 | 181 |  |
| с. Цыпка | 800 | 265 |  |
|  | 140 | 21 |  |
| х. Греческий | 200 | 66 |  |
|  | 250 | 38 |  |
| с. Красное | 500 | 165 |  |
|  | 0 | 0 |  |
| с. Мессажай | 1300 | 430 |  |
|  | 0 | 0 |  |
| с. Холодный Родник | 100 | 33 |  |
|  | 580 | 86 |  |
| с. Заречье | 150 | 50 |  |
|  | 240 | 36 |  |
| п. Пригородный | 800 | 265 |  |
|  | 0 | 0 |  |
| Итого по поселению: |  | 39190 | 52000 |

Производительность существующих очистных сооружений превышает общее количество водоотведения сточных вод на расчетный срок Населенных пунктов, Садоводческих товариществ и Предприятий Вельяминовского СП на 12810 м3/сут.

Перспективные предложения.

В плане использования и развития городских очистных сооружений для Вельяминовского и частично Георгиевского СП на расчетный срок, необходимо предусмотреть:

- инвентаризацию и реконструкцию существующих централизованных систем канализования;

- разработку проектов и осуществление строительствА канализационных коллекторов населенных пунктов, садоводческих товариществ и предприятий Вельяминовского СП, а так же села Индюк, села Кирпичное, села Кривенковское, села Георгиевское, села Анастасиевка Георгиевского СП дополнительно объемом сточных вод 2596 м3/сут;

- разработку проектов и осуществление строительства централизованных систем канализования населенных пунктов, садоводческих товариществ и предприятий Вельяминовского и Георгиевского СП;

- сброс загрязненных промышленных стоков в системы канализования после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях этих предприятий.

Для защиты городских очистных сооружений от стихийных паводков, а так же подруслового водосборного горизонта от загрязнения ливневыми стоками, необходимо выполнить берегоукрепление с устройством парапета не менее 70 см в высоту и ливневой канализацией по всей протяженности зон санитарной охраны II пояса русел р. Туапсе, р. Чилипси, р. Пшенахо.

## Электроснабжение.

Анализ существующего положения.

Система электроснабжения Вельяминовского СП осуществляется от Краснодарской энергосистемы через подстанцию «Водозабор» 110/6 кВ (тяговая) и частично подстанцию «Кривенковская» 110/10 кВ (тяговая).

Характеристики подстанций Вельяминовского, Георгиевского СП

| Наименование подстанции | Напряжение, кВ. | Количество и мощность установленных трансформаторов МВА |
| --- | --- | --- |
| «Водозабор» (тяговая) | 110/6 | 1х3,2+1х6,3 |
| «Кривенковская» (тяговая) | 110/10 | 2х10 |
| Итого: | 29,5 |

Характеристики трансформаторных подстанций Вельяминовского СП

| Дисп. номер ТП | Тип ТП | Мощность трансформаторов кВт | Населённый пункт | Наименование Потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г-34 | К-31 | 400 | с. Цыпка | Быт, звероферма |
| Г-92 | К-42 | 800 | с. Цыпка | Зверосовхоз |
| Г-115 | КТП | 250 | с. Цыпка | Водозабор, быт |
| Итого: | 1450 |  |  |
| Г-429 | КТП | 100 | с. Цыпка | с/т "Водопадное" |
| Итого: | 100 |  |  |
| Г-45 | К-42 | 500 | х. Греческий | ООО «Промсоюз» |
| Г-380 | КТПВ | 400 | х. Греческий | ЗАО» Русская деревня" |
| Итого: | 900 |  |  |
| Г-44 | КТП | 320 | с. Красное | Быт |
| Г-86 | КТП | 400 | с. Красное | Водозабор |
| Итого: | 720 |  |  |
| Г-79 | КТП | 63 | с. Красное | Дачи |
| Итого: | 63 |  |  |
| Г-42 | К-31 | 160 | с. Мессажай | в/ч 45230 |
| Г-43 | КТПП | 250 | с. Мессажай | в/ч 45231, быт |
| Г-47 | КТПП | 400 | с. Мессажай | Быт, школа, детсад |
| Г-69 | КТПП | 250 | с. Мессажай | ДРСУ, Пост ГИБДД |
| Г-308 | КТП | 250 | с. Мессажай | быт |
| Итого: | 1310 |  |  |
| Г-48 | К-42 | 1030 | с. Холодный Родник | ООО "Агропромсервис" |
| Г-57 | К-42 | 800 | с. Холодный Родник | ТДРСУ, АБЗ |
| Г-78 | КТПП | 63 | с. Холодный Родник | "АДРЕМ" |
| Г-85 | К-42 | 500 | с. Холодный Родник | Колбасный цех "ТОРЕС" |
| Г-103 | КТП | 400 | с. Холодный Родник | ООО "ПРОГРЕСС" - ДОЦ. |
| Г-341 | КТП | 25 | с. Холодный Родник | МТС, ретранслятор |
| Г-390 | КТПП | 40 | с. Холодный Родник | ООО "Промо" база |
| Г-444 | КТП | 25 | с. Холодный Родник | БССС, ООО «Телеком-Евразия" |
| Итого: | 2883 |  |  |
| Г-46 | КТП | 63 | с. Холодный Родник | с/т. «Тихие зори" |
| Г-74 | КТП | 63 | с. Холодный Родник | Дачи |
| Итого: | 126 |  |  |
| Г-80 | КТП | 100 | с. Заречье | Быт, |
| Г-93 | КТПП | 160 | с. Заречье | Быт, |
| Итого: | 260 |  |  |
| Г-81 | КТП | 63 | с. Заречье | Дачи РЖД |
| Итого: | 63 |  |  |
| Г-49 | КТПП | 400 | п. Пригородный | Быт, Карьер |
| Г-50 | ГКТПП | 180 | п. Пригородный | Быт |
| Г-70 | КТП | 250 | п. Пригородный | Быт, Голубева поляна |
| Г-94 | КТПП | 160 | п. Пригородный | ООО"МОНОЛИТ" |
| Итого: | 990 |  |  |
| Всего: | 8865 |  |  |

Расчеты основных показателей на расчетный срок.

Из приведенных сведений следует, что суммарная мощность существующих подстанций 29,5 МПА и трансформаторных подстанций 8865 кВт.

РАСЧЕТ

электроснабжения на 2030 год Вельяминовского СП

| Наименование сельских населенных пунктов | Кол-во нас. НП, СТ на расчетный срок, чел. | Удельная нагрузка на расчетный срок, кВт/чел | Мощность сущ. ТП, кВт | Потребляемая мощность на расчетный срок (ТУ "Кубаньэнерго") кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вельяминовское СП | 3850 | 0,84 | 8513 | 3236 |
|  | 1210 | 0,84 | 352 | 1017 |
| с. Цыпка | 800 | 0,84 | 1450 | 672 |
|  | 140 | 0,84 | 100 | 118 |
| х. Греческий | 200 | 0,84 | 900 | 168 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Красное | 500 | 0,84 | 720 | 420 |
|  | 250 | 0,84 | 63 | 210 |
| с. Мессажай | 1300 | 0,84 | 1310 | 1092 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Холодный Родник | 100 | 0,84 | 2883 | 84 |
|  | 580 | 0,84 | 126 | 487 |
| с. Заречье | 150 | 0,85 | 260 | 128 |
|  | 240 | 0,84 | 63 | 202 |
| п. Пригородный | 800 | 0,84 | 990 | 672 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по поселению: |  |  | 8865 | 4253 |

Мощность существующих трансформаторных подстанций Вельяминовского СП превышает мощностные характеристики электроснабжения на расчетный срок на 4612 кВт.

Перспективные предложения.

Данные о перспективной мощности электроснабжения приведены в технических условий ОАО Энергетики и электрификации Кубани «Кубаньэнерго» №201-53-7/1 от 15.04.2011 года.

Категорийность электрических нагрузок на перспективу распределяется следующим образом:

- I категория – 637,9 кВт;

- II категория – 850,6 кВт;

- III категория – 2764,5 кВт.

На расчетный срок на ПС «Водозабор» (тяговая) 110/6 необходимо предусмотреть следующие работы:

- замену существующих силовых трансформаторов Т-1 мощностью 3,2 МВА и Т-2 мощностью 6.3 МВА на трансформаторы мощностью 2 х 16 МВА, оснащенные устройством РПН с микропроцессорными регуляторами напряжения;

- замену существующего трансформатора связи 6/10 кВ 1,0 МВА на трансформатор мощностью 4,0 МВА со всеми комплектующим оборудованием;

- реконструкцию ОРУ 110 кВ с установкой элегазовых выключателей в цепи трансформаторов Т-1 и Т-2 секционного элегазового выключателя;

- замену 1-й и 2-й секции шин РУ-6 кВ на новые с вакуумными выключателями 6 кВ;

- выбрать принципы и установки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию;

- предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования и средств связи с выдачей информации диспетчерский пульт Сочинских электрических сетей.

Предусмотреть реконструкцию с заменой провода на большее сечение следующих ВЛ-110 кВ:

- заходы на ПС «Водозабор»110/6 кВ; (тяговая);

- «Туапсе-тяговая» – ПС «Кривенковская» 110/10 (тяговая);

- «Туапсе-тяговая» – ПС «Гойтх» 110/10 (тяговая).

Предусмотреть реконструкцию существующих ВЛ 6-0,4 кВ и строительство новых РТП,ТП 6-10/0.4.

Разработать схему сети 110, 6-10 кВ с определением необходимы подстанций 110 кВ, 6-10/0,4 кВ, РП 6-10 кВ и питающих сетей 110, 6-10, 0,4 кВ.

## Газоснабжение.

Анализ существующего положения.

На сегодняшний день газоснабжение Вельяминовского СП осуществляется поставками сжиженного углеродного газа (СУГ) ОАО «Туапсегоргаз» в объеме 51тонны в месяц.

Газоснабжение природным газом отсутствует, несмотря на то, что в южной части территории поселения проложен действующий газопровод высокого давления от ГРС, в Мамедовой щели Лазаревского района города Сочи до Небугского СП.

Расчеты основных показателей на расчетный срок.

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения Краснодарского края, разработанной ОАО «Газпром Промгаз» и схемой газификации Туапсинского района ООО «Газпром трансгаз Кубань» за источник газоснабжения принята АГРС «Северная».

Проектное давление на выходе ГРС «Северная» 0,6 МПа для населенных пунктов Вельяминовского СП составит:

- поселок Пригородный;

- село Заречье;

- село Холодный Родник.

1,2 МПа для населенных пунктов:

- село Мессажай;

- село Красное;

- хутор Греческий;

- село Цыпка.

Ориентировочные объемы потребления природного газа на перспективу определены в населенных пунктах для жилых домов:

- на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения - 27.9 м3/мес. на 1 чел.

- на обогрев жилых помещений при условии 25 м2 полезной площади на 1 чел.

25 х 6,0 м3 = 150.0 м3/мес.

Предприятия торговли, бытового обслуживания 5,8 м3/мес. на 1 чел.

Итого: - 183,7 м3/мес. на 1 чел.

Объемы потребления природного газа в садоводческих товариществах определены на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения – 27,9 м3/мес. на 1 чел.

РАСЧЕТ

потребления газа на 2030 года Вельяминовского СП

| Наименование сельских населенных пунктов | Кол-во нас. НП, СТ на расчетный срок, чел. | Удельное потребление газа на одного чел. в час, м3 | Удельное потребление газа на одного чел. в месяц, м3 | Объем потребления газа часовой м3/час | Объем потребления газа годовой м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вельяминовское СП | 3850 | 0,56 | 402 | 1001 | 8648,6 |
|  | 1210 | 0,03 | 21 | 81 | 699,3 |
| с. Цыпка | 800 | 0,26 | 184 | 208 | 1797,1 |
|  | 140 | 0,04 | 28 | 6 | 51,8 |
| х. Греческий | 200 | 0,26 | 184 | 52 | 449,3 |
|  | 250 | 0,04 | 28 | 10 | 86,4 |
| с. Красное | 500 | 0,26 | 184 | 130 | 1123,2 |
|  | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| с. Мессажай | 1300 | 0,26 | 184 | 338 | 2920,3 |
|  | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| с. Холодный Родник | 100 | 0,26 | 184 | 26 | 224,6 |
|  | 580 | 0,04 | 28 | 23 | 198,7 |
| с. Заречье | 150 | 0,26 | 184 | 39 | 337,0 |
|  | 240 | 0,04 | 28 | 10 | 86,4 |
| п. Пригородный | 800 | 0,26 | 184 | 208 | 1797,1 |
|  | 0 | 0 | 28 | 32 | 276 |
| Итого по поселению: |  | 1082 | 9347,9 |

Ориентировочные объемы потребления природного газа на расчетный срок до 2030 года, определены в соответствии с Постановлением «Об утверждении норм и нормативов потребления газа для населения Краснодарского края при отсутствии приборов учета» от 27.03.2007 года №237.

При разработке проектов газоснабжения населенных пунктов необходимо предусмотреть возможность перспективного вхождения садоводческих товариществ в состав населенных пунктов. В этом случае объемы потребления газа увеличатся на нормативы обогрева жилых помещений.

Процедура выбора земельных участков и резервирования их для размещения намеченных к реконструкции и строительству объектов электроснабжения, документами генерального плана сельского поселения не предусмотрена.

Перспективные предложения.

Объемы часового и годового потребления природного газа на перспективный срок развития до 2030 года Вельяминовского СП определены с учетом газификации садоводческих товариществ и составляют соответственно 1082 м3 и 9347,9 м3.

Предприятия Вельяминовского СП составляют относительно большую самостоятельную группу потенциальных потребителей. Данные об их производственных характеристиках не предоставила ни одна заинтересованная служба. По этой причине целесообразно выделить разработку проектов газоснабжения предприятий в отдельный проект.

Дополнить генеральную схему газоснабжения северной части Туапсинского района направлением: хутор Крайняя щель, село Садовое, село Афанасьевский Постик Шаумянского сельского поселения.

## Теплоснабжение.

Анализ существующего положения.

Застройка населенных пунктов Вельяминовского сельского поселения на 91% представляет собой индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Общепоселковая котельная функционирует в селе Цыпка и котельная школы в селе Мессажай. Существуют небольшое количество ведомственных котельных, принадлежащих предприятиям сведения о которых не представлены. Теплоснабжение индивидуальной одно - двухэтажной застройки обеспечивается печным отоплением на газе и угле.

Перспективные предложения.

При разработке проектов теплоснабжения на перспективу, реконструкцию и обустройство новых котельных предусматривать на газовом топливе с целью улучшения экологии и повышения их экономических показателей по мере газификации сельского поселения.

Вновь проектируемые котельные в первую очередь необходимо предусматривать для обслуживания школ, детских садов, комплексных зданий коммунально-бытового и общественного назначения.

Отопление и горячее водоснабжение одно - двухэтажной застройки производить путем замены печного отопления на газовое оборудование (АОГВ).

## Слаботочные токи.

Анализ существующего положения.

Услуги по предоставлению местной проводной телефонной связи на территории Вельяминовского СП осуществляет ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

Территория Вельяминовского сельского поселения обслуживается АТС, расположенной в с. Цыпка.

Емкость телефонной сети общего пользования составляет 674 номера.

Бурными темпами развивается мобильная связь, которая охватывает практически всю территорию поселения.

Расчеты основных показателей на расчетный срок.

На стадии разработки генерального плана учтены, перспективные возможности развития проводных средств связи на ближайшие 30 лет.

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон на жилой дом (квартиру) плюс 5% от их числа на общественный сектор и одна радиоточка на одно домовладение.

РАСЧЕТ

абонентов телефонной связи и радиовещания на 2030 года

Вельяминовского СП

| Наименование сельских населенных пунктов | Кол-во домов на 2010 год, домовл. | Кол-во абон. на сегодн. день, абон. | Кол-во домов на расч. срок, домовл. | Кол-во абон. телефонной связи на расч. срок, абон. | Кол-во абон. радиовещания на расч. срок, абон. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вельяминовское СП | 1186 | 664 | 1293 | 1357 | 1293 |
| с. Цыпка | 254 | 142 | 277 | 291 | 277 |
| х. Греческий | 74 | 41 | 81 | 85 | 81 |
| с. Красное | 147 | 82 | 160 | 168 | 160 |
| с. Мессажай | 375 | 210 | 409 | 429 | 409 |
| с. Холодный Родник | 37 | 21 | 40 | 42 | 40 |
| с. Заречье | 60 | 34 | 65 | 68 | 65 |
| п. Пригородный | 239 | 134 | 261 | 274 | 261 |

Перспективные предложения.

Увеличение абонентов в объеме 1357 телефонных номеров, продиктовано необходимость обеспечить доступность населения к междугородной, международной связи, а также к выходу в интернет сеть.

Во исполнение Указа президента Российской Федерации «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» от 24.06.2009 года №715, для развития сети телевизионного вещания в первую очередь предусмотреть эфирную, цифровую, наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, осуществляемых использованием одного радиочастотного канала в каждой конкретной зоне вещания.

Предусмотреть дальнейшее развитие спутникового коммерческого телевидения на всей территории Вельяминовского сельского поселения.

# Санитарная очистка, благоустройство и озеленение территории.

## Санитарная очистка территории.

Санитарная очистка территории населенных пунктов Вельяминовского сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Свалки твердых бытовых отходов на территории поселения нет. Мусор вывозится на свалку ТБО г. Туапсе.

Общее санитарное состояние поселения можно считать неудовлетворительным – по всей территории имеются неорганизованные свалки вдоль дорог, по берегам рек.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Полигон складирования и утилизации твердых бытовых и производственных отходов (со строительством мусоросортировочного предприятия) предусмотрен «Территориальной комплексной схемой градостроительного планирования развития территории Туапсинского административного района» в Октябрьском сельском поселении за пределами второго пояса горно-санитарной охраны.

Предприятие по переработке ТБО будет решать комплекс вопросов:

- переработка и утилизация ТБО на основе пиролиза;

- переработка и утилизация токсичных отходов;

- демеркуризация ртутных ламп;

- сжигание трупов животных в специальных печах;

- утилизация и обезвреживание промышленных отходов на мусоросжигательном заводе на базе плазмохимической технологии.

Развитие инфраструктуры первичной переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки населенных пунктов поселения, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

При использовании технологии сортировки отходов, также как и при комплексной переработке, наиболее существенным и важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

Таким образом, первоочередными мероприятиями по организации системы санитарной очистки территории Вельяминовского сельского поселения являются:

- внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

- обустройство мест сбора бытовых отходов на территории населенных пунктов;

- обустройство контейнерных площадок во всех населенных пунктах поселения, согласно расчетам и действующих норм;

- организация своевременного вывоза мусора;

- обновление парка мусороуборочной техники;

- ликвидация несанкционированных свалок.

На дальнейших стадиях конкретного проектирования должна быть разработана генеральная схема очистки населенных пунктов и уточнена площадь территории для размещения площадки сортировки и первичной переработки с учетом технологических требований и количества производимых операций на данном объекте.

Прогноз количества бытовых отходов на расчетный срок

(с учетом общего количества твердых бытовых отходов и смета с твердых покрытий улиц, площадей и парков)

| Наименование | Расчетные данные, чел | Кол-во контейнеров, штук | Годовое накопление муниципальных отходов | Смет с 1 м2 твердых покрытий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тонн | м3 | тонн | м3 |
| Вельяминовское СП (всего) | 3850 | 20 | 1078,0 | 5390,0 | 19,3 | 30,8 |
| с. Цыпка | 800 | 4 | 224,0 | 1120,0 | 4,0 | 6,4 |
| х. Греческий | 200 | 1 | 56,0 | 280,0 | 1,0 | 1,6 |
| с. Красное | 500 | 3 | 140,0 | 700,0 | 2,5 | 4,0 |
| с. Мессажай | 1300 | 7 | 364,0 | 1820,0 | 6,5 | 10,4 |
| с. Холодный Родник | 100 | 1 | 28,0 | 140,0 | 0,5 | 0,8 |
| с. Заречье | 150 | 1 | 42,0 | 210,0 | 0,8 | 1,2 |
| п. Пригородный | 800 | 4 | 224,0 | 1120,0 | 4,0 | 6,4 |

Расчет количества контейнеров для мусора был произведен исходя из объема контейнера 0,75 м3.

Расчет количества специализированных автомашин (мусоровозов):

5390,0 м3 / 365 дней = 14,8 м3 /сут.

Следовательно, на расчетный срок потребуется приобретение 1 машины мусоровоза объемом 50 м3 и 20 контейнеров объемом 0,75 м3 при условии единоразового вывоза мусора в сутки.

На стадии проектирования планировки перспективных районов необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилыми кварталами территориях.

## Озеленение и благоустройство территории.

В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по улучшению окружающей среды, озеленению и благоустройству населенных мест. Возрастает значение естественной природы в озеленении и формировании внешнего облика населенных территорий. Все более актуальным становится создание новых парков, скверов, бульваров, лесопарков.

Заложенные данным разделом генерального плана принципы необходимо применять на всех последующих стадиях проектирования, чтобы создать благоприятную и здоровую среду обитания и жизнедеятельности нынешнего и будущего поколений.

Уже на стадии разработки генеральных планов населенных пунктов и проектов планировки территорий должны учитываться требования инженерного благоустройства: вертикальная планировка и водоотвод, устройство проезжих и пешеходных дорог, автомобильных стоянок и хозяйственных площадок, создание зеленых насаждений различного функционального назначения, сооружение малых водоемов декоративного и спортивного назначения, благоустройство берегов рек, строительство спортивных сооружений, прокладывание сети инженерных коммуникаций.

Все вопросы инженерного благоустройства территории должны решаться с учетом необходимости сохранения и улучшения окружающей среды.

Озеленение и благоустройство влияют не только на внешний облик населенных мест, их эстетические достоинства, условия массового отдыха, но и определяют санитарно-гигиенические условия проживания в них.

Долгосрочное экологическое развитие должно быть обоснованным и оптимальным. Из освоения должны быть исключены территории, представляющие собой повышенную экологическую ценность населенного пункта в целом (зеленые массивы, водоемы, открытые пространства), а также территории, обремененные наличием значительных памятников историко-культурного наследия. Под интенсивное строительство должны отводиться наименее ценные по своим ландшафтным характеристикам территории.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей среды, обогащения внешнего облика населенных мест, создания условий массового отдыха населения в природном окружении. При проектировании системы зеленых насаждений населенных пунктов Вельяминовского сельского поселения уделялось внимание местным природным особенностям: направлению господствующих ветров (с учетом рельефа местности), размещению и характеру существующих водоемов, гидрологическим условиям, пешеходной и транспортной доступности.

В практике организации системы озеленения населенных мест принято подразделение территорий зеленых насаждений на 3 категории:

1- Общего пользования – парки культуры и отдыха, парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные территории при общественных зданиях и сооружениях, лесопарки и др.

2- Ограниченного пользования – насаждения на жилых территориях (приусадебных участках), на территориях детских садов и учебных заведений, спортивных и культурно-просветительных учреждений, общественных и учреждений здравоохранения, при дворцах культуры, на территориях санитарно-безвредных предприятий промышленности.

3- Специального назначения – насаждения вдоль улиц, магистралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий и санитарно-защитных зон, ботанические сады, насаждения ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, мелиоративного назначения, питомники, насаждения кладбищ и крематориев.

Населенные пункты Вельяминовского сельского поселения окружены лесами. По лесорастительному районированию территория поселения относится к северо-западному приморскому району сухих дубрав, по лесохозяйственному районированию – к Причерноморскому району. Леса выполняют средообразующую, социальную, бальнеологическую и лесосырьевую функции. Лесной фонд представлен лесами естественного происхождения. По своему положению леса относятся к горным. Произрастают преимущественно дуб скальный и дуб черешчатый, бук, каштан съедобный, орех грецкий, яблоня, груша, сосна и пихта и другие породы. Лесопарков на территории поселения не имеется. В связи с недостаточным финансированием не проводятся в полном объеме противопожарные мероприятия, уход за лесными культурами, охрана и защита леса от вредителей и болезней.

Происходит массовое усыхание древостоев, что является следствием массовых вспышек заболеваний, пожаров, неправильным проведением рубок с изреживанием насаждений, наступлением возраста естественной спелости.

Имеются территории леса, требующие благоустройства в связи с активной посещаемостью.

В связи с развитием на территории поселения курортно-рекреационного и туристического комплекса генеральным планом предлагается:

- организация системы озелененных территорий различного назначения,

- создание лесопарков,

- сохранение уникальных лесов Черноморского побережья Кавказа.

Площадь озелененных территорий общего пользования согласно нормам СНиП 2.07.01-89* должна составить 8 м2 на 1 человека. Увеличение нормы озелененных территорий на 50% для курортных территорий не представляется возможным в связи со сложностью рельефа, ограниченностью территории для жилищного и курортного строительства, непосредственной близостью лесов. Генеральным планом предлагается устройство парков, садов, скверов у общественных и административных зданий, на перекрестках улиц, бульваров.

Создание озелененных территорий общего пользования на базе лесов Федерального лесного фонда в условиях горного рельефа не предусматривается, т.к. это может повлечь за собой ухудшение состояний лесных насаждений, частичную их вырубку, нарушение травяного покрова и, как следствие, развитие эрозионных процессов.

В связи с развитием на территории Вельяминовского поселения курортно-рекреационного и туристического комплекса возрастает бальнеологическая функция леса. В связи с этим предлагается:

    - В целях сохранения уникальных лесов 30 км зоны Черноморского побережья Кавказа ведение лесного хозяйства в леса Федерального фонда должно осуществляться строго в соответствии с рекомендациями проектов лесоустройства по каждому лесхозу.

    - Необходимо осуществлять строгий контроль за объемами по всем видам рубок, за соблюдением Постановления о способах рубок в лесах 30-ти километровой зоны Черноморского побережья.

    - В целях уменьшения самовольных вырубок необходимо газифицировать населенные пункты, так как в связи с отсутствием газа имеется большой спрос на дрова.

Недостаточное количество зеленых насаждений общего пользования компенсируется следующими факторами:

- непосредственная близость лесов к жилой застройке,

- преобладание усадебной застройки с индивидуальными озелененными участками,

- озеленение участков школ, детских дошкольных учреждений и других заведений.

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенностей каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зеленью используются цветущие в одном ритме многолетние растения и кустарники. В качестве компонентов декоративного оформления рекомендуется использовать элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Для оформления участков общественной зелени предлагается использовать крупномерный посадочный материал, незамедлительно создающий эффект.

Озеленение улиц и проездов должно обеспечивать защиту жилых домов от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного использования будут иметь развитие на участках детских и медицинских учреждений, общественных и административных зданий, коммунальных территорий. Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок. По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому природный состав насаждений носит индивидуальный характер.

В данном проекте предусмотрено развитие производственной зоны вдали от жилой застройки. При размещении проектируемых предприятий производственной зоны необходимо предусматривать обязательные санитарные разрывы согласно действующим нормам СанПиН, озеленение данных территорий необходимо проводить, руководствуясь максимальными защитными и фитонцидными свойствами различных пород деревьев и кустарников в отношении возможных выбросов и загрязнений. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почвам (неприхотливыми), обладать крупной густой листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода, а с согласия землепользователей - на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного, ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Отрицательным фактором для размещения объектов капитального строительства является наличие негативных инженерно-геологических процессов, таких как:

- затопление, в виде сезонного подъема уровня поверхностных вод в результате атмосферных и гидрологических явлений, особенно х. Греческий.

- оврагообразование,

- оползни-обвалы, распространенные вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей,

- оползни-оплывины, развивающиеся на склонах крутизной 20-25°, особенно вдоль автодороги Туапсе – Майкоп,

- эрозия временных водотоков,

- эрозия почв,

- селевые потоки, которым практически ежегодно подвергается х. Греческий.

Для исключения данных процессов необходимо проведение ряда мероприятий.

Работы по берегоукреплению рек, балок и озер выполняются для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов. Для закрепления почвы необходимо применить виды и формы растений, обладающие корневой системой с большим количеством отпрысков.

Для защиты склонов от эрозии, от активизации процессов оврагообразования, от оползания применяется террасирование, с устройством подпорных стен из блоков.

Противооползневые мероприятия могут быть подразделены на три группы.

1. Мероприятия по уменьшению нагрузок, смещающих породы или создание прочных упоров, противодействующих смещению пород. К ним относятся:

- выполаживание, планировка и террасирование оползневых склонов;

- террасирование склонов;

- сооружение подпорных стенок, с дренажными стоками;

- прошивка склонов сваями или шпильками.

2. Мероприятия по уменьшению воздействия на физическое состояние пород на склоне. Они сводятся к уменьшению влажности пород, путем устройств поверхностного или подземного дренажа.

3. Мероприятия, обеспечивающие прекращение или ослабление процессов, непосредственно вызывающих возникновение оползней.

На территории Вельяминовского сельского поселения зафиксированы активные оползни вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей и на речных склонах. Обычно на территории Туапсинского района мощность оползней не превышает 5м. Исключение составляют оползни: «Пригородный», мощностью > 5 м, «Цыпка», мощностью 25 – 30 м. Оползни «Цыпка», «Мессажай», «Пригородный» закреплены подпорными стенками. Для закрепления оползней предусмотрен полный комплекс противооползневых мероприятий в составе: строительство удерживающих сооружений глубокого заложения, дренирование и разгрузка горизонтов подземных вод, строительство поверхностных водоотводов, разгрузка и террасирование оползневых склонов, регулирование русла водотоков, агролесомелиорация.

Возникновение осыпей и обвалов обусловлено в первую очередь наличием крутых склонов или отвесных обрывов в массивах трещиноватых горных пород. Их нарушенность возникает в результате тектонических движений или под действием процессов выветривания. С учетом этого обстоятельства все мероприятия по борьбе с осыпями и обвалами принято разделять на пассивные и активные. К активным относят такие способы, которые уменьшают выветривания горных пород, к пассивным – способы, предусматривающие удержание малоустойчивых массивов. В процессе проведения изыскательских работ должны быть выявлены, в частности, общая устойчивость склона, глубина выветривания пород и их физико-механические свойства. Наиболее эффективные результаты приносит, как правило, сочетание активной и пассивной защиты.

Укрепление обвально-осыпных участков предлагается путем срезки и террасирования наиболее крутых склонов, укрепления нижней части склонов подпорными стенками, верхней части склонов - плитами, экранами, камнеулавливающими сетками, ограждение обвальных участков системой нагорных каналов.

Для минимизации негативного воздействия на реки при прокладке дорог и траншей на участках, подверженных эрозии, а также при пересечении крутых склонов, промоин предусматриваются мероприятия по закреплению склонов и откосов - сооружение перемычек из противоэрозионных полотенец, заполненных песчаным грунтом. Указанные мероприятия уменьшают мутность вод и содержание в них органических веществ.

Для предотвращения затопления необходимо провести мероприятия по расчищению русел рек, углублению днища рек и берегоукреплению, организации поверхностного стока, строительство дамб и обвалование на отдельных пойменных участках рек.

Дамбы и обвалования выполняются из каменной наброски, монолитного железобетона или свай. Вдоль берега р. Туапсе на участке от п. Пригородный до с. Кривенковское построены дамбы обвалования. После наводнения в октябре 2010 года необходима реконструкция и восстановление этих дамб.

Организация поверхностного стока является основным мероприятием по ликвидации эрозионных процессов и способствует уменьшению инфильтрации воды в грунт, следовательно, является одним из способов понижения уровня грунтовых вод и уменьшению оползневых процессов.

В настоящее время ливневая канализация отсутствует во всех населенных пунктах Вельяминовского сельского поселения. Поверхностный сток не организован и отводится по уклону в реки и ручьи и, в конечном итоге, поступает в Черное море без очистки.

Генеральным планом предлагается строительство локальных систем и очистных сооружений ливневой канализации по всем населенным пунктам поселения.

# Мероприятия по улучшению состояния и оздоровлению окружающей среды.

## Общие положения.

Планируемая территория Вельяминовского сельского поселения является одной из перспективных и инвестиционно привлекательных точек Краснодарского края для развития курортно-туристической базы.

Одна из основных задач данного генерального плана - разработка рациональной планировочной организации территории Вельяминовского сельского поселения с целью обеспечения комплексного бережного природопользования.

Данный проект содержит принципиальные предложения по планировочной организации сельского поселения, в основе которой заложен принцип минимизации антропогенной нагрузки на природную среду в условиях современного роста урбанизации населенных пунктов.

Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, плодородного слоя почв, зеленых насаждений и животного мира.

Территория Вельяминовского сельского поселения в настоящее время имеет развитое хозяйственное освоение. Наибольшая нагрузка на природную среду приходится на территории, прилегающие к населенным пунктам и полотну железной дороги и автомагистрали.

Успешное решение экологических проблем обусловлено внедрением современных экологически чистых технологий и осуществлением жесткого мониторинга с адекватной системой поощрений и наказаний.

Виды воздействия на окружающую среду при различной деятельности определяются, исходя из следующих признаков: изъятие из окружающей среды и принос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются, исходя из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

При планируемой застройке территории к воздействиям, относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

- изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строительных работ;

- изменение естественных форм рельефа в процессе строительства.

К воздействиям, относящимся к приносу в окружающую среду, относятся следующие виды:

- увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов;

- увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и потерь из коммуникаций;

- увеличение антропогенной нагрузки на окружающую территорию;

- создание новых форм рельефа в процессе строительства;

- загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и выбросов из отопительных систем;

- загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

- загрязнение поверхностных и подземных вод.

Генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду, а также защите территорий от опасных природных явлений.

## Охрана водных ресурсов.

На территории Вельяминовского сельского поселения водными объектами являются река Туапсе и ее притоки: Цыпка, Сухая Балка, ручей Пеус, ручей Паук и другие мелкие водотоки по щелям и балкам.

Реки имеют явно выраженный горный характер, с извилистыми, глубоко врезанными руслами. Берега крутые, часто обрывистые. Долины рек характеризуются большими уклонами, слабо выработанными руслами и узостью пойм.

Для горных рек характерно сочетание снегово-ледникового и снегового питания с преобладанием летнего стока. Внутригодовое распределение стока горных рек зависит от абсолютной высоты водосбора. Чем выше водосбор реки, тем позднее происходит половодье. Большую роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней. Этим рекам свойственно продолжительное половодье, начинающиеся весной (апрель – май) в период таяния снега и переходящее позднее к более мощному подъему уровня воды от таяния ледников и снежников.

В периоды паводков воды реки перемещают значительное количество твердого материала размерами от песка до крупных валунов.

Внутригодовой режим рек изменяется в зависимости от доли в их питании того или иного источника, который определяется в свою очередь высотой расположения бассейнов, особенностями климата, геологическим строением и другими факторами.

По внутригодовому режиму реки района относятся к бассейну Черного моря.

С целью омоложения рек, настоящим проектом предлагается расчистка русел рек, и углубление днищ. Расчистка русла должна производиться от истока к устью. Также генеральным планом на территориях населенных пунктов предусмотрено устройство берегоукрепительных сооружений и озелененных благоустроенных набережных.

Общая оценка территории по состоянию поверхностных и подземных вод условно благоприятная.

Основными источниками загрязнения водных объектов проектируемой территории являются промышленные, сельскохозяйственные предприятия, ремонтные мастерские, сбрасывающие недоочищенные сточные воды в поверхностные водоемы, а также результаты обработки садов.

В данное время в водоохранных зонах расположены:

в с. Цыпка

- часть производственного комплекса в северо-западной части села, в составе ООО «Абик», ООО «Пеликан», склад пиломатериалов,

- территория недействующего зверосовхоза,

- ООО «Кверкус», занимающийся лесопереработкой,

- кладбище,

- административный центр села и территории школы и детского сада;

в хут. Греческий – часть территории производственного комплекса, включающего ОАО «Сургутнефтегаз», ЗАО «ЮгПолимерПром», предприятия по лесозаготовке и переработке древесины, изготовлению мебели и складские территории;

в селе Красное – часть территории производственной базы ОАО Апшеронское ДРСУ;

в селе Мессажай – часть территории воинской части;

в с. Холодный Родник

- часть территории колбасного цеха ОАО «Торес»,

- территория столярного цеха,

- очистные сооружения,

- склад угля,

- сельхозтехника;

в х. Заречье – часть территории нефтебазы «Заречье».

При невозможности переноса этих предприятий на другие территории за пределами водоохранных зон, необходимо провести ряд мероприятий, защищающих воды рек и почвы водоохранных зон от сточных вод этих предприятий: обвалование территории, асфальтирование и др. В водоохранных зонах рек и ручьев размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами.

Для обеспечения режима охраны водных объектов поселения в данном проекте установлены границы водоохранных зон рек и ручьев.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации а также Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек в границах Вельяминовского сельского поселения: рек Туапсе и Цыпка – 100 м, всех остальных водоемов, рек и ручьев – 50 м, и ограничения использования территории в границах водоохранных зон.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

В границах водоохранных зон допускается размещение, строительство, реконструкция, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования их сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области окружающей среды.

Для территории водоохранной зоны предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению и определяются режимы хозяйственной деятельности.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Дальнейшее функционирование существующих предприятий возможно только при условии обязательного оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Размещение новых предприятий в пределах водоохранных зон данным проектом не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено полное канализование населенных пунктов поселения путем прокладки канализационных сетей и строительства современных очистных сооружений. Для канализования проектируемых курортных территорий поселения предложено использовать современные системы локальных очистных сооружений.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство ловчих канав ниже уровня выполняемых работ, которые по окончании работ, после определения степени загрязнения, зачищаются.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

При отведении земель под кладбища или принятии решения о расширении существующего кладбища, необходимо соблюдать санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», согласно которому:

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

- первой зоны санитарной охраны курортов;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6-18 %.

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации на первоначальном этапе освоения новых территорий допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа промышленного производства в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Также генеральным планом поселения предусмотрены мероприятия по отводу поверхностных сточных вод, их сбору и очистке перед сбросом в поверхностные водоемы и на рельеф местности.

Основными мероприятиями по улучшению состояния водных объектов Вельяминовского сельского поселения являются:

  - Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, поступающими с поверхностным стоком, на ведущих промышленных предприятиях необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения.

  - Обеспечить системой канализации населенные пункты поселения, провести реконструкцию существующих сетей и сооружений.

3. Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек.

4. Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

5. Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно влияющего на состояние окружающей среды.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

## Охрана воздушного бассейна.

Естественными загрязнителями воздуха является пыль, возникающая при эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновыми и мало изменяется с течением времени.

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека.

Основными источниками загрязнения планируемой территории являются автомобильный транспорт, нефтепродуктопроводный транспорт, территории сельхозпредприятий и производственных предприятий.

Стационарных постов наблюдения в Вельяминовском поселении нет.

Город Туапсе оказался одним из городов, в которых были установлены превышения гигиенических нормативов (ПДК) по наблюдениям 2008 года.

Строительство новой трассы автомагистрали в обход населенных пунктов позволит значительно снизить негативное воздействие на жилую застройку.

Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013гг.» для населенных пунктов с численностью населения менее 10 тыс.чел. значения фоновых концентраций имеют следующие значения: ВВ – 140 мкг/м3, NO2 - 56 мкг/м3,  SO2 – 11 мкг/м3, CO2 – 1,8 мг/м3, H2S - 4 мкг/м3.

В период строительства новых объектов основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

- ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и т.п, автокраны, компрессора и др.);

- ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п);

- Заправка дорожной техники;

- Передвижные ДЭС;

- Сварочные работы;

- Покрасочные работы;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др.

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них:

- 45-50% оксида углерода;

- 13-15% диоксида азота;

- 7-10% оксида азота;

- 8-10% диоксида серы;

- 17-20% пары топлива (бензин, керосин)

- 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2

- 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.)

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух будет рассредоточенным (по участкам строительства) и временным.

При проведении строительных работ необходимо:

- устройство временных складов ГСМ и заправку строительной техники осуществлять за пределами водоохранных зон рек района.

- организовать площадку для временного хранения почвенного слоя, не допуская его размыва во время дождей.

- оградить временные склады хранения инертных материалов (песок, щебень, гравий, керамзит и т.п.) бордюром и постоянно увлажнять или иметь пленочное покрытие.

- исключить использование автотранспорта и строительной техники, находящегося в неисправном состоянии.

- использовать только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.).

- запретить оставлять технику, не задействованную в технологии строительства, с работающими двигателями в любое время.

- не производить работ по выемке грунта и перегрузке инертных материалов при скорости ветра выше 2 м/с.

- соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.

При проведении технического обслуживания автомобильного транспорта и дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ Р52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». Для дизельных двигателей должны соблюдаться нормы дымности в соответствии с ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности».

Проектируемая трасса автодороги «Майкоп – Туапсе» размещена за пределами селитебных территорий населенных пунктов, поэтому проведение специальных мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон данных автодорог не потребуется. После строительства новой трассы магистральной автодороги с обходами населенных пунктов, существующая трасса, проходящая по территориям населенных пунктов поселения, будет использоваться как дорога местного значения.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух населенных мест необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- ремонт и модернизация, повышение технических категорий автодорог общего пользования;

- реконструкция и асфальтирование улиц в жилой застройке населенных пунктов;

- проектирование новых автомобильных дорог вести с учетом обеспечения санитарных разрывов до жилой застройки;

- благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов, создание «зеленых» поясов;

- проектируемые котельные необходимо предусматривать исключительно газовые, их месторазмещение планировать с учетом близлежащей существующей и проектируемой застройки;

- реализация мероприятий по сокращению и соблюдению нормативных выбросов и организации требуемых санитарно-защитных зон;

- не осуществлять сжигания отходов и не допускать самовозгорания полигонов ТБО;

- строго выполнять мероприятия по охране лесов от пожара;

- пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях.

Также необходимо:

- осуществлять постоянный надзор над уровнем загрязнения вредными веществами атмосферы населенных пунктов и промышленных зон с целью проведения сравнительных характеристик и обобщений для принятия мер по улучшению обстановки;

- постоянно совершенствовать технологические процессы на производственных предприятиях, устанавливать оборудование с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду, использование современных технологий очистки выбросов в атмосферу;

- для всех источников загрязнения необходимо соблюдение санитарно защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В процессе развития территорий без проведения комплекса мероприятий, направленных на уменьшение антропогенного воздействия на атмосферный воздух, экологическая ситуация в населенных пунктах поселения будет ухудшаться, что приведет к снижению качества уровня жизни постоянного населения и снизит инвестиционную привлекательность территории.

## Охрана почвенно-растительного покрова.

Разрушение и истощение почвы на планируемой территории проявляется в процессах водной и ветровой эрозии. В зоне проявления эрозионных процессов увеличение сельскохозяйственной продукции при интенсивном земледелии невозможно без осуществления комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и гидротехнических противоэрозионных мероприятий.

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают строго регламентированное по времени и дозам применение удобрений и пестицидов, комплекс почвозащитных мероприятий, строгий контроль за объемами по всем видам рубок леса.

Планируемая территория находится в зоне выпадения обильных осадков, носящих ливневый характер. В рельефном отношении эта территория сильно расчленена с наличием большого количества балок, водоразделов и склонов различной крутизны.

Сочетание таких факторов, как ливневый характер осадков, горный рельеф, а также наличие плотных пород, сведения леса и нарушение правил использования склоновых земель, способствует проявлению водной эрозии. Водная эрозия наиболее интенсивно проявляется на сильнопокатых и крутых склонах. По характеру проявления водная эрозия преимущественно плоскостная – смыв идет равномерно по всей плоскости. Большое распространение получила здесь и ливневая эрозия, которая чаще всего проявляется на почвах с легким механическим составом. Почвы поддаются эрозии неодинаково, стойкость почвы к смыву определяется их механическим составом, водопрочностью структуры, а также плотностью и водопроницаемостью. При обогащении почвы органическими веществами повышается ее сопротивляемость смыву, так как повышается влагоемкость и агрегатность.

Экологическое неблагополучие вызвано интенсивным загрязнением почв тяжелыми металлами, основными источниками загрязнения природной среды являются:

- газовые выбросы в атмосферу от транспорта, предприятий (котельные);

- сверхнормативное внесение удобрений на территориях дачных поселков и садов.

Таким образом, экологическое состояние геологической среды на территории поселения удовлетворительное.

Предложенные генеральным планом территории под развитие Вельяминовского сельского поселения на основе регионального экологического обследования территории пригодны для размещения жилых и курортно-рекреационных зон.

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают следующие мероприятия:

- своевременный организованный вывоз бытового мусора;

- недопущение захламления территории неорганизованными свалками;

- сохранение плодородного слоя почвы за счет рекультивации нарушенных земель, борьба с замазучиванием территории, травосеяние, создание системы озеленения вдоль автодорог;

- строгий контроль за объемами по всем видам рубок леса;

- сохранение и защита лесов;

- применение комплекса организационных и практических мелиорационных мероприятий, направленных на борьбу с эрозией почв;

- на последующих стадиях проектирования при разработке рабочей документации должно быть исключено развитие негативных процессов (эрозии, дефляции, подтопления и т.д.)

- повышение культуры земледелия на прилегающих сельскохозяйственных землях;

-	создание высокой степени благоустройства территории населенных пунктов Вельяминовского сельского поселения;

- при размещении специальных территорий (школы, детские сады, детские площадки) необходимо провести оценку пылеобразующих свойств почвы, а также ее способность к бактериальному самоочищению;

- создание централизованных систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации;

- постоянный мониторинг состояния потенциально опасных объектов.

## Охрана недр.

Полезные ископаемые планируемой территории представлены известняком и мергелями для производства цемента.

В настоящее время на территории поселения на основании лицензии ведет добычу пресных подземных вод 2 недропользователя.

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. На проектируемые скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения также должны быть разработаны проекты границ зон санитарной охраны. Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.

Для улучшения санитарно-охранного режима необходимо разработать силами специализированных организаций на последующих стадиях проектирования проекты санитарно-защитных зон водозаборов I-II-III пояса. В I и II поясе санитарной охраны источников водоснабжения, в том числе водозаборов, выдерживать правила санитарной охраны. В I поясе запретить: все виды строительства, проживание людей, выпуск стоков, применение ядохимикатов, органических и минеральных удобрений. Во втором поясе санитарной охраны все виды строительной и производственной деятельности согласовать с органами охраны природы и СЭС.

В целях охраны недр организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать требования природоохранного законодательства, предусмотренные законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 г. № 2395-1) и «Правилами охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71).

По завершении добычных работ или при отработке отдельных участков месторождений необходимо проведение рекультивационных работ.

При производстве работ, связанных с нарушением почвенного покрова, плодородный слой почвы снимается, хранится и наносится на рекультивируемые земли или малопродуктивные угодья.

Важнейшей целью природно-ресурсной политики является обеспечение рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала территории с целью удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики. Она должна обеспечить осуществление принципиальных структурных преобразований, исключающих неэффективное ресурсорасточительное природопользование, создание экономических механизмов комплексного решения задач рационального использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, включая государственную поддержку новых методов и способов изучения, прогнозирования, мониторинга состояния природной среды, совершенствование взаимоувязанных систем кадастров на основе цифровых геоинформационных систем.

## Охрана особо охраняемых природных территорий.

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

К особо охраняемым природным территориям в границах Вельяминовского сельского поселения относятся Зоны горно-санитарной охраны курортов и Памятники природы регионального значения.

Режим особой охраны особо охраняемых природных территорий регламентируется следующими документами:

- ст. 27 закона РФ от 14.03.1995 г. № 33–ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- ст. 11 закона Краснодарского края от 31.12.2003 г. №656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края»;

- Федеральным законом от 23.02.1995 г. №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Законом Краснодарского края от 07.08.1996 г. №41-КЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края».

Охрана зон горно-санитарной охраны курортов.

Территория Вельяминовского сельского поселения полностью попадает в III зону округа санитарной охраны курортов Туапсинского района, утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 27.09.1988 г. №406 «Об установлении границ и режима округа санитарной охраны курортов Туапсинского района в Краснодарском крае».

Отсутствие утвержденных проектов округов санитарной охраны не позволяет эффективно регулировать хозяйственную деятельность на территории курортов. В последние годы застройка прибрежных зон приобретает массовый характер. Нерациональное использование земель рекреационного назначения ведет к деградации экосистем курортных районов. Рассматривая Краснодарский край как курортный регион, необходимо приложить все усилия для сохранения его рекреационного потенциала. Первоочередной задачей в этом направлении является разработка проектов округов санитарной охраны курортов.

Охрана памятников природы.

На территории поселения обособлено большое количество памятников природы и интересных природных объектов: ручей Пеус, урочище Монастырь, водопад у села Красное, участок дольны реки Паук, Тисовая роща, скала Тренировочная.

Подобные природные объекты могут послужить основой для организации туристических маршрутов, экологических троп и т. п.

Для всех памятников природы до сегодняшнего дня не определены структуры, отвечающие за их состояние, охрану, мониторинг, использование, в результате чего часть из них утрачивает свою ценность или находится в деградированном состоянии. Ни для одного из существующих на сегодняшний день памятников природы не выполнено все необходимое документальное оформление (паспорта устарели, охранные обязательства утратили юридическую силу, должным образом не выделены и не утверждены охранные зоны).

В случаях, когда местоположение объектов указано довольно размыто, рекомендуется проведение дополнительных исследований по установлению их точного места расположения.

Одна из острых существующих на сегодняшний день проблем связана с тем, что преимущественное большинство особо охраняемых природных территорий (ООПТ) края по факту лишенными какой-либо охраны и управления. Зачастую, муниципальные власти, на территории которых находятся памятники природы, и лица, на которых возложена по правоустанавливающим документам охрана ООПТ, либо не имеют к ООПТ отношения, либо даже не подозревают об их существовании. В результате, охраняемые территории не учитываются в планах хозяйственного развития, чем нарушается целый ряд федеральных законов и наносится ущерб охраняемым территориям.

Основные проблемы памятников природы

Описанные проблемы указывают на необходимость принятия безотложных мер, направленных на сохранение ООПТ, среди которых первоочередными должны стать:

- переоформление паспортов ООПТ с учетом уточненного их месторасположения;

- описанных границ и привязки к географической системе координат;

- оформление охранных обязательств с правообладателями, на землях которых расположены ООПТ, в установленном законом порядке;

- внесение границ площадных ООПТ в Земельный кадастр Краснодарского края и т.д.

Санитарное благополучие территорий и сохранность экосистем может быть достигнуто за счет обустройства рекреационных зон и выделения средств на их содержание.

Для сохранения памятников природы необходимо принятие безотложных мер по регулированию рекреационной нагрузки, с использованием научно-обоснованного экологического планирования рекреационного использования каждой ООПТ.

Состояние ООПТ края можно охарактеризовать как неудовлетворительное, что в значительной степени обусловлено проблемами управления и отсутствием финансирования. Научные исследования на территориях ООПТ Туапсинского района не ведутся.

Состояние памятников природы должно оцениваться регулярно, что позволит организовать целостный мониторинг состояния природных объектов для эффективного развития системы ООПТ.

Своевременное осуществление санитарного ухода за насаждениями, отдельными деревьями, родниками, месторождениями лечебных вод, озерами и другими объектами является первым шагом на пути их сохранения, благоприятного развития и привлекательности.

Предложенные мероприятия по улучшению состояния ООПТ, не являются исчерпывающими, а служат первым шагом к формированию общего представления о возможных путях сохранения ООПТ и улучшению их функционирования в будущем.

## Охрана лесных ресурсов.

Достоянием природы Туапсинского района являются леса, имеющие средообразующее, водоохранное, рекреационное, эстетическое и микроклиматическое значение. Наивысшим средообразующим эффектом обладают естественные леса среднего и верхнего (от 700 до 1000 метров над уровнем моря) горных поясов, характеризующиеся наибольшей продуктивностью, долговечностью, максимальной водорегулирующей способностью. Высокая степень естественной озелененности прилегающих к морю горных склонов выгодно отличают побережье Туапсинского района от многих курортов, не имеющих подобных достоинств.

Уникальность туапсинских лесов заключается в их разнообразном видовом составе. Среди дубово-буковых лесов встречаются обширные участки ореха грецкого, каштана, на склонах северной экспозиции - пихты, на побережье - пицундской и крымской сосны. В лесах еще водится дикое зверье.

Для защиты основных природных ценностей Туапсинского района и поддержания общего экологического баланса в регионе требуется целенаправленная деятельность по дальнейшему формированию системы особо охраняемых территорий различного ранга и назначения.

Леса района и Вельяминовского сельского поселения в частности – традиционное место отдыха. Большое значение имеет побочное пользование лесом: заготовка грецкого ореха, дикорастущих плодов, лекарственных трав. Леса являются естественной средой обитания диких животных и птиц. Древесина, заготавливаемая при санитарных рубках и для хозяйственной деятельности, частично удовлетворяет местную потребность.

Дальнейшее ведение лесного хозяйства, гармоничное и полное использование в интересах общества требует и охраны лесных ресурсов.

В части охраны лесных ресурсов проектом предлагается:

- Регулярно проводить лесовосстановительные работы за счет посадки леса на землях гослесфонда.

- Регулярно проводить санитарные рубки и чистки.

- Более широко внедрять биологические методы борьбы с вредителями.

- Выполнять работы по противопожарным мероприятиям.

Генеральным планом предусматривается благоустройство и расчистка лесов в курортных зонах поселения и на туристических маршрутах.

## Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний.

Цель проектной оценки физических факторов — обеспечение безопасности и комфортных условий проживания населения, путем снижения негативного влияния шума, вибраций, радиационных излучений, электромагнитных излучений (ЭМИ), теплового воздействия до нормативных уровней.

Основными источниками шума в Вельяминовском сельском поселении являются:

- транспортное движение по магистральной автодороге «Майкоп – Туапсе»;

- транспортное движение по железной дороге;

- производственные зоны;

- строительные площадки.

Необходимо отметить, что основной поток транспорта имеет значительную протяженность по территории поселения, автомагистраль проходит по территориям населенных пунктов поселения, промышленные предприятия расположены близко к жилой застройке, поэтому создаются серьезное шумовое воздействие на жилую среду.

Благоприятное воздействие и защиту от шума оказывают леса.

Для исключения шумового воздействия проектом предлагается:

- вести новую жилую застройку с соблюдением установленных разрывов от дорог;

- в качестве мероприятий по снижению шума на промышленных предприятиях холодильного оборудования магазинов рекомендуется предусмотреть уменьшение уровня звуковой мощности источника шума за счет замены шумного, устаревшего оборудования, а также правильную ориентацию источника шума по отношению к жилой застройке;

- соблюдение санитарно-защитных разрывов и создание лесозащитных полос;

- применения экранов, препятствующих распространению в атмосферу звука от оборудования, размещенного на территории предприятий.

Оценка воздействия электромагнитного поля предусматривает два вида источников: электромагнитные поля радиоизлучений и поля промышленной частоты 50 Гц.

По первому виду электромагнитного воздействия необходимо на последующей стадии проектирования установить источник радиоизлучения (передающие, телевизионные станции и т.п.); охарактеризовать мощность передатчиков, их количество, типы применяемых антенн, высоты установки, углы максимального излучения, места размещения антенн и направления их излучения, привести нормированные диаграммы направленности антенн в вертикальные и горизонтальные плоскости, все необходимые технические характеристики; провести расчеты распределения электромагнитного поля на территории, прилегающей к радиотехническому объекту.

Особую важность для оценки влияния электромагнитных излучений от радиотехнических источников на жилую застройку имеют результаты измерений уровней электромагнитного поля на высоте 2 м от поверхности земли и на высотах прилегающей или проектируемой застройки с шагом по высоте 3 м для строительства в зоне действующих объектов.

Высоковольтных линии электропередачи – 220 и 550 кВ – являются источниками электрических и электромагнитных полей, генерирующих электромагнитные излучения низкой частоты (50 Гц). По территории Вельяминовского сельского поселения они проходят по залесенным территориям на значительном расстоянии от существующей и проектируемой жилой застройки, при пересечении населенных пунктов – вдоль улиц. Длительное воздействие электромагнитного поля напряженностью более 1000 в/м неблагоприятно влияет на нервную, эндокринную, сердечнососудистую систему. Для предупреждения неблагоприятных воздействий указанных полей ЛЭП на население в поселении соблюдаются дифференцированные нормативы санитарно-защитных зоны для ЛЭП – 220 кВ – 20 м, 550 кВ – 30м. Не рекомендуется использовать эту зону под сельскохозяйственные культуры, требующие систематического и длительного присутствия людей.

При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

При разработке проектной документации должна выполняться оценка экологической ситуации в районе проектируемого объекта с учетом вкладов от источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, возникающих при строительстве и последующей эксплуатации объекта, в приземный слой атмосферы; решение проблем обезвреживания, захоронения и утилизации отходов; вопросы охраны и рационального использования земельных ресурсов; охраны поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения.

# Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Совр. сост. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 5 148 | 5 148 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 156,9/ 3,0 | 329,8/ 6,4 |
|  | земли населенных пунктов | га / % | 278,8/ 5,4 | 304,5/ 5,9 |
|  | земли лесного фонда | га / % | 4 432/ 86,1 | 4 378/ 85,0 |
|  | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи | га / % | 33,1/ 0,6 | 135,7/ 2,6 |
|  | прочие территории | га / % | 247,2/ 4,8 | 0 / 0 |
| 1.2 | Функциональные зоны: |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 134,1 | 166,3 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 3,7 | 13,0 |
|  | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 149,0 | 212,2 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 0,7 | 91,1 |
|  | Зона специального назначения | га | 6,3 | 19,6 |
|  | Зона сельхоз использования | га | 156,9 | 144,3 |
|  | Зона залесенных территорий | га | 4 432 | 4 400 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Всего | чел. | 3 531 | 3 850 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Цыпка | чел. | 736 | 800 |
|  | х. Греческий | чел. | 191 | 200 |
|  | с. Красное | чел. | 443 | 500 |
|  | с. Мессажай | чел. | 1225 | 1300 |
|  | с. Холодный Родник | чел. | 65 | 100 |
|  | с. Заречье | чел. | 124 | 150 |
|  | п. Пригородный | чел. | 747 | 800 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел./% к общей численности населения | 647 / 18,3 | 888 / 23,1 |
|  | - дети от 1 до 6 лет | –//– | 266 / 7,5 | 347 / 9,0 |
|  | - дети от 7 до 17 лет | –//– | 414 / 11,7 | 586 / 15,2 |
|  | - население трудоспособного возраста | –//– | 2139 /60,5 | 1984 / 51,5 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | –//– | 747 / 21,1 | 978 / 25,4 |
| 2.3 | Плотность населения (брутто) в границах селитебной территории | чел./га | 26,3 | 23,6 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 3.1 | Учреждения образования |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 68 | 300 |
|  | Общеобразовательные школы | -"- | 495 | 565 |
|  | Внешкольные учреждения | мест | - | 60 |
| 3.2 | Учреждения здравоохранения |
|  | Больницы | коек | 0 | 40 |
|  | Поликлиники | посещений в смену | 67 | 70 |
|  | Аптеки | м2 | 0 | 55 |
|  | ФАП | объект | 4 | 4 |
|  | Станция скорой помощи | фельдш. бригады | 0 | 0 |
| 3.3 | Учреждения социального обслуживания населения |
|  | Дом интернат для престарелых | мест | 0 | 23 |
|  | Детская школа-интернат | мест | 0 | 2 |
|  | Дома-интернаты для инвалидов (с 18 лет) | мест | 0 | 3 |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 0 | 49 |
|  | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | чел | 0 | 2 |
| 3.4 | Учреждения культуры |
|  | Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.) | мест | 150 | 310 |
|  | Сельские библиотеки | тыс.ед. | 16,8 | 16,8 |
|  |  | мест | 0 | 23 |
| 3.5 | Спортивные сооружения |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,59 | 2,7 |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 0 | 310 |
|  | Спортивно-тренажерный зал | м2 пола | 0 | 310 |
|  | Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 0 | 100 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 2126 | 5379 |
|  | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади зала | 0 | 40 |
| 3.6 | Учреждения торговли и общественного питания |
|  | Предприятия розничной торговли | м2 | 582 | 1155 |
|  | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 | 0 | 155 |
|  | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 32 | 155 |
| 3.7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания населения |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 0 | 30 |
|  | Гостиницы коммунальные | мест | 0 | 25 |
|  | Отделение связи | объект | 2 | 2 |
|  | Отделение банка | Операционная касса |  |  |
|  | Пожарное депо | машин | 0 | 3 |
|  | Кладбища традиционного захоронения | га | 1,8 | 2,4 |
|  | Бюро похоронного обслуживания | объект |  |  |
| 4 | Инженерная инфраструктура |
| 4.1 | Водоснабжение |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 35 696 |
| 4.2 | Канализация |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | м3/сут | 26 000 | 39 190 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 52 000 | 52 000 |
| 4.3 | Энергоснабжение |
|  | потребная мощность | кВт | 8 865 | 4 253 |
|  | Источники электроснабжения 110/10 кВ | шт | 2 | 2 |
|  | Источники электроснабжения 35/10 кВ | шт | 30 | 30 |
| 4.4 | Газоснабжение |
|  | Потребление газа - всего |  | 51 тонна / месяц | 9 348 м3 / год |
|  | Источники подачи газа – газораспределительные станции | шт | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 27,5 | 49,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - дороги общего пользования федерального значения | км | 0 | 12,0 |
|  | - основные дороги общего пользования | км | 27,5 | 37,2 |
| 5.2 | Плотность автомобильной транспортной сети | км/кв.км | 0,53 | 0,96 |